# 提高铁路信号施工工艺确保铁路信号系统运行质量林凯论文_林凯

摘要：随着改革开放，我国的交通业达到了前所未有的发展，铁路成为了人们日常和运输的主要交通工具。基于此，本文针对铁路信号施工的重要性进行了简述，重点分析了铁路信号施工的重点工艺。针对上述分析,加强了铁路信号系统运行质量措施以制定完善、具体、统一的施工工艺标准,从而进行监督管理。

关键词：铁路信号；施工工艺；铁路信号系统；运行质量

引言

铁路信号是列车行车的大脑和神经，对铁路的安全、高效、快捷的运行起着重要作用，因此铁路信号的安全、可靠、机动、高效至关重要。近年来，随着计算机技术、通信技术、自动控制技术、信息技术和网络技术的高速发展以及运输市场激烈竞争的压力越来越大，各国铁路，特别是发达国家铁路为实现提速、高速和重载运输，积极引进采用新技术，大幅度提高了现代化通信信号设备的装备水平，新型技术系统不断涌现。随着我国铁路的六大提速，对既有线铁路信号设备的维修和施工质量要求越来越严格，对信号设备更新、改造和大修工程新旧设备更替时间的批准也是越来越短。因此，提高铁路信号施工质量，优化施工组织，缩短信号设备停用时间，解决信号设备更新、改造与运输生产的突出矛盾，保障铁路安全、高效运行已成为铁路信号工程的当务之急。

1铁路信号施工的重要性

基于铁路运输系统上来看,铁路信号主要包含两大内容,其一,听觉信号。该信号即音响信号。以音响设备为主体,通过音响进行列车运行信号表示,同时可以通过改变音响频率、音响强度与时间长短等,来表达不同意义的内容与信息；其二,视觉信号该信号则主要通过人体视觉器官来捕获相关信息,如通过观察灯光状况、指示灯颜色、灯光显示数目等来获取相关信号信息视觉信号颜色主要表现为三种形式,显示红色则代表着停车信号,而显示黄色,则要求列车减速或注意,而绿色则代表着列车正常速度运行。因铁路运输线路为固定式线路,在运输过程中可能会面对较为恶劣的天气状况,或行人穿越铁轨或脱轨等问题,而这些信息的传输则主要依赖于铁路信号。一旦铁路信号施工不当,信号传输不及时或失准,则会导致较为严重的事故发生基于此,为切实保障铁路安全可靠运行,必须将铁路信号施工作为工作核心来抓。

2铁路信号施工的重点工艺

2.1信号机施工工艺

高柱信号机的安装必须保证其建筑限界，并安排有足够的劳动力来进行信号机的安装施工，以保证信号机安装的施工安全。确定好开挖的位置，开挖一个直径500mm、深3000mm的圆坑，在挖坑的过程中，靠立机柱一侧开挖“引导槽”（便于开挖机柱坑和立机柱）。在运营线上装机柱的时候，要安排驻站联系的人员，施工现场的安全员及指挥员，每个员工之间都要有联系，保持畅通。安装梯子时，要系上保险带，先装最下部梯子抱箍，依次向上安装，然后安装梯子和支撑臂，调整好间距后，装上梯子基础，复测安装尺寸，无误后，紧固螺栓。安装人员系上保险带、检查梯子安装是否牢固，爬上机柱，量好安装尺寸，在机柱上画上记号，安装机构托架，复测安装尺寸，符合标准后，紧固螺栓。

2.2室内布线

①应密切关注电线材料质量，应全部采用无卤低烟燃阻材料。该材料经过长时间使用，不会出现发热而烧毁电线现象，因此需特别注意。②依据具体用途，制为电线制定相应的护套线。这样不仅有利于工作人员进行辨识，也便捷了故障发生时的处置。③应分开敷设发送和接收的线缆，避免造成干扰，进而对其传输性能产生不利影响。

2.3联锁试验

在做好准备工作和导通工作之后，要进行联锁试验。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆联锁试验能够对工程的质量进行全面的检查，因此，在进行试验工作之前，要熟悉现场的布置和施工设计图纸，熟知现场相关联的设备，做到胸有成竹，然后才可以进行联锁试验。

3加强铁路信号系统运行质量措施

3.1施工准备阶段的控制

首先要严格审查和核对施工设计图,在审核施工设计图时,应注重检查设计图纸有无存在与有关制度不符的问题;施工设计图有无存在与设计要求、技术标准不一致的问题;整体工程设计预算、工程数量、资金有无存在与相关标准不相符的问题;设计图中的电路图、配线图有无存在差错、遗漏、模糊的地方;室内外各项设施的装置有无存在与标准不一致的问题,观测其设备与施工是否存在矛盾;工程施工的技术、工艺有无具备科学的依据,有无存在使用效益。其次与各方主体签订相关协议书,例如施工安全质量协议、配合协议等,在铁路信号施工的过程中,施工安全管理及协调管理是保证整体工程质量的关键,事前需要与各方参建主体签订施工安全质量协议及配合协议,来确保一致的施工标准、施工技术,使各方主体明确自身职责与义务,从而保证安全管理,各个施工阶段的衔接流畅,尽量避免出现质量问题,减少或规避施工风险的发生。然后对实际的施工现场进行调查和复测,由施工部门组织项目技术的主要负责人、技术人及其联合部门、设计部门、监理部门一同到施工现场作调查,对施工质量进行定测、复测。在工程技术交底的过程中,设计方核查施工设计图纸中的各项设施位置、电缆径路,在此基础上,确认实际的工程施工现场的信号设备安装与电缆径路的走向并标记,保证与设计图纸一致。最后对施工组织设计进行编制,施工部门应依据施工协议与设计图纸,联系实地施工情况、施工复测记录,对施工组织设计作编制,交由建设部门审批。待审批通过后的施工组织设计图才是现存的施工进度标准,在铁路信号工程施工的过程中,施工组织设计是建立在施工协议范围以内的工程要求,有助于保证施工组织设计,实现铁路信号工程的顺利施工。

3.2施工过程中的技术质量控制

（1）成本控制。对信号工程的成本控制主要包括施工用料、人员组织、设备设施以及其他方面的资金投入的管理和控制。在施工过程中，施工单位要安排专人对施工材料的领取和使用进行管理，做好材料使用的购进、领取、退还等的信息登记。（2）施工质量。施工单位要提高施工工艺的技术水平，努力更新自身的施工工艺，不断引进和应用先进的施工技术进行建筑施工。在施工过程中，要树立技术品牌观念，不断在工程实践中创新工艺技术，改进工艺流程和操作规范，以推动科技进步，提高铁路信号系统工程施工的质量水平。（3）技术安全。施工单位要制定相应的技术安全施工规范和规章，树立安全施工的思想，充分考虑到影响施工技术安全的因素，如防火、防电、防盗、机械事故、交通事故、违规操作等等。并针对它们采取明确、详细的应对措施，以确保施工的安全、可靠。（4）人员素质。施工单位要聘请专业人员定期的对管理人员、技术人员和施工人员进行职业道德和专业技能等方面的教育培训，提高员工的思想道德水平和职业道德素质，加强员工自身的专业知识的储备和施工技术能力。熟悉和掌握铁路信号系统施工工程的工作环境和操作规范流程，不断适应新材料、新工艺、新设备和新技术的要求，以提高工程施工的质量水平。

结语

铁路信号施工的质量关乎着铁路运输安全，铁路信号施工是对铁路运输安全影响比较大的施工项目，相关部门及其技术人员应该充分重视铁路信号施工过程工程的质量，保障铁路又好又快，高效安全的运行。

参考文献

[1]吴福平.浅谈铁路信号测试系统[J].中小企业管理与科技(上旬刊),2010,(3).

[2]邰建民.提高铁路信号施工工艺确保铁路信号系统运行质量[J].中国铁路,2006,(6).

[3]邢新亮.浅谈铁路信号施工的重点工艺措施[J].黑龙江科技信息，2011（11）：209.

论文作者:林凯

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/489cb0461bf5b5127bce2125.html