# 体育场馆看台混凝土面层抗裂施工探讨论文_徐飞

中金（西安）重型钢结构有限公司 西安临潼 710600

摘要：随着我国的国民经济的高速发展，人们的文化体育活动也越来越多。因此，体育场的新建和扩建成为现代体育运动发展的一个重要方面。大型体育场常年受到阳光暴晒和雨水冲击，看台混凝土面层抗裂能力影响到体育场的日常使用。看台作为人员密集的区域，需要具有较好的抗裂和抗渗性能。本文将基于对安全性的考虑，对体育场馆看台混凝土面层抗裂施工进行深入探讨，从而提高工程整体质量。

关键词：体育场馆；看台；混凝土面层；抗裂施工

本文将对看台层抗裂混凝土的施工技术进行推敲，力求克服看台层出现空鼓和返砂等质量问题。在工程后期保持看台表面清洁，混凝土颜色一致，无裂缝，做到内在质量和外观质量的双管齐下，体现较好的工程质量。此外，我们应该加强行业间的相互交流与合作，共同提高施工水平，优化施工方案。

一、体育场馆看台混凝土面层抗裂施工工艺

1、抗裂施工工艺特点

抗裂混凝土施工具有以下特点。其一，强度高，主要是指在施工过程中混凝土强度等级需要达到C40以上。其二，耐磨性，在增加表面硬度的同时能够避免返砂问题，从而提高耐磨性。其三，抗裂性，主要指混凝土使用过程中增加复合外加剂，有利于提高混凝土早期强度，在机械辗压的过程中混凝土融合的更加紧密，减少了裂缝收缩的问题，实现抗裂的目的。其四，抗渗性，即混凝土达到P6抗渗等级。

2、抗裂施工工序流程

在抗裂施工前，我们首先要清理看台表面，做好放水施工和验收，并按照相关规定进行闭水实验。此外，我们需要弹看台弧型控制线和径向分格缝控制线，并在立面涂抹12mm厚的水泥层，随后须丈量看台踏步每步标高线，并铺设钢筋，而分格缝应在此处断开。与此同时，须用40mm厚的细石混凝土进行浇筑，并抹平。最后，在工程完成后要进行必要的养护工作，保证施工质量不受损。

3、抗裂施工操作要点

在操作方面，首先是看台基层的清理。清理工作能够有效地防止立面混凝土出现空鼓、开裂的情况。用电锤进行打孔的时候，其深度应该在10mm之内，间距以100mm×100mm为宜。与此同时，每个踏步都需要弹出弧形控制下，且弦长应保持在500mm，弧线位置距踏步边100 mm，间距80 mm。在分格缝弹线的设计上需要沿着直径方向，固定于每两道径向轴线中间和径向轴线上。

在立面抹底层灰主要是指采用水泥砂浆进行弧线打底，并在浇筑施工前完成搓平、压实的工作，同时要保证弧度的准确性。而弹每步标高线需要按照图纸进行具体操作，通常为设计标高下返100mm，在质量检测后可进行下一步操作。最后，我们要重点介绍的是看台踏步平面及立面面层施工的主要工序。

首先，在搅拌的过程中，投料需要按照顺序进行，即石子-水泥-砂子-水，且搅拌时间需要大于1.5分钟，坍落度控制在30-50 mm。随后要进行的是混凝土浇筑。在这个过程中，需要提前一个小时对看台基层浇水，保持湿润，并使用40mm厚的细石混凝土按照弧线的方向铺设。在踏步浇筑的时候，其边缘需要用临时的尺板遮挡，从而防止边缘出现缝隙。此外，踏步平面需要设置千分之三的坡度。在看台面层抗裂混凝土施工中经常使用到三撒三压法。具体而言，40mm混凝土在初凝的期间可以在其表面铺撒含有表面硬化剂的泥沙材料，在5分钟后使用小型圆盘机沿弧度进行辗压，该操作需反复三到四次。故，该方法的工序用时较长，并以按压状态下无手印出现为混凝土凝结的最终表现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

最后，我们需要进行分格缝的留设。分格条主要使用楔形木尺，其上口宽度为12mm，下口宽度为8mm，厚度为50mm。而木尺遇水时通常会发生变形，为了防止这一问题会在其表面涂抹清漆。在嵌缝的过程中，常会使用泡沫胶条将分格底部塞满，而分格缝主要为6m×6m的设计。在完成所有工序后需要进行必要的养护工作，即使用塑料薄膜覆盖12小时，并喷洒2遍防护液，再进行新一轮的塑料薄膜覆盖。

二、体育场馆看台混凝土面层抗裂施工质量技术管理措施

1、材料要求

在水泥的使用上，我们通常选择浅野42.5R水泥，并严格检查是否具有出厂合格证明。石子粒的直径在5-15mm，含泥量小于1%，砂子的含泥量也需达到同样的标准。值得注意的是控制混凝土坍落度不得超过50mm。

2、质量控制标准

质量控制标准主要分为主控项目和一般项目。主控项目的石子粒径不得大于混凝土面层厚度的60%，且不大于15mm。一般项目的控制主要指面层表面尽可能防止裂纹、麻面的问题。其平面设置坡度应为千分之三，误差保持在2mm之间，阴阳角线弧度须保持较高准确度，踏步标高误差控制在2mm之间，弧线误差也应在2mm之内。此外，平面宽度和表面平整度的误差须控制在3mm内，分格缝平直保持1mm。

3、施工注意事项

当遇到雨季时，须停止看台地面的施工工作，并做好相关防雨材料的准备，对已完成施工的地面进行覆盖，并安排值班人员。在雨后需要测定砂石的含水率，并根据实际情况调整配比。此外，水泥等材料在堆放时要防止受潮。值得注意的是，已经失水硬化的混凝土不应该投入使用，切勿贪小失大。反之，当遇见高温天气的时候需要采取必要的这样措施，包括使用脚手架搭建遮阳棚等。该行为能够有效地防止因水分蒸发过快造成的混凝土开裂问题。

此外，在养护期间，需要添设防护栏，且一周之内禁止入内。同时，地面养护须由专人负责，包括对阳角的保护和养护液的喷洒。

三、质量通病与预防措施

在体育场馆看台混凝土面层抗裂施工中，主要遇到的问题就是看台平面和立面发生空鼓和裂缝。针对该问题，在防水施工前需要对表面进行凿毛处理。即使用电锤打孔，并将孔内粉末进行清洗，从而增加粘结效果。在踏步平面设置上，每6米一道分格缝，且钢筋和网片应在分格缝处断开。此外，施工前应该对防水层和基层进行检查，防止粘结不牢等问题。

其次，在施工中分格缝不顺直，宽度不一致等问题也影响到实际结果。因此，分格条加工尺寸应该准确，且误差不得超过0.5mm，在固定的过程中应保持牢靠。在施工时，需要做到认真仔细，在一侧施工完毕后，须进行另一方施工，要控制好时间和范围。

与此同时，表面不平，坡度不准，颜色不一致也直接影响到混凝土面层的施工质量。因此，在标高线的划分上需要质量检测人员使用专用坡度尺进行测量和检查，且施工应该按照相关程序进行。对于看台颜色问题，需要做到撒料均匀，立面施工。同时，我们需要加强配比的严格计量。具体而言，包括水泥的使用品种、批号，砂石的产地等。

最后我们要解决的是阴阳角粗糙，弧度不准的问题。故，在立面底层抹灰施工之后需要对弧度进行核查，对于面积较大的工程需要做好样板，制定方案，同时要保证阴阳角撸子的规格一致。

结束语：

严格遵守看台混凝土面层的施工流程，按照操作步骤和行业标准进行具体施工，能够提高施工的效率和准确度。此外，有利于降低经济成本，减少因操作失误带来的返工费用。同时，我们应当关注社会效益，即使用抗裂混凝土施工技术能够防止空鼓、裂缝和返砂，有利于实现精品项目建设的目标，为我国体育场馆看台混凝土面层施工提供丰富的实践经验。

参考文献：

[1]杨付权，胡秋生.聚乙烯醇纤维细石混凝土在体育场看台面的施工应用.建筑施工[J].2006（8）.

[2]郭晓.福州奥体体育场工程建筑信息模型（BIM）关键技术研究[D].厦门大学.2013（12）.

[3]谷章昭，倪梦象.合成纤维混凝土的性能及其工程应用[J].建筑材料学报.2009（6）.

[4]张朝阳.国家体育场预制看台板质量控制和安装方案研究[D].清华大学.2012（12）.

论文作者:徐飞

论文发表刊物:《基层建设》2016年8期

论文发表时间:2016/7/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48c3518e383810bbf000a465.html