# 浅析建筑工程安全文明施工管理论文_杨权

黑龙江省宁安市建筑管理站 157400

摘要：安全文明施工是建筑行业必须重视的一项环节，包括安全施工管理和文明施工管理。建筑工程的安全施工管理与文明施工管理是企业不同层面的管理需求和表现。文章从建筑工程的安全文明施工的主要内容、建筑工程安全文明施工存在的问题、安全文明施工管理的具体措施进行阐述。

关键词：建筑工程；安全；文题；管理

一、建筑工程安全文明施工的主要内容

建筑工程安全防护、文明施工主要包括：

1、文明施工与环境保护：（1）安全警示标志牌：在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌；（2）现场围挡：现场采用封闭围挡，高度不小于1.8 m，围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体；（3）牌图：在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图；（4）企业标志：现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 （5）场容场貌：道路畅通，排水沟、排水设施通畅，工地地面硬化处理，绿化；6）材料堆放：材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃、易爆和有毒有害物品分类存放；（7）现场防火：消防器材配置合理，符合消防要求；（8）垃圾清运：施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。

2、临时设施：（1）现场办公生活设施：施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离，工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求；（2）施工现场临时用电：按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟；对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施；按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品；按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器；施工现场保护零钱的重复接地应不少于三处。

3、安全施工：（1）楼板、屋面、阳台等临边防护：用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板；（2）通道口防护：设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭；（3）预留洞口防护：用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆；（4）电梯井口防护：设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网；（5）楼梯边防护：设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板；（6）垂直方向交叉作业防护：设置防护隔离棚或其他设施；（7）高空作业防护：有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。

二、建筑工程安全文明施工存在的问题

2.1 安全文明意识严重不足

我国多数建筑企业进行施工人员招聘的过程中，一般没有就其提出较多要求，导致有些施工者的技能水平相对较低；施工管理人员安全文明意识甚为缺乏，没有定期针对施工实施安全教育培训，导致施工安全经常被忽视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，某些建筑工程施工现场环境脏乱差，施工垃圾未被及时清理，任意摆放施工设施，没有合理配置防火灭火设备及安全警示牌等，不符合具体的安全文明施工标准。

2.2 安全文明施工制度难以有效落实执行

众所周知，完善的安全施工制度可谓是文明施工的关键保障，如今，我国建筑工程建设积极提供把安全生产制度当作施工建设的主要制度。由于地域环境差异情况的存在，导致制度落实遭遇重重阻碍。再者，即使部分地区结合所在地事情制定相关责任制度，但是因为施工负责管理人员忽视安全文明施工管理意识，安全生产意识淡薄，导致制度难以确切落实到施工一线。

三、安全施工管理的具体措施

（1）落实安全生产责任制度

安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。其将在建筑工程项目施工过程中的各级负责人、各部门职责及各岗位操作人员在安全施工方面的权益和责任进行明确规定。严格落实施工过程中各级的安全生产责任，建立一个完善健全的安全责任管理系统，加强人员的责任意识，提高施工安全。

（2）加强对现场人员的安全教育培训

对现场人员的安全教育培训又分为对现场施工人员的安全教育培训和现场管理人员的安全培训。现场施工人员应具备基础的安全观念和对相应工种安全操作技能，特别是特殊工种，在上岗作业前必须持有特殊作业操作证，对现场施工时应遵守的安全操作严格执行，对安全易发或多发地点和事故有相应的防范避让意识，使全体施工人员都充分意识到安全施工的重要性和必要性。现场管理人员应注意现场安全施工制度的严格执行，提高现场人员的安全行为规范和安全自我保护意识。

四、文明施工管理的具体措施

（1）加强现场文明施工的组织措施

建立文明施工的管理组织，确定现场文明施工的各级负责人，并以这些负责人为成员组建施工现场的文明施工管理组织，共同对本工地的文明施工进行负责。同时要建立健全文明施工的管理制度，检查制度，教育培训等。

（2）落实现场文明施工的各项管理措施

对施工现场的文明施工进行标准化、程序化管理，严格组织现场文明施工的验收工作，同时要发挥现场员工的主观能动性，汇集员工的力量和智慧，在施工中学习，在学习中创新，在创新中进步，努力提高企业的安全文明施工水平。

五、结论

建设工程安全文明施工管理是建设工程项目管理的重要组成部分。建筑单位在建筑施工时要坚持以安全第一，预防为主为基本原则，加强对现场施工的管理，加大对现场施工安全的投入，提高管理人员和施工人员的安全防范意识，树立正确的安全施工理念，及时排除现场的安全隐患，落实每一级安全责任人的安全责任管理，降低安全事故发生几率。

参考文献

[1]王欣.建筑业主施工安全管理模式研究[D].武汉:华中科技大学，2013.

[2]刘占国，王德珺，杨全峡.市政工程安全文明施工管理措施与要求[J].价值工程,2015(32):82－84.

论文作者:杨权

论文发表刊物:《基层建设》2017年3期

论文发表时间:2017/5/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/48ebc9f56ec8784feccbf984.html