# 市政给排水管道安装施工技术研究徐翔论文_徐翔

摘要:当前我国经济益发展,城镇化进程不断推进,市政工程的数量越来越多,各项施工工艺也有了极大提升。在现代市政工程中给排水管道安装是一个必不可少的步骤,给排水管道安装直接影响着用水质量，所以加强管道安装施工技术的研究十分有必要。

关键词:建筑給排水;管道安装;施工技术

前言

现阶段，水需求是一个重要方面，这就要求施工中务必高度重视给排水管道安装质量,为用户提供稳定的给排水服务。但是在实际施工中依然存在一些间题，包括施工工艺不够熟练、竣工试验检查没有落实到位，极大的影响居民生活质量。因此必须进行精密的部署，严控各项施工环节，以此保证工程质量。

1市政管道工程施工技术的具体要点

1.1给排水管道施工技术

给排水工程的时候，不是单独进行的，要结合其他的建筑施工的然后在适当的调整工期。首先要确定污水的位置，还有雨水管线的地点,同时要测量给排水管道的高度,在挖掘管道的时候，可以是依靠人工挖掘，也可以使用机械设备。在挖振管道的时候,应该采用先深后浅的方式逐层的施工，这样可以保证管道内回填土工程能够正常进行。

1.2测量放线

挖捆沟槽的时候，要对施工团队对沟槽进行放线测量，为了保证测量的结果准确，施工团队应该派专业的测量部门对沟槽的位置定位，然后合理的放线测量。为了能够使沟槽内的桩满足施工的要求，对每一个桩点都要检查。放线的位置要一致保持在管道的中间部位为了能够- -直保持这个中间位置.就每个20-25m对的位置进行标准,这样做的目的主要是看放线的位置是否出现偏差。此外要保护好放线，保护工作要按照施工的标准而定。

1.3管道安装

在安装钢管的时候，要在钢管上安装除蝶阀还有闸阀,在安装中不能与设计的要求相反，要与设计要求保持- -致， -般使用的都是法兰连接。钢管其他位置的安装,就要看实际工程要求，将钢管吊运到沟槽的底部，可以是6m的分段式吊运，也可以是12m的分段式吊运，然后在对具体的位置焊楼。安装的时候，钢管的内壁要保证平齐,而且每-一个管口的位置都要对准，可能会有误差但是口误差要比内壁的0.2倍还要低。焊接缝的位置，要保护光顺,不能出现任何的气孔。

1.4管道压力以及涉水试验

在测量管道中的水压时，-般采用的是分段的方式，这种方式测量的结果比较有效,而且测量的结果很准。分段的长度以及分成几段，就要根据施工的实际情况以及沟槽的结构而定。管道的试压阶段，-般分段的长度都要在1KM以上,而且使用焊接的方式,加固钢板，除了焊接方式以外，还可以使用千斤顶后者是钢结构的方式。

2市政给排水管邀安装过程中存在的安全问题

2.1缺少有效的监督

施工单位应当设立施工监督管理部门，制定合理的施工监督制度,对施工的所有流程和工序给予监督,对于不按照规章制度进行的行为应当给予制裁，然而在许多建筑的给排水施工中都缺少监督部分，就算是有,很多也只是个形式,井没有履行行其应有的职责,未能及时发现施工中存在的问题，埋下安全隐患。

2.2施工单位与承包单位缺少沟通

由于施工单位和承包单位缺少沟通，可能导致以下问题的出现:一是由于施工单位没有及时通知承包单位施工8期,以至于承包单位没有及时安排合适的施工时间和拍管沟开挖路线，影响工程进度:二是排管时，两者之间缺少协商，造成施工临时用水管线埋设深度不合理,施工中用水管线内设置消火栓没有达到标准数量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3施工规范不标准

在施工中,很多工艺的实施还是已经验为准,缺乏详细的施工规范。还有些地方,虽然制定有施工规范,但是施工者并没有严格按照规范的要求执行，影响施工的安全，埋下安全隐。

2.4材料质量不过关

目前我国的建筑给排水施工大多采用的是PPR管，但这种类型的管道在刚性方面达不到要求，刚性差,在施工中如果不注意安装的话。就会造成管道的弯曲和变形,甚至出现渗漏的现象:管道的支架、托架或吊架数量不够,造成不牢固。

3市政给排水管道安装过程中安全问题的解决对策

3.1严格控制材料的质量

给排水管道安装安全的最低标准就是材料的质量,此外还对材料的尺寸有严格要求，对材料的质量以及尺寸的要求主要表现在三点,第一,在选择材料上,一定要按照标准去选择，而且还要保证材料能够在安装中使用，也能让管道内的流体能够保持通畅。第二,如果安装的管道是新管道，那么在安装前，要进行试验，主要看管道的封闭性以及是否有漏水现象。在确定管道没有这些问题之后,才能安装管道。第三,安装管道支吊架的时候,也要以具体的标准作为规范,同时结合施工中的具体情况再进行安装。

3.2消除室内施工安全隐患

室内安全隐患主要包括两点:一是隐藏的排水管道与消火栓。在安装完成以后都应当进行严格的水压试验，保证其能够达到设计要求与施工标准，严格按照严守流程处理.达到施工标准才能接收,以杜绝不良隐患:二是没有经过处理的松土是不允许构件室内给排水管道的和管道墩的,因为没有经过处理的松土很容易产生形变,导致管道安装的不整齐绥中产生。

3.3做好施工的监理工作

施工中的每-一个环节都要沙及到监管,在管理安装中的监管属于全过程、全方位监管。对于材料和原料的监管,首先在对材料的质量进行验收，只有符合质量标注的材料才可以运送到施工场地,而运送到场地的材料存放也是-一个问题.在存放上,要根据材料的使用功能或者是材料的性能存放,这样在使用中可以区分材料。如果发现存放的材料有不合理的地方,要及时的清理。

3.4提高施工人员的素质

施工人员的安全意识也安装施工的质量有直接的联系，也可以说，管道安装中的关键内容是人们的素质问题。如果施工中出现了安全隐患，那么施工团队的声誉也受影响，因此在选择施工人员的时候，一定要选择高素质的人员参与到施工中。

结束语

由于给排水管道安装工程的质量对于整个市政给排水工程而言产生巨大影响，针对这种情况,需要结合市政给拌水工程的具体施工方式与特点,详细的论证与验收前期准备工作以及具体施工技术的使用，从而确保给排水施工过程中各项工作的顺利实施，不断的提高市政给排水施工质量,为国内市政给排水工程的持续健康发展做出重要贡献。

参考文献

[1]姜华.市政给排水管道安装施工技术研究[J].建材与装饰,2020(08):24-25.

[2]张军.市政工程给排水管道施工技术分析[J].建材与装饰,2020(06):25-26.

[3]赵玉国.市政给排水管道安装施工技术研究[J].居舍,2020(05):33.

[4]周智勇.市政给排水施工技术以及质量控制[J].建材与装饰,2020(05):25-26.

论文作者:徐翔

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/490e4b03e9305a18a45f4778.html