# 三坐标测量机在机械零部件测量中的应用研究论文_王浩

（长城汽车股份有限公司技术中心，河北 保定 071000）

摘要：三坐标测量机是一种测量仪器，在我国改革开放以来，随着科技不断的发展衍生的一种测量仪器，最近才被研发出来投入使用，主要的特点就是测量精度非常的高，并且测量的效率也非常的完美。现阶段，在机械制造的过程当中以及在机械制造的相关企业当中，通过利用三坐标的测量方法都被广泛的应用。在利用三坐标测量机测量机械零部件的时候，尺寸，形状，相互位置等等都可以进行有效的检测。除了这些方面的检测，还能够进行划线，定中心孔等等，在本文的介绍当中，主要阐述了三坐标测量机，并且分析了在机械零部件测量当中的广泛应用。

关键词：三坐标测量机 机械 零部件 应用研究

引言：

随着制造业的不断发展，机械零部件的测量工作现阶段变得非常的复杂，并且也非常的重要，在机械零部件的测量工作当中，主要是测量长度以及角度等等，通过科学的方法进行有效的测量，才能够准确的保证机械零部件的主要质量问题，并且随着测量技术的不断发展，三坐标测量机的应用到了机械零部件的测量当中，通过三坐标测量机，测量工作的质量得到了有效的提升，并且让机械零部件的制造业有很大的进步，同时根据零部件生产出来的机械成品的质量也得到了相应的保障。

1.三坐标测量机的概述

什么是三坐标测量机呢？三坐标测量机就是一种测量仪器，在设置测量从能的时候以坐标系为依据，同时，在三坐标测量机的背部，包含了三个运动导轨。将数据测量出来之后，利用计算机进行分析处理，三坐标测量机的测量工作非常的复杂，但是复杂的工作流程带来的工作效益是非常的高的，它具有非常高的测量精度。在测量工作进行的过程当中，被测物品要放置在测量空间之内，并且这个物体的各个观测点的相应的坐标值就能够被测量出来，通过计算机以及坐标值，可以将物体的几何尺寸以及形状还有位置公差等等数据全部都精确的计算出来，并且三坐标测量机主要通过四部分组成，分别为主机机械系统，侧头系统，电气控制硬件系统，数据处理软件系统。

与传统的测量方法相比较，三坐标的测量机所花费的时间也是相对较短，并且高效率，高精度的特点，让三坐标测量机的应用非常的广泛。在三坐标测量机中，包含了大量的科学技术，比如电子技术，数控技术等等，同时还包含了多种类型的侧头系统，所以，对于大多数的零件来说，不管是具有怎么样的复杂过程都能够通过三坐标测量机进行高精度的测量。在零部件的测量过程中，通常都会因为遇到困难的测量问题导致工作效率的下降，但是在应用三坐标测量机之后，不但将这些问题得到了有效的解决，并且将测量的效率得到了有效的提升。所以，在未来的机械行业的发展中，三坐标及测量机将会被更加广泛的应用。

2.三坐标测量机在机械零部件测量中的应用

在对机械零部件进行测量的时候，选择的三坐标测量机型号为EXCEL-652HC型，测量范围为650*650*160mm，定位精确度在0.0005mm以内，测量完成之后，可以通过CAD软件将结果输出，输出的格式为IGES文件，这个时候，机械零部件的装配图就已经完成的绘制出来了。可以进行下一步的研究。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1被测零件分析

在测量的实验中，选择的解析零件为轴套类零件，之所以选择这种类型的零件是因为这类型的精炼包含了许多的被检测元素。

2.2测量过程

在对轴套类零件进行测量的时候，要根据规定的顺序进行测量，通常情况下，测量过程主要包含了六个主要步骤，第一步就是建立新的测量文件，在准备工作完成之后，就可以开始测量工作，通过档案的下拉菜单，完成新建测量文件的步骤；第二部，调整光源，由于所选型号的三坐标测量机具有高清摄像头，所以在新建文件文成之后，在文件的右下角可以看到摄像的图像，通过光源调整，零件可以被分为很多个部分，从而针对每个部分进行光源调整。以便于软件更好的识别被测量的零件，在测量零件的轮廓的时候，要将零件表面的光度调暗，但是外部的调亮，这样才能够保证测量结果的准确性；第三部，定位基准点，在建立测量坐标系的手，基准点起到了基础性的作用，所以，基准点的定位要格外的注意，通常情况下，与外轮廓的交点就是基准点的准确定位；第四步，建立坐标系，坐标轴系的原点就是上一步确定的基准点，x轴就是轮廓线，在程序编辑的视窗中，选择坐标系命令，在测量单元中就会出现坐标系，随后，在通过各种鱼坐标系相关的命令，建立出完成的坐标系；第五步，元素测量，坐标系的工作完成之后，就需要展开零件所测面的元素测量工作，通过光源调整，将零件需要测量的表面光源调亮，亮度通常调为能够看清被测元素为合适的亮度在光源调整完成之后，首先要在程序的编辑视窗当中，将测量元素对于的图标选择中，然后选择测量点选取方式，最后进行元素测量工作；第六步，数据处理与到处，测量工作完成之后，要将测量图导出，并且对于三坐标测量机软件视窗中的测量图，CAD软件可以进行准确的识别，将测量图保存之后，通过CAD软件打开，进行细节上的修改，这样一来，零件图就被完成的绘制出来。

3结束语

对于机械零部件来说，测量工作非常的重要，并且在科学的测量方法的测量下，机械零部件的质量可以得到有效的保证，在进行零部件的测量的时候，应用到了三坐标测量机，不经有效的提高了测量的质量，还使得测量的效率在进行测量的时候，有着一定的测量顺序，实际测量的时候一定要严格的按照步骤来进行，同时每步都要严格的按照规定来进行。这样的情况下，最终绘制而成的零件图就会具有非常高的质量。

参考文献

[1]张欣,李凌梅,孙梅,马艺清,刘佳丽.三坐标测量螺纹量规的可行性论证[J].国外电子测量技术,2017,36(07):34-37.

[2]翟国栋,康宁,朱仰招.三坐标测量机在机械零部件测量中的应用研究[J].中国科技信息,2014(17):187-188.

[3]仇谷烽,余景池,黄启泰,倪颖,王毅.接触式三坐标测量自由曲面轮廓的数据处理模型[J].光学精密工程,2013,21(11):2813-2820.

[4]黄风山,刘恩福,方忆湘,韩宁.基于智能三坐标测量机的零件位姿单目立体视觉识别[J].光学精密工程,2013,21(05):1326-1332.

[5]朱婉玲.三坐标测量在轿车标准车头评价验收中的应用[J].北京汽车,2011(03):36-38.

[6]刘万里,曲兴华,闫勇刚.便携式三坐标测量臂校准和误差补偿[J].仪器仪表学报,2007(S1):81-84.

论文作者:王浩

论文发表刊物:《知识-力量》2018年8月上

论文发表时间:2018/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49101f5a5cb7cba22324d655.html