# 探究配电运行中设备的检修与维护论文_张小勇

国网江苏省电力公司如皋市供电公司 江苏如皋 226500

摘要：配电系统是整个电力系统中重要的组成部分，配电系统设备运行的安全性和可靠性是保证电力系统正常供电的重要因素。科学合理有效的对配电的运行设备进行维护和检修，不仅保证其配电系统运行设备的安全运转，同时从根本上面满足了我国居民和工业的日常生产生活需求。本文简单分析了配电运行中设备的检修和维护工作中的技巧，以期在以后的工作中提高工作质量和效率，确保电力系统的正常运转。

关键词：配电运行；设备检修；维护

引言

随着社会经济的发展，电力企业不断加强自身的竞争实力，以期在激烈的市场竞争中，占有一席之地。面对目前市场经济发展的新形式，电力企业不断利用各种新技术对自身的运行状况进行改进，尤其是对配电运行方面的改进尤为突出。配电运行状况的优劣决定了供电的安全与否，因此要重视对配电运行的管理与优化。而影响配电运行质量的因素主要为配电运行中的各项设备，所以只有采取合理的技巧，对配电运行中的各项设备进行定期的检修与维护，才能够确保电力的安全、正常输送。

一、配电运行中设备的常见问题

（一）、变压器问题

配电运行的时候，变压器出现的问题主要集中在以下几个方面。首先是涡漩电流的出现，其次是线圈电阻存在着一些安全和质量问题，再次就是因为变压器在运行的过程中出现了消耗过大的情况，所以其在运行的过程中经常处在高温的运行状态，因此其会对配电运行的质量和水平造成非常不利的影响，如果在这一过程中可以采取一些实用的技巧就可以有效的降低其在运行的过程中可能产生的风险，这对于提升配电运行的稳定性而言是非常关键的。

（二）、互感器问题

互感器在运行中比较常见的问题是渗漏，绝缘子有可能遭受扫污染，这样就使得绝缘子的绝缘作用大大下降，从而出现了短路或者是闪络的现象。在配电运行的过程中，互感器是确保配电系统安全平稳运行的一个重要的环节，如果互感器出现了一些问题，就会使得配电运行的安全性受到极大的威胁。

（三）、电容器问题

电容器与互感器、变压器一样都是配电运行过程中的重要环节，需要引起相关工作人员的足够重视。电容器在运行过程中容易出现的问题有元件过热、设备渗油以及设备击穿等问题。长期的生产实践表明，一旦电容器出现故障，不仅会影响配电运行效率，而且还会使正常的生产作业受到极大的影响。另外，如若配电设备中的电容器经常出现故障，且不进行及时的检修与维护，那么电容器的使用寿命将会极大的缩短。

二、配电运行中设备的检修与维护技巧

（一）、电压互感器的运行、维护与检修

1、电压互感器的运行

电压互感器也就是所谓的仪器变压器，其运行原理主要是根据磁场来进行反映的，能够对整个系统的运行进行有效的保障。在未来的互感器发展中，电压互感器的安装和使用是应用的重点。但是在电压互感器的使用过程中，也需要一定的特殊条件的支持才能保障电压互感器的正常运行，而这些条件主要是指：一是要保障设备的动力需求，将设备的热稳定控制在稳定状态，从而保障设备的正常运行；二是要设备的运行过程中，能够极大的满足二次压的要求，能够得出更加准确的设备检测数据，从而保障设备的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、电压互感器的维护检修技巧要求配电运行的检修人员要定期对电压互感器进行维修和养护，在对电压互感器进行养护的过程中，养护的内容主要为：首先要对电压互感器绝缘子的状态进行细致的观察，一般情况下，对这种状态的检测可以直接采用感官检测即可，绝缘子的表面进行有效的清洁，使得绝缘子的表面无灰尘的覆盖，对绝缘子的外观进行详细的检测，如果发现绝缘子有明显的破损情况，就要及时对其进行处理或者是更换。如果在正常的工作中发现绝缘子有任何的异常状况，就要立即关闭设备，在对绝缘子出现问题的原因进行仔细的分析，从而采取合理的措施对其进行处理。其次，在对电压互感器进行启用的过程中，要注意严格按照启用的步骤来对设备进行启动工作，而在停运设备的时候也要按照相应的步骤，但停运步骤的顺序与开启步骤的顺序正好相反，要注意的是，在设备的停运时，要注意到电压互感器自身所携带的安全保护自启装置，要注意在停运的过程中，不要触及保护自启装置，或者在停运的时候要关闭自启动装置，以免发生误动的危险。

（二）、直流系统的运行、检修与维护

直流系统是指高频开关电源整流器。用来为继电器、高压断路器、信号母线和其他保护装置提供必要的操作电源。直流系统由电器装置和蓄电池装置两部组成。工作人员在对配电系统中直流系统的检修与维护，重点就要放在充电装置和蓄电池上。1、配电运行人员需要定期对铅酸蓄电池进行定期检修与维护，保证直流系统的充电系统的安全正常运行；2、定期检查高频开关整流模块的输入与输出电压值是否维持在正常范围内，防止充电装置出现烧毁或击穿的现象；3、并联的两个充电装置在4、加强检查，防止电压过高或过低而造成半导体元件的损坏，影响高压断路器的正常工作。

（三）、干式变压器的检修维护

1、关于绕组绝缘性能的分析

干式变压器是配电运行中的主要设备，其中，绕组绝缘部分与变压器的性能息息相关。因此，在配电远行设备的检修维护过程中，必须对干式变压器的绕组绝缘进行严格检查。干式变压器的绕组温度与标准绝缘耐受温所存在的差异极易使配电系统发生运行事故，对变压器本身造成较大伤害，一旦绕组温比标准绝缘温高，则干式变压器的寿命与功能将因绕组绝缘的性能下降而发生不良损耗。作为配电系统主要设备的干式变压器性能与寿命的下降将对电力系统的安全运行埋下安全隐患，对用户的用电稳定与安全造成威胁。

2、关于运行温度的分析

干式变压器的运行周期与其运行过程中所产生的温度具有密切联系。变压器的运行温度过高将直接影响变压器的性能，从而直接影响电力系统的正常运行。可见，要保证配电系统正常运行，必须对干式变压器的运行温度进行实时检查；一旦发现运行温度超过安全限定值，应立即采取防护措施，若运行温度达到配电系统的警戒值，应采取零部件更换措施。除此之外，还应定时处理在干式变压器绝缘表面的灰尘，以保证配电设备的高效工作状态。

（四）、检查和维修电力设备的电容运行

电力设备中电容运行在电力系统运转中起着决定应因素，由于配电系统的运行设备大多数负载属于弱感性负载，在发电机的运行过程中进行了很多的无用功。在电力电容器的运行过程中，要时刻关注其是否已经济又安全的状况运行，在对电力设备的检查维修工作中要注意几项重点：第一电力设备中电容器的保护工作主要是熔断器进行的，定时对熔断器的检修工作显得特别重要，在对其的检修工作中主要对端子的松动情况进行主要检查，还有要对设备正常运行的温度进行严格控制，以防电气设备的电容器出现熔断现象导致危险情况的发生；第二，要定时对电容设备的外观进行检查，严格控制电容设备的开裂、漏油的现象，设备运行温度是否正常，在检修过程中一旦发现以上现象，要第一时间停止设备运行并且进行更换，预防出现安全事故；第三是定时检查电力设备中电容设备的电流值，以防电容设备在电流经过的时候出现摧毁情况；第四定时对电力运行中电容设备的电压值进行检测，保证电容设备保持正常运行功率。

结束语

随着社会经济发展水平与科学技术水平的提高，我国的配电系统在运行过程中取得了一些成果，但是在设备的检修与维护过程中仍不可避免的存在一些问题。当前的实际情况表明，我国的配电运行系统仍有较大的改进空间，需要相关的电力工作人员不断的努力，积极探索新的检修与维护技巧。另外，配电系统的良好运作，还需要各大电力企业的配合，各个电力企业应加强配电基础设施的检查，强化现场管理，不断改善电力设备的运行状态，进而为企业创造更高的经济效益与社会效益。

参考文献：

[1]梁寒冰.浅析配电运行中设备的检修与维护技巧[J].科技与创新，2015（10）：149-150.

[2] 唐祺,崔海龙.解析配电运行中设备的检修与维护技巧[J].科技致富向导,2014,(35):127.

[3] 蔡屹.配电运行中设备的检修与维护技巧探讨[J].中国新技术新产品,2014,(21):35-36.

论文作者:张小勇

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/11/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4918dfa2bf874d14f003884c.html