# 电梯故障解决对策探讨论文_李昱

广州通力达物业管理有限公司 广东广州 510630

摘要：由于现在各个城市的高层建筑逐渐增多，为了方便人们的生活，电梯的使用量也大大增加，而随之出现的电梯故障也明显增多。对于像我们这样的物业管理公司来说，解除建筑中电梯存在的隐患是一项重要的任务。本文将从电梯的工作原理、电梯故障可能的原因以及如何排除电梯故障的方法三个方面进行讨论分析。

关键词：电梯故障，解决，电力场所

1引言

进入21世纪以来，电梯的使用越来越普遍。为了让电梯更加安全并且快速地正常运行，电力部门的人员就应该考虑如何排除电梯故障，更好地减少电梯在生活中会带来的隐患。那么，在解决电梯故障之前，就必须充分了解电梯的工作原理，并且能够专业且仔细的对电梯事故的原因进行分析，再结合一些案例指定出相关的预防措施，这样，才能长足有效地解决电梯故障。

2 电梯的工作原理

一台完整的电梯主要由三个部分组成，分别是控制部分、曳引部分和驱动部分，而在建筑物垂直的电梯井中放置着电梯的基本构架，这个基本构架中放了一个能够在竖直方向移动的电梯箱（轿厢）。同时，在电梯井中，还安装了导轨，用来与电梯箱中的导靴进行配合，从而限制电梯的移动。电梯上下的方式有两种，分别是液压式与曳引式。其中，液压电梯是通过液压动力源，把油压入油缸使柱塞作直线运动，直接或通过钢丝绳间接地使轿厢运动的电梯。而曳引式电梯工作时，则需要用到多条钢缆，将轿厢悬挂在电梯井顶端机房的曳引轮的上方，而在钢缆的另一端，会悬挂用来平衡轿厢的对重。当轿厢运动时，钢缆另一端的对重将向相反的方向运动，从而达到平衡。这两种电梯的运行方式的工作原理大致相同，都是将曳引绳分别缠绕在曳引轮和导向轮中，并且用曳引绳连接住了轿厢和对重，而曳引电动机则是利用曳引绳与曳引轮相互摩擦形成牵引力，再用减速器对其进行变速处理，同时，利用经过变速处理后的牵引力拉动曳引轮，使之转动。整个运行过程完成后，就实现了轿厢与对重之间的相互升降，也实现了电梯的运送要求。

图1 液压式电梯工作原理图

图2 电梯曳引传动关系

3 电梯故障可能的原因

3.1 电器元件遭到破坏

图3 2007年全国各种设备安全事故比例图

图4 2010年全国电梯事故柱状图

一般情况下，电梯的各个部件都是由不同的公司负责生成，最后将这些部件拼装而成一部完整的电梯。而每个公司采用的生产标准和生产幸好是不一样的，因此，电梯的元件配置就会存在十分大的差异，从而导致了电梯里的不同电子元件的寿命大不相同。同时，从许多实践检修经验中可以看出，大多数电梯故障基本是因为电梯的电子元件出现问题而造成的，例如交流双速电梯。交流双速电梯中最主要的电子元件就是继电器，所以，一旦继电器发生故障，电梯就会立即停止运行。实践证明，继电器在多次通断以后，它与其他电子元件的接触点就会因为电弧光的遭到损坏而发生形变，以至于电梯发生故障，并且这种故障一般需要更换电梯的元件才能得以解决。近些年，随着一些高档大厦的大量兴建，国内引进了许多国外的先进技术，使得电梯行业飞速发展，大多数电梯都开始采用变压、变频技术，原始元件也已经逐渐被淘汰，即便在落后地区，像继电器这种电梯元件也很少见到了。替代继电器的作用，电梯微控制器的中断信号被广泛使用。使用变频变压技术的电梯增强了电梯的可靠性，在故障发现和数据监测方面也变得十分方便。但是，与双速交流电梯相似的是采用变压技术的电梯的接触点也非常容易发生变形。除此之外，门安全触板开关和行程开关的损坏在电梯故障中也占据较大的比例，因此，在检修电梯时，要综合多方面因素进行考量和评估，切勿因为某一方面的原因而忽视其他可能的因素。

3.2 电梯使用的环境不好

电梯是一种可靠、安全的升降设备，并且给人们的生活带来了方便。但是，从另外一个角度来看，电梯其实需要一个良好的环境来维护它，才能保证它的正常运行。举个例子来说，电梯对电源电压波动范围的要求在正负7%内，一旦电压超出了这个范围，控制板就会遭到破坏，使得电梯立即跳到运行保护状态，直到最后电梯不能正常运行。除此之外，电梯还需要有一个良好的卫生环境，在电梯门的附近一定不能存放有水的器具，以免电梯进水，从而损坏器件。与此同时，电梯也需要定期的清扫，防止灰尘堆积，因为如果过多的粉尘积累在电子元件上，会造成电子元件短路，从而导致电梯故障。电梯的限速器也需要专业人士定期进行清理，一旦限速器中累积了大量粉尘，就会导致电梯的动作速度发生不可控制的变化，从而电梯发生故障，在严重的情况下，甚至还会导致安全事故的发生。总而言之，一定要加强对电梯的防潮、防腐的重视，好好维护电梯的质量，保证电梯正常运行以及乘坐电梯的人员的安全。

3.3 操作不规范

电梯出现故障，很大一部分原因是一些没有电梯常识的人员乘坐电梯时，会对电梯进行敲击，甚至会阻挡电梯门的关闭，抑或是电梯超载。这些不规范的操作都会导致电梯不能正常运行。除此之外，有些清洁人员在清扫电梯时使用带水的拖把和抹布，很容易造成电梯故障，因此，在清扫电梯甚至是电梯旁边的走道时，要尽量使用干的拖把或者抹布，避免水和电梯接触，防止水渗入电梯，造成电梯故障。

4 电梯故障的检测方法以及处理方法

4.1电梯故障的检测方法

当电梯发生故障时时，检修人员一定要对电梯故障进行检测，下面是四种电梯故障的检测方法。

第一种是测量法，当电梯发生故障后，维修任用可以使用万用表来检测电梯的回路，从而确定电梯的回路是否正常。

第二种是短接法。短接法可以十分快速地检测电梯故障。当电梯电路不通的时候，检修人员可以利用短接线来验证电路，但是，在检测完后，一定要记得及时去除短接线，否则会发生触电事故。

第三种是互换法。这是一种特别简单的检测方法，只需要检修人员把可能出现电梯故障的配件置换到正常的电梯上，验证该电梯是否能正常运行，从而判断被怀疑的电梯配件是否完好。在互换过程中，千万要主要不要损坏到其他正常的配件，以免影响到测量的结果。

第四种是环节排除法。因为电梯的运行都会有一定的程序，这些程序包括选层、定向、开门、启动、运行、减速、停止和关门，电梯出现故障的话，一定是其中某个程序环节出现了问题，所以，只要通过环节排除法，就可以大致地确定电梯的故障原因。

4.2 处理电梯故障的方法

当电梯发生故障时，电梯的检修人员应当先分析故障产生的原因，判断电梯的故障点，同时，在确定故障点后，对电梯进行检测，接着，修复损坏的部件。

4.2.1处理电梯停运故障的方法

处理电梯停运故障时，首先，查看门锁回路和安全回路是否接通；其次，查看接触器是否接触不良；最后查看变频器与控制系统之间的运作。举一个例子来分析，在某医院的电梯停运故障事故中，检修人员发现接触器接触不良，主接触器和抱闸不吸合，而故障点在主板上，接着检查主板，发现电阻损坏，更换电阻后，电梯正常运行。

4.2.2 处理电梯冲顶、蹲底故障的方法

如果电梯发生冲顶或者蹲底的故障，那么就要查看三个部分，首先要查看线路是否出现断路的情况，其次要查看换速开关是否能够使电梯正常确定运行位置，最后检查信号是否正常，如果信号不正常会导致电梯乱层现象。确定了故障后，针对其产生的原因更换相应的部件，就能使电梯正常运行。

5 结语

如今，电梯作为人们生活中必不可少的工具，越来越多地应用到各个领域中。因此，电梯故障应该受到人们的重视，恰当地处理好电梯故障是十分重要的。

参考文献

[1]曹建国. 电梯运行故障及其解决对策分析[J].大众标准化,2013（9）：55-56

[2]崔元溪.电梯故障原因分析及对策[J].技术研发,2013（6）：101-102

[3]王增光，陈亮.电梯故障及事故成因探讨[J].中国高新技术企业，2016（21）：79-80

论文作者:李昱

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49428ff5586a8c3390094ff3.html