# 浅析水利施工中软土地基处理技术论文_ 彭福民

摘要：随着我国社会经济的快速发展，城市水利工程建设数量和建设质量逐步提升，城市建设过程中的基础工程质量也愈发完善。但在水利工程实施的过程中，也面临着较多的问题，如软土地基问题是较为常见的水利工程病害之一，利用现有的施工技术手段对其进行紧急处理，虽然处理效果较好，但并不是长久之计。因此，要做好软土地基处理设计工作，并结合紧急处理过程中的相关施工方法，提升施工效率，探索良好的软土地基处理方法。

关键词：水利施工；软土地基；处理技术

1软土地基的特征

1.1透水性较差

透水性差是软土地基的特点之一，因而在水利工程施工之前，应针对软土地地基做好相应的排水措施，提高软土地基的安全性及稳固性。同时在实施排水处理的过程中，需要投入大量的人力和物力资源，还会极大的延长施工时间。

1.2压缩性较高

由于软土地基比较疏松，稳定性极差，因此就会导致具有较高的压缩性，土质的强度会极大的降低。因此在水利工程施工中如果不及时采取有效的措施进行处置，将会导致承重量不断增加，从而出现坍塌的想象。

1.3沉降速度较快

由于软土地基的强度小，密度低，就会极大加重水利工程建设的施工难度，增加了水利工程量，致使软土地基下沉的速度加速，同时承载力越大，将会导致沉降的速度也会加快。

1.4结构不够均匀

土壤的强度和密度小是导致软土地基结构不均匀的重要原因。当水利工程量出现不断加重的现象时，地基由于承载力受限，极易发生毁坏和凹陷的情况。

2有关水利施工中的一些影响因素

2.1工程施工工期

水利工程项目施工工期长短影响着整个项目的进程。因此，施工人员必需根据当地项目具体情况，具体安排施工环节，时间精确到天，确定施工工期所花时间，并贯彻落实到整个项目之中。同样的，在对软土地基选择处理技术时都应该紧密结合施工工期，因为处理技术的难易表示着施工所花时间的长短不同，选择合适的即可。

2.2工程施工地理环境

对于整个水利工程施工项目来说，施工周围的地理环境对工程建设有一定的影响，因此，对于不同的周边地理环境，应当采取不同的软土地基处理技术。项目负责人和专业的施工员应当在对周边环境进行考察之后，再确立对应的处理技术。

2.3软土地基施工量

软土地基的施工量对于整个工程的进度以及处理技术的使用都有一定影响。例如当施工量比较大时，为了符合经济型原则就不能采用换土处理技术，因为此技术投入的大量资源会导致成本增加。

3水利工程施工中软土地基处理技术的应用

3.1砂石和砂换填垫层技术

在水利工程施工过程中，对于厚度在3CM左右的软土地基的处理，可考虑使用砂石和砂换填垫层技术。对于这种类型的软土地基处理的实际过程中，第一步是要去除地基表层软土层，第二步则是采用稳定性与强度都比较高的材料进行敷设填层。在选择软土地基的换填层的材料时，较为常见的材料包括了卵石、砂石等，使用这些类型的换填材料进行垫层填敷，不但易于碾实，而且具备较好的透水性与压缩性，能够大幅提升地基的强度。可见，采用砂石与砂填换层技术可以使地基沉降度得到大幅降低，提升地基的承重水平。此外，在预防膨胀土，避免软土地基冻伤问题方面的解决上效果也较为明显。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆换填施工之后要及时对地基进行全面夯实，进而在地基上形成较好的持力层，在整体上增强地基的承载力、抗变性与稳定性。如果在填换时出现空隙问题，就需要选择透水性较好的材料进行排水，确保软土地基可以在最短的时间内凝结，避免出现软土地基冻胀问题。完成换填施工后应进行夯实施工。在值得注意的是，换填施工前必须清除掉换填坑中的杂质，如树叶及其他杂物等，并排除坑中的积水，清理坑中的浮土。填料需要进行充分地搅拌均匀，并确保填铺平整。应当将换填坑中的树叶、杂草等全部清除干净，若坑中包含有一定量的积水，则需根据现场情况，采取相关的排水策略，将其中的积水全部排出，对于坑中所含的浮土也应当做好清理，对于使用的填充材料，应当确保其搅拌均匀，并将其铺平。

3.2深层水泥搅拌施工技术

目前，在水利工程软土地基处理方面，深层水泥搅拌施工技术应用也较为广泛。主要适用于在淤泥土、粉土含量较大的软土地基施工，并能取得较好的应用效果。实际施工中要求必须全部清除干净施工现场的杂物，同时做好平整施工。这一施工技术的应用对于水泥的选择有着较高要求，必须尽可能的选择高品质水泥，并在施工前做好施工试验，检测水泥强度。水泥深层注浆时必须确保水泥注浆管道畅通，以及保证水泥搅拌桩较好的垂直度，并注意提高对搅拌桩的检查力度。

3.3排水固结施工技术

排水固结施工技术在于水利工程软土地基施工中的应用能够有效缓解地基出现的大幅度沉降，以及稳定性不足的问题。排水系统和加压系统的应用是排水固结施工的关键所在。在排水系统能够借助软土地基透水性差的特点，对软土地基进行集中排水。排水固结施工时，由于在加压方式的采用上有所差别，因此在进行加压时，可以根据实际情况选择超载预压、真空预压、联合预压、降水预压等具体方式。若是采用真空预压，则需在软土地基表层铺上一层砂垫层，并通过把垂直排水管道埋设在砂垫承中，采用封闭薄膜使其与大气隔绝，同时建薄膜四周用土进行埋填全部埋入到土中，通过利用真空装置抽气形成真空环境，实现对地基承载度的强化。降压预压法的使用要求要在软黏土上对砂井、塑料排水井进行设置，并在上面铺设砂层，与真空预压一样，也须对于这一过程进行薄膜封闭，并注意及时排除其中的水分。使用超载预压法对软粘土进行处理能够取得较好的应用效果，但是在处理超载预压阀值时的效果并不十分理想。

3.4预压法

在处理软土地基后需要对填土的高度按照相关规定进行严格的设计，使其充分满足设计要求，同时还需对预压的地基分层填筑并夯实。在进行该阶段施工处理时，施工人员应做好以下事项：在对路堤进行压实处理时，需对横坡进行完整的配套设置并达到顺畅排水的目的。另外，在进行预压处理时，以下细节问题需要注意：如对顶层进行检测控制，确保顶层的密实性与平整度；设计好横坡，以便在工程完工后能正常投入使用。如果因工期紧张而无法进行预压处理时，则可选择超载预压的方法对其进行处理，以保证工程施工的质量。

结束语

综上所述，在水利工程建设的过程中，软如地基处理技术对水利工程的整体质量起着重要的作用。因此在水利工程施工的过程中，应该强化地基的安全性和稳固性，提高地基的承载力。因此在软土地基施工进程中，应该加强对各个施工环节的监管力度，提高技术人员的专业能力和综合素质，采用科学合理的地基处理技术，对施工进程中存在的问题及时采取有效的解决措施，从而保障水利工程的整体质量，促进水利工程经济效益的平稳运行，为社会经济的稳定发展和居民的生活质量提供强有力的保障。

参考文献：

[1]罗海腾.对水利工程施工中软土地基处理技术的分析[J].珠江水运,2019(17):46-47.

[2]邢大鹏.水利工程施工中软土地基处理技术[J].农业科技与信息,2019(06):107-108.

[3]褚峰平.浅析水利工程施工中软土地基处理技术要点[J].技术与市场,2016,23(01):81-82.

[4]李军.水利工程施工中软土地基处理方法研究[J].中国高新技术企业,2015(19):136-137.

[5]贾飞宇.水利工程施工中软基基础处理技术[J].黑龙江水利科技,2015,43(01):143-145.

论文作者: 彭福民

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49562643e90f46320ae50b77.html