# 土木工程建筑中混凝土结构的施工技术分析管益琼论文_管益琼

摘要：所谓的混凝土，就是用水把水泥、沙子、石子混合在一起而形成的，它在土木工程发展的同时，也进行了不同程度的改进，从而满足了建筑的要求和需求。它作为建筑施工中主要的材料，在建筑施工中得到了广泛应用，并且使用效果非常好，对施工的质量具有至关重要的作用。混凝土比其他的材料相比较占有一定的优势，它不仅可以保证作业的连续性，又可以在短时间内快速成型。在中小层、高层、超高层施工中，经常被使用的材料就是混凝土，它在运输方面，既方便、又节省时间，这样一来，就可以确保施工周期。混凝土的作用极其强大，并且为土木工程提供了便利。鉴于此，本文对土木工程建筑中混凝土结构的施工技术进行分析，以供参考。

关键词：土木工程建筑；混凝土结构；施工技术

引言

由于我国的经济水平始终呈上升的趋势，经济的发展促进了建筑行业的进步，那么，在未来的发展中，为了确保建筑行业能够健康、稳定的运行，就要不断适应和满足当前发展需求。在土木工程建筑中，质量起到了关键性和决定性的作用。因此，应该不断完善和更新土木工程施工技术，只有这样，才能提升建筑的质量。本篇文章主要是对土木工程建筑中混凝土结构的施工技术进行了具体分析，虽然在建筑施工中遇到一些问题，尤其是施工安全和建筑质量问题，所以，要有针对性的制定相应的解决方案并实施，从而保证了混凝土的质量和建筑的质量。

1土木工程与混凝土结构施工技术的相关概述

土木工程建筑是土木工程的一部分，其都是围绕建筑所开展的一系列活动，这些活动过程包括材料、设备或者施工技术、施工过程、施工维护报验技术等方面开展的活动。土木工程包含各项工程技术，其范围较广，这种技术的应用使得土木工程建筑结构变得更加复杂。混凝土结构施工技术主要是一种实用性较强的工程技术，在施工中应该对水或者砂石等比例进行合理的配置，通过加入适量的胶凝材料在对其进行搅拌后开始实施混凝土结构施工。

2混凝土在工程建筑中施工技术的原则

混凝土结构的施工技术是对建筑工程质量起到直接影响的关键要素，是施工建筑过程中必须加以重视的主要内容，为了保障混凝土结构施工的有效性，必须结合建筑工程的实际施工环境情况，按照建筑施工整体建设要求，编制混凝土浇筑方案，在工程建筑过程中严格执行混凝土的浇筑方案，加强混凝土浇筑过程的全过程管控，保障混凝土的浇筑质量，使其符合各项技术参数的要求，做好混凝土结构中水泥的温度与应力控制，防止出现混凝土裂缝问题等。

3混凝土结构施工技术

3.1温度控制技术

为了能够有效地控制混凝土结构的温度，应该从以下几个方面进行：混凝土会在水化反应的作用下，会产生放热现象，但混凝土会受自身结构多方面因素的影响，无法在短时间内把混凝土内部的热量全部释放出去，这样就会使混凝土的内、外之间存在较大的温差，从而混凝土出现了裂缝、变形现象。那么，为了能够有效地避免这些现象，就要要求相关的技术人员为注意混凝土配置过程中的水灰比例，应该适当地降低水泥的使用量。另外，在施工时，还可以充分的利用矿粉和煤灰粉材料来降低放热，以免出现结构性的问题，大大地提升了材料的性能和强度。在具体的施工中，可以有针对性的利用循环水降低混凝土温度，可以在混凝土的内部安装循环水管。

3.2捣实环节

在混凝土浇筑的工作中，捣实环节直接影响了浇筑工作的正常运行。在施工前期，相应的工作人员应该按照施工现场的实际情况和具体的要求，合理选择一个振捣器。在一定程度上，质量的把控力度对建筑工程技术水平的高低起到了关键性作用。特别是在浇筑技术中，很容易出现混凝土技术难以把控的问题。因此，想要从各个方面去保证混凝土的质量，就要一次性、均匀的完成振捣工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆首先振捣混凝土时，要从分歧的底部、顶部、中间分别进行，必须要把振捣器均匀的插入，主要是为了发生漏振的现象；其次要把握和控制好振捣器移动的长度和插入的深度，并大力度地对混合物进行充分的振捣；最后，应该对混凝土实施相应的养护措施，这样就会有效的防止出现裂痕、裂缝等一些破损现象，提高了混凝土的质量。

3.3养护施工技术要点分析

混凝土构建的养护工作对提高混凝土施工质量发挥着重要的作用。当混凝土构件在浇筑完成之后，需要开展12-18小时的养护工作，其养护主要是：浸水和覆盖等工作。在养护过程中还需要结合现实的情况进行全面的分析，其养护的时间一般都在一周以上。养护过程中如果发现温度较低的情况需要对具体的情况做好养护工作，通过按照冬季施工的要求增强养护的效果。例如：通过加入添加剂或者蓄热等方式，减少由于温度较低等原因而发生的养护不到位的现象。

4混凝土结构在工程建筑中的施工技术分析

4.1混凝土材料选购标准

为了保障居民安全，就需要对施工过程做严格要求。针对土木工程中的混凝土施工来说，需要严格对混凝土的原材料进行选择，由于原材料过于广泛，浇筑出来的成品质量各不相同，想要实现施工的高质量，必须要严格的制定采购的标准，相关采购人员需严格执行，以保证质量。

4.2规范掌握混凝土结构的施工方法

混凝土结构的施工方法对建筑的质量有着重要的影响，尤其是地基施工顺序、存水量以及在承台施工的过程中，对混凝土浇筑的质量控制等，都必须规范掌握混凝土结构的施工方法，确保建筑的施工质量。另外，在混凝土的搅拌过程中，要做好原材料投放顺序的控制，防止出现结块等现象，尽可能保持钢筋材料的均匀分布，保障钢筋混凝土的强度与韧性。

4.3严格控制混凝土结构的施工要点

建筑施工过程中，混凝土结构的施工要点控制是保障建筑质量的核心内容，主要包含了混凝土的浇筑技术、振捣技术以及养护技术等。对于混凝土浇筑技术，需要做好施工设备的检查，同时做好浇筑技术管控和施工现场人员、材料等管控，必要时能够及时采取有效的处理措施，对突发状况进行有效控制，防止影响建树施工质量与进度，对于混凝土振捣技术，则需要把握好振捣的顺序和技术要点，有效防止混凝土裂缝的产生，混凝土的养护技术是保障混凝土抗压、抗裂等性能的关键技术，需要严格控制混凝土的温度，保证混凝土的养护时间和养护效果。

4.4加强对施工现场的管理

建筑工程施工过程中要重点强调施工现场的管理。除了对现场工作效率的督促外，还要对房建中参与建设的施工人员做要求。在房建施工中，需要健全施工人员的各种意识，特别是安全意识，要强调施工安全的重要性。同时还需要对现场的设备进行检查，以保证在施工过程不会出现危害施工人员安全的问题。其次还要对施工的质量做严格的管理要求，比如在要根据不同建筑的要求来选择混凝土原材料，在制作混凝土的过程中还需要按照不同要求的配比规定来进行搅拌，对施工团队整体要有一个明确的管理制度，针对施工完成后的验收阶段也要做出严格的要求，以保证整个施工的质量。

结束语

现阶段，混凝土结构的建筑物越来越多，这种结构发挥的优势较为凸显。如：易于施工、操作较为简单等优势。如果使用这种技术能够显著提高施工的效率，但是在实际的施工过程中，受到天气、人为等因素很容易影响混凝土结构的施工质量。因此本文在提出相关定义后，对混凝土施工技术做出了详细的介绍，以将这些施工技术合理应用到实际的土木工程建筑中。

参考文献

[1]薛军.浅析土木工程建筑中大体积混凝土结构的施工技术[J].建材与装饰,2018(42):22-23.

[2]陶大友.土木工程建筑混凝土结构的施工技术要点研究[J].居舍,2018(27):67.

[3]肖宇劲.土木工程建筑中混凝土结构施工技术要点[J].山西建筑,2018,44(26):94-95.

论文作者:管益琼

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4992f59def1ef2156ebead6a.html