# 土建工程技术要点的分析与研究论文_张劲1,王永迁2

张劲1 王永迁2

【摘 要】随着社会经济的迅速发展，土建工程的施工质量已经成为人们日常生活中所关注的重点，而这些，都在一定程度上对土建工程施工人员的综合素质提出了更高的要求。再加上土建工程施工范围广、施工时间长、施工环节多等特点，要想从根本上保证工程的整体施工质量，其核心在于确保工程各个系统及其功能的正常发挥。在此，本文笔者结合自身多年的工作经验，对土建工程技术要点这一问题，做以下论述。

【关键词】土建工程；技术特点；要求分析

随着科学技术的快速发展，人们的生活水平在逐渐提高，对生活质量的要求也越来越高，尤其是对与日常生活密切相关的建筑工程的质量要求和使用功能要求也在逐步提升。受土建工程自身复杂、施工环节的影响，在施工活动开展的过程中，经常出现不同专业交叉作业的现象。而工程管理人员要想从根本上保证工程建设的顺利进行，其核心在于各个专业之间的协调工作能否顺利进行。一般来讲，在当前的土建工程中，土建施工主要包括机房、大型设备机房、防雷接地等接方面，个别地区在施工建设中还涉及到必要的人防工程。对此，本文从机房结构问题、大型设备机房的土建施工技术问题、人防工程中的土建施工中需了解的技术问题、各专业在外墙防水套管施工中应注意的技术问题等几个方面出发，对土建施工中需要注意的技术问题进行分析研究。

一、机房结构问题

结合当前现有的土建工程能够看出，在施工人员在进行机房结构施工时，应由土建专业技术人员结合着土建工程的整体施工状况，进行必要的专业协调。同时在施工时，受机房各个方面的限制，应对设备的接口方式、截面及管道走向进行准确掌握，尤其是钢筋混凝土的结构，应按照机房的结构设计，在固定位置预留相应的孔洞，并结合着原图纸进行标明、审核，并在得出结果后，由专业人员进行存档保留。一般来讲，不同规模的土建工程对机房的构造有着不同的设计，而这些，都将取决于工程设计人员。但在实际应用中，针对机房结构设计，需要注意以下几个方面：首先，在进行孔洞预留时，需要施工人员结合着机房的实际通途，从机房设备的使用频率及功能出发，对孔洞的数量、大小进行确定。一般来讲，在常见的预留孔洞中，主要包括给、排风线，电力干线等等；而针对水箱的上水干线，则需要水专业施工人员进行预留。除此之外，结合当前建筑行业的迅速发展，在土建工程施工中，还应预留相应的消防系统孔洞。其次，高低压配电室。作为整个土建工程能源供应的根源所在，在实际施工运用中，需要施工人员预留大量的孔洞，如电气专业的高压双路进线、低压侧出线等等；但在预留的过程中，受电力传导特殊性的影响，施工人员应在原有的基础上预留出必要的新风进口及排烟出口等孔洞。有些其他用途的土建项目中涉及到了电机房，则需要对电气专业进发电机油箱的进油管，出线线槽和低压变电室的二次控制联络线的线槽，通风专业的进风口和排烟出口以及水专业的明装气体灭火干管进口等进行预留。对于涉及到热交换的土建设施，则应设置热交换室或热交换站，需预留引进热力的干管、热交换以后从分气缸引出的采暖及生活热水干管等的孔洞；另外，需预留电气专业的电源线槽和控制线槽孔洞，通风专业的进风管和排风管孔洞，水专业的冷水供水干管及膨胀水箱串管、水喷淋系统的干管等孔洞。最后，作为机房构造中的重要组成部门，其排水通道孔洞的预留，直接关系着机房的日常排水及今后的正常运行。在实际应用中，在当前机房排水设备中，仍以穿反梁过水套管为主，需要施工人员给予重视。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时在反梁拆模后，工程管理人员应及时组织专业人员进行检查，确保穿梁过水套管的正常使用。

二、大型设备机房的土建施工技术问题

一般来讲在，在当前土建工程施工中，离不开大型设备机房。结合笔者多年的工作经验，对大型设备的安装特征做如下总结：顾名思义，这些大型设备出了具备一定的体积外，其运输的过程中通常是不允许拆散的，尤其是那些进口设备，在避免琐碎零件丢失的同时，还能保证设备的整体性能不受影响。这就要求相关专业之间能够相互配合。在安装这些大型设备前，由工程管理人员对申报的运输方案进行审核，并在通过初步审核后，对这些设备的承载能力进行准确评估，若运输方案无法满足这些设备的承载需求，则应结合着工程施工的实际状况，选择与之相符的加固措施或吊装方案。若选择吊装方案，应结合着今后的吊装运输，在设备垂直吊装孔上方的混凝土梁上，设置与之相符的吊钩。并在所有设备到位后，对整个运输通道进行砌筑与抹灰，并由专业的施工人员进行封堵，避免设备零件的丢失及损坏。

三、人防工程中的土建施工中需了解的技术问题

在整个土建工程中，与其他工程技术不同的是，人防工程给予自身的特殊性，对楼板、墙体、混凝土的厚度、强度提供了相应的要求，直接导致其他管线在进出外墙时，需要专业人员进行特殊处理，确保各个管线的正常使用。一般来讲，在施工前夕，仍需要工程管理人员结合着工程的施工进度，对管线安装技术专业进行必要的技术协调，各个专业人员在对预留管的位置、标高、截面进行落实后，应对其轴线、坐标位置进行标明，并结合着工程设计的书面材料进行核实、存的档。在支模这一施工环境中，各个专业应按照相应的技术要求，预留焊接铺设的实践，并在模板合模前，积极的组织技术人员进行检查，在确保无误后，进行合模混凝土浇筑。

四、各专业在外墙防水套管施工中应注意的技术问题

在当前出现的外墙施工问题中，多数原因在于各个专业之间没有配合好，如专业管道交叉或重叠等现象最为常见。在避免这一问题发生的过程中，土建技术人员应从以下几个方面开展施工活动：首先，结合外墙施工中各个专业的施工特点，对其施工顺序进行协调，使其在施工中明确自己的施工日期，并结合着各个施工专业，为其提供必要的进场施工图纸。例如：土建专业在进行地下外墙防水层施工时，应在第一时间内通过文字的形式通知其他安装专业、监理单位及建设单位，避免在施工日期上出现相互冲撞的现象。其次，在当前外墙防水套管的施工中，针对斜坡外墙管道的设置，需要施工人员与设计人员积极沟通，在原有的基础上尽量避免斜坡，确保管道的整体性与审美性不受影响。最后，针对外墙防水套管的施工，需要专业人员在竣工后进行必要的排水试验.

五、总结：

综上所述，面对当前土建工程行业的迅速发展，其施工技术要点能否准确的掌握，将直接关系着工程的整体施工质量及今后的投入使用。这就要求施工管理人员在加强施工管理的同时，在原有的基础上加强对施工人员的施工技术培训，避免因施工技术不合格而留下安全隐患。只有这样，才能从根本上提高工程的整体施工质量，在节省工程承包投入的同时，进一步提高建筑企业的市场竞争力，为其今后的发展奠定坚实的基础。

参考文献：

[1]杨志贵.顶管工程施工技术要点解析[J].甘肃科技，2011，（02）.

[2]何亚东，张春茹.引嫩入白引水工程中的顶管施工[J].中国西部科技，2009，（34）.

[3]王书秀.小议建筑地面的加塑化剂干硬性砂浆施工[J].民营科技，2009，（09）.

[4]张俊威，张玉峰.浅谈聚苯板墙体外保温的施工技术要点[J].黑龙江科技信息，2009，（07）.

[5]陈宝志.楼地面采用加塑化剂干硬性砂浆施工初探[J].民营科技，2009，（11）.

论文作者:张劲1,王永迁2

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第19期

论文发表时间:2016/8/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49b46814d356c65357732de8.html