# 烟草废弃物提制硫酸烟碱及活性炭的研究

刘项[1]2004年在《烟草废弃物提制硫酸烟碱及活性炭的研究》文中研究表明本论文以烟草废弃物的资源化为出发点，采用重庆卷烟厂的烟草废弃物为原料，从提制硫酸烟碱和制备活性炭两方面着手，研究烟草废弃物的资源化利用方法。 采用非水滴定法测定重庆卷烟厂的烟草废弃物烟碱含量，分析结果表明废烟叶和废烟渣中烟碱含量较高(分别为2.13％和1.79％)，有提取烟碱的利用价值，而废烟杆中烟碱含量较低(0.38％)。采用溶剂萃取法，用氯仿作萃取剂，硫酸反萃的工艺从废烟叶和废烟渣中提制硫酸烟碱，实验研究了工艺的条件如相比、萃取温度、萃取时间、反萃温度等对产品得率的影响，确定了最佳工艺条件。 采用化学法、氯化锌作活化剂、废烟杆为原料制备活性炭，研究了活化工艺条件对活性炭吸附性能和比表面积的影响，确定了合适的工艺条件；并以此条件用提取烟碱的废烟叶、废烟渣制备活性炭。实验结果表明废烟杆和提取烟碱后的废烟叶废叶渣采用化学法制备活性炭是完全可行的，用ZnCl_2作活化剂，在合适的工艺条件下制备的活性炭吸附性能较好，碘吸附值可以达到木质净水活性炭国家质量标准GB／T13803．2-1999中的二级标准，比表面积超过1000m~2／g。 利用废烟杆制备的活性炭吸附水中的Cr(Ⅵ)，研究了活性炭吸附Cr(Ⅵ)的吸附速率、pH对吸附量的影响、吸附的平衡时间以及吸附等温线，最后利用正交实验研究了影响活性炭吸附cr(Ⅵ)的容量的制备工艺条件。实验结果表明随着时间的增加，吸附速率逐渐降低，在90min内活性炭对Cr(Ⅵ)的吸附符合班厄姆公式；在pH=4左右，活性炭吸附Cr(Ⅵ)有最大的吸附量；平衡吸附时间11h，吸附适合于用Freundlieh等温方程来描述；废烟杆制备的活性炭吸附Cr(Ⅵ)的效果较好；在影响平衡吸附量的叁个主要因素中，从大到小的顺序为活化剂浓度、活化温度、活化时间，由正交试验结果确定的制备吸附Cr(Ⅵ)的活性炭的最佳工艺条件为：活化剂浓度为20％、活化温度为600℃、活化时间为4h。

白聚川[2]2007年在《烟草废弃物的综合利用》文中提出本研究以烟草废弃物的资源化为出发点,采用云南(昆明、江川、石林、宜良等地)烟草废弃物为原料,以提取茄尼醇和烟碱为主,提取后的废烟渣作为制作活性炭、鸡饲料和有机肥料的原料,废烟汁可循环和调节后作杀虫剂,研究烟草废弃物的资源化综合利用方法,最终提出适宜的综合利用工艺流程。茄尼醇是一种存在于烟叶中的重要医药中间体,主要用以合成辅酶Q_(10),维生素K_2。本研究在从烟草中提取茄尼醇的研究中,主要进行了原料的筛选和预处理、萃取溶剂的选择、萃取工艺适宜条件和茄尼醇分析几个方面的工作,提出适宜的茄尼醇提取工艺。通过实验得出以下结论:从烤烟和卷烟的废料中都可以提取茄尼醇产品,它们都是生产茄尼醇较为适宜的原料,从提取率上看,烤烟废料比卷烟废料略高。通过对提取溶剂的选择实验得出了提取茄尼醇的最佳溶剂(石油醚)。在确定了提取溶剂后,利用正交实验得出了提取茄尼醇的较优工艺条件为:提取温度为60℃、提取时间为4h,每克烟叶溶剂用量为6mL。在得到较优工艺条件的基础上进一步对工艺条件进行验证,从而得出了最佳工艺条件:提取温度60℃、提取时间5h,每克烟叶溶剂用量为6mL。在该条件下,茄尼醇粗品产率达5.6%。烟碱是一种重要的生物碱,用途广泛。本研究采用水浸有机溶剂萃取法,从废烟叶中提取烟碱,实验研究了原料和萃取剂的选择;实验的条件相比、萃取温度、萃取时间、PH值等对烟碱收率的影响。通过实验研究比较确定较适宜的工艺条件为:水浸温度室温(25℃);浸取时间10h;液固质量比为每克烟叶用水量为4 mL;乙醚作萃取剂;pH为11～13;萃取较合适温度为25～30℃,萃取相比1:5、时间20min、pH值为10～11,萃取级数3次。在该条件下烟碱收率达1.8%。综合利用研究方案研究结果为:采用溶剂(石油醚)萃取法提取茄尼醇,残渣用水浸溶剂萃取法提取烟碱,有机溶剂(乙醚)可回收循环使用,茄尼醇和烟碱的提取率分别达到0.407%和1.66%,与单独提取相比,效果较好。资料显示:提后残渣作为制作活性炭、鸡饲料和有机肥料等的原料。提取烟碱后的废烟汁可循环使用或调节后作杀虫剂,综合利用率很高,环境污染比较小。

彭邱强[3]2012年在《天顺公司烟梗废弃物再利用方案研究》文中研究指明天顺公司隶属永州市烟草公司的大型中央烟叶复烤企业,已经有20多年的生产经营历史,是全国首家国外引进COMAS打叶复烤设备的烟叶复烤企业。目前,该公司拥有12000KG/H的打叶复烤生产线,年均加工量约80万担,年均产生约3000吨的烟草废弃物。烟草行业的复烤厂(公司)是烟草产业链上的重要环节,加工过程中产生的烟梗等占原料的25-30%,烟梗等烟草废弃物尽管都被纳入烟草专卖管理范畴,目前,国内烟草行业还没有研究出烟梗废弃物的环保处理比较有效的方法。随着生产经营的持续发展,该公司烟梗废弃物不断增加,传统的无效填埋、焚烧等方法的处理能力极其有限,大量的烟梗废弃物占用库存,存在着专卖、环保、物流和安全等方面的隐患。针对该公司库囤的烟梗等废料,实施烟梗废弃物再利用项目,既符合国家的能源、环保和产业政策,又能节能降耗,发展循环经济,产生良好的经济效益和社会效益,研究烟草废弃烟梗再利用方案无疑是该公司迫在眉睫的课题。近几年来,该公司针对烟梗废弃物处理进行了大量的考察、试验和研究,拟实施烟梗废弃物处理方案研究,从而在根本上解决烟梗废弃物处理难题。本论文以该公司烟梗再利用方案为研究对象,基于节能降耗、发展循环经济的角度,首先对行业和该公司有关节能减排及烟梗废弃物处理状况和发展趋势进行分析,从而明确了天顺公司烟梗废弃物再利用的技术方向。其次,论文运用有关循环经济、项目效益分析和项目管理理论和方法,针对该公司烟梗废弃物再利用方案与环保安全、项目的效益和风险和项目的实施对策着重进行深入细致的研究论证。最后对全文进行了总结分析,得出论文研究的相关结论,以及对一些问题的研究展望。经过论证,说明此项目方案具有技术上较强的实践操作性,将有效解决该公司烟梗再利用上的难题,对提高烟叶复烤厂(公司)技术管理水平,提高经济效益和社会效益具有迫切的现实意义。国内烟草界关于烟梗废弃物再利用项目方案研究的相关文献资料还不多见,本文的研究可拓展到烟草界有关烟草废弃物再利用的技术领域,为国内同类型循环经济发展提供可借鉴的技术思路,为国内烟草废弃物再利用提供了理论参考和实际范例。

## 参考文献：

[1]. 烟草废弃物提制硫酸烟碱及活性炭的研究[D]. 刘项. 重庆大学. 2004

[2]. 烟草废弃物的综合利用[D]. 白聚川. 昆明理工大学. 2007

[3]. 天顺公司烟梗废弃物再利用方案研究[D]. 彭邱强. 中南大学. 2012

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49b98b92da159beaa5de1577.html