# 市政道路给排水工程施工常见质量缺陷及防控对策徐子亮论文_徐子亮

摘要：现阶段，随着我国社会快速的发展和进步，国家的经济和科技水平得到了良好的提升，在这样的背景下，越来越多的人对于生活质量提出了更高的要求，衣、食、住、行是人们日常生活所必需的条件。其中“出行”是非常关键和重要的一项内容，直接决定着人们的生命安全。因此，本文也针对市政道路给排水施工中常见的质量缺陷进行分析，提出合理的防控对策，希望能够提高市政道路在施工过程中的整体质量，为人们出行提供便利，保障人们的出行安全。

关键词: 排水体系 ；管道管理 ；质量缺陷 ；预防

前言：在城市道路建设工作开展过程中，其中的给排水方面的建设是衡量道路建设非常重要的一个标准，这一工作的好坏直接决定着道路建设的整体质量。如果没有对其进行合理的管理，就会造成城市道路被水淹没，影响整个交通的发展，危及人们的生命和财产安全。所以还需要针对这一工程中存在的一系列问题进行分析，找到合理的应对策略，以此更好地促进市政道路施工过程中，给排水管道的质量。

一、市政道路给排水工程施工常见质量缺陷

（一）管道错位问题

在市政的道路工程开展工作过程中，给排水管道实际施工阶段还存在着一系列的问题，其中管道错位是非常常见，也是比较严重的一项问题之一，这一问题的出现大多数情况下，与在施工期间测量的错误有着非常紧密的联系。主要就是因为，在整个施工工作开展阶段要求工作人员能够针对具体的排水情况进行合理的分析，找到管道施工的位置，并且测量管道的长、宽、高等数据，得到正确的数据，合理进行管道的施工，才能够保证给排水工作顺利的进行。如果施工期间测量的数据存在问题，那么就会造成管道的错位，影响给排水施工的质量。同时市政给排水施工工作中，还存在着高程控制的问题和管道接入存在随意乱接的现象，这也在很大程度上影响了给排水施工的整体质量。

（二）管道渗漏

在市政道路排水工程中，如果出现不均匀沉降、连接质量不达标、接口处质量差、闭水端封闭不严密等情况都可能会引发漏水问题的发生，并最终对工程质量造成严重的影响。实际施工中，不均匀沉降状况非常常见，通常表现为局部积水。导致这一问题发生的主要原因是管道基础条件比较差，严重时还可能会引发工程管道的开裂以及接口断开等问题。

（三）安装施工过程中存在的质量问题

由于施工的疏忽造成问题，会导致后期无法使用，水量无法在道路中排出，道路被水淹没，正常无法使用。在实际施工工作开展过程中，不均匀沉降的现象比较常见，通常就是局部出现了积水，而造成这一问题的主要原因就是，在施工阶段所使用的管道，其基础条件相对比较差，甚至在工作开展过程中，如果管道条件较差，严重的情况下，还会引发工程的管道开裂，或者是接口断开的问题，这些都直接造成了，市政道路施工过程中，给排水工作无法顺利的开展。而部分单位在实际施工过程中，针对钢筋混凝土管道进行安装时，仅仅做到了外部的防腐工作，完全没有达到防腐最终的要求，这也会减短管道的寿命，导致整体的工艺水平较低，影响了市政道路排水的顺畅进行。在施工质量问题中，管道安装，基础处理、井室砌筑质量、管道沟槽回填等质量控制工作，都在很大程度上影响了上部结构质量，造成给排水施工存在着问题。

二、市政道路给排水工程施工常见质量缺陷的防控对策

（一）做好给排水管道施工过程中的质量控制

在市政道路给排水管道施工过程中，对其进行质量控制，也是整个施工过程最为主要的环节内容，对于施工道路的给排水管道进行质量控制，其中最主要的就是需要确保设计图纸所具有的准确性，然后严格的按照图纸内容中的要求，相应地开展各项施工工作。特别是在施工的过程之中，还需要保证在设计阶段所设计的图纸，以及工程的步骤，还有工程具体情况能够符合实际的情况，与图纸所涉及的内容需要紧密的结合和联系。当然，其中会存在着一系列的误差，但是这种误差需要控制在有效的范围之内，这样才能够避免对工程的质量，造成巨大的影响。

1.开挖

排水管道施工开挖前需要做好地下已有管道、电缆、其他构筑物的详细调查，只有通过保护、迁移等措施应用保证开挖施工不会对其造成影响，施工单位才可以在相关管理部门许可后真正进行开挖施工。在雨季或地下水位较高地区的排水管道开挖施工中，排水措施的采用必须得到重视，这种重视需要真正实现沟槽内积水时间的有效控制，以此保证沟槽内水位始终控制在工作面以下。晾槽属于开挖环节施工的重要组成，但长时间的晾槽带来的基槽长时间暴露很容易导致基槽变形，因此控制晾槽时间也属于开挖环节施工控制的关键点。值得注意的是，如果沟槽底部出现岩石基础，适当加大开挖深度将成为保证工程施工质量的关键

2.测量放线

施工放线在排水管道施工中占据着重要地位，而为了保证该环节施工质量，施工单位必须在施工图纸构建完善的基础上进行放线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆考虑到施工放线存在着多种技术形式，施工单位必须结合排水管道施工所挖沟渠深入与坡度确定应用何种放线技术，放线环节安全技术的使用也必须得到重视。

3.管材安装

管材安装属于排水管道施工的关键环节，排水管道施工、管材安装技术要领、检查井的砌筑技巧均属于该环节施工的关键。

（二）切实设计好给排水工程的施工图纸

在市政道路施工工作开展的过程中，进行给排水施工图纸的设计时，也要求设计人员能够特别的有针对性的注重其中所具有的规范性要求，保证整个施工的图纸能够满足市政道路工作开展最基础的标准，同时也需要严厉杜绝设计图纸内信息出现错误的现象。因为如果设计图纸出现错误的信息，哪怕仅仅是很微小的一部分，那么实际在施工过程中，就会浪费大量的人力、物力和财力，也会导致整个施工存在着严重的问题，影响其后期的使用，造成国家的人员财产安全受到威胁。除此之外，在最新的管道和现有管道优化和防护的过程中，也需要建立起最新的档案信息，充分地对其进行勘测，并且记录了解当地的具体道路施工状况，融入到设计图纸当中，这样才能够针对当地的具体情况，构建出更加科学有效的市政道路给排水的工程体系，保证给排水工作切合实际要求提高市政道路施工质量。

1.排水管道管材的安装需要首先检查各项数据是否符合图纸要求，管基中心线、边线及井基等尺寸都属于这一检查的对象，此外，接口防渗砂浆调配、各部位混凝土基础强度等级的检查同样关系着后续施工的质量与效率。

2.施工单位需要在检查井的砌筑环节做好井基圆圈尺寸、高程的确定，并保证下管必须在检查井具备一定强度后进行，管底高程与井底高程连接一致性也需要同时得到保证。值得注意的是，检查井砌筑环节施工必须做好闭水试验的弯管接头埋入，同时施工环节的流槽通顺、砂浆饱满也必须在施工中实现落实，这样才能够进一步保证该环节施工的质量。

3.管道闭水试验

闭水试验属于市政工程道路给排水管道施工的关键环节，而为了保证该环节的施工质量，闭水试验前的检查准备工作、具体实验方法选择都必须得到施工单位的重视。

（三）做好给排水管道施工过程中的质量控制

在市政道路给排水管道施工过程中，对其进行质量控制，也是整个施工过程最为主要的环节内容，对于施工道路的给排水管道进行质量控制，其中最主要的就是需要确保设计图纸所具有的准确性，然后严格的按照图纸内容中的要求，相应地开展各项施工工作。特别是在施工的过程之中，还需要保证在设计阶段所设计的图纸，以及工程的步骤，还有工程具体情况能够符合实际的情况，与图纸所涉及的内容需要紧密的结合和联系。当然，其中会存在着一系列的误差，但是这种误差需要控制在有效的范围之内，这样才能够避免对工程的质量，造成巨大的影响。

1.闭水试验前的检查准备工作关系着试验能否得以顺利进行，因此施工单位必须在检查准备工作中保证全部孔洞封堵与不漏水，管道口的封堵牢固与不漏水、管道两端堵板承载力大于水压合力，只有这样闭水试验的开展才能够获得有力支持。

2.我国当下存在着多种闭水试验方法，但为了实现水资源的节约，笔者建议施工单位采用从上游到下游依次试验的方法，这样市政工程道路给排水管道闭水试验的质量就能够得到有力保障，由此实现的试验管段带井试验，也将为后续施工的保障提供有力支持。

结论

综上所述，市政道路施工工作中，做好给排水管道的设计和施工工作，不仅能够保障人们在日常生活中的水资源供给情况，也能够在根本上提高居民的生活质量，保障人们的出行安全。同时，在市政道路施工过程中，针对给排水管道的整体质量进行改善和保障，也能够加快当地工程工作开展的发展速度，对于城市的进步，以及整个国家的经济提升，都有着不可忽视的重要作用。

参考文献：

[1]浅谈市政道路给排水工程规划设计中存在的问题[J].李成,张明.科技与企业.?2013(2)

[2]市政道路给排水工程造价问题研究[J].方本.智能城市.?2017(1)

[3]市政道路给排水工程施工常见质量问题及对策探讨[J].姚东成.四川水泥.?2019(1)

[4]浅谈市政道路给排水工程施工及质量控制经验分析[J].何斌祥.江西建材.?2017(4)

[5]提高市政道路给排水工程施工质量的技术措施分析[J].朱锋.中国高新技术企业.?2014(3)

论文作者:徐子亮

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49f51703d8fc2dc24e718239.html