# LTE网络系统技术优化研究论文_袁剑彪

中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 523000

摘要：随着无线通信技术的不断发展和用户业务需求的持续增长，网络基站数目快速增加，2G/3G网络长期共存，LTE的出现使网络更加复杂。若仍采用传统的优化方法，不仅增加人工成本，网络性能也不能迅速优化。而自优化技术能够使网络自动感知周围环境的变化，实现系统控制参数的自动调整，进而提高网络性能。

关键词：LTE；技术优化；研究

1 引言

从3G网络建设和运维经验来看，良好的无线覆盖是所有移动网络赖以生存的根本，直接影响最终用户体验。由于TD-LTE技术具有同频干扰特性，其早期的网络规划和覆盖性能的分析对后期的网络性能的影响将更深刻。通常，良好的覆盖规划可以节省大量后期的优化工作量。同时，良好的无线覆盖也是塑造运营商品牌、增强竞争力的有力手段，重要性不言而喻。

2 LTE网络优化内容

LTE网络优化内容主要包括覆盖优化、干扰优化、邻区优化、系统参数优化等内容。

2.1 PCI优化

PCI干扰容易出现无线掉话以及下载速率慢等问题。PC工优化需要保证同一个小区的所有邻区列表中不能有相同的PCI，邻区导频位置需要尽量错开，相邻小区PCI模3后的余数尽量保持不同。

2.2 覆盖优化

比较常见的无线网络覆盖问题是由于弱覆盖、越区覆盖或覆盖不均衡等因素造成的，进而造成接入成功率较低、掉线率较高、切换成功率较低以及上传下载速率较差。

产生覆盖问题的原因是各种各样的，包括天馈系统的工程安装质量问题、天线选型问题、无线参数设置问题以及设备出现故障等原因。出现弱覆盖和越区覆盖问题时，首先需要排查是否存在邻区漏配现象，通过调整小区导频的发射功率和调整天馈系统来解决弱覆盖问题，来解决覆盖类问题。通常对天线方向角、下倾角以及高度等进行调整，来解决越区覆盖问题。综合以上优化手段，主要包括检查天馈系统的安装、调整天线的方向角和下倾角、检修设备故障、检查邻区关系、调整参考功率等。

2.3 干扰优化

干扰问题主要来自内部及外部干扰，内部干扰主要是设备故障导致内部产生的干扰，外部干扰主要包括阻塞干扰、互调干扰和杂散干扰等。内部干扰优化主要是解决设备故障，消除内部干扰；外部干扰主要是通过扫描仪，确定干扰源和干扰信号特性，以便作对应的干扰抑制或规避方法。

3 邻区优化

切换是一个非常重要的无线资源管理功能，是为了保证移动用户通信的连续性，将用户从当前小区转移到其它小区的过程。切换过程的优化对于任何一个蜂窝系统都是十分重要的，从无线网络频谱效率的角度看，当用户处于服务小区的边界时，不仅会影响到自己的通信质量，同时也将增大对其他用户的干扰。邻区的优化过程，主要是提高覆盖率、减少掉线率和提高切换成功率，在优化过程中需根据地理位置信息、无线环境质量、网络KP工指标和路测结果等信息对邻区进行调整优化。

3.1 无线参数优化

目前LTE进行优化调整的无线参数主要包括小区基本参数、PCI参数、功控参数、接入参数、切换参数、干扰规避参数以及天线技术参数等。

3.2 LTE网络优化流程

LTE网络优化需要关注网络的覆盖、容量、质量等情况，通过覆盖调整、干扰调整、参数调整及故障处理等各种网络优化手段达到网络动态平衡，提高网络质量，保证用户感知。

在站点开通前，需要先启动计划，包括站点需求分析和整体项目计划。然后实施参数规划，包括PCI规划、ATC规划、PRACH规划和临区规划。在站点开通后，网络优化包括以下内容：单站网络覆盖测试、业务验证；

①簇的网络覆盖测试、业务性能指标；

②全网网络覆盖测试、业务性能指标；

③总结阶段，输出网优报告、总结网优案例、传递网优技能。网络优化流程如图1所示。

在LTE网络优化过程中，如下：设备故障定位和解决根据系统收集到的信息，网络优化手段排查影响无线网络指标较大的因素，以便进行无线网络评估、问题定位、问题分析和问题解决：

①排查影响设备运行的告警信息；

②排查设备可用率异常的小区；

③排查覆盖异常区域和干扰区域；

④排查无线性能指标异常的小区。

3.3 网络评估测试

分析网络的现实情况，对优化区域进行无线网络评估测试，包括。MC统计、DT测试、CQT测试等。

3.4 数据采集

通过OMC统计、DT测试、CQT测试等有针对性地采集测试数据；

3.5 定位问题

通过全网KPI、路测数据等分析网络性能问题；

3.6 优化方案实施

根据问题定位后制定的优化措施，实施优化方案；

3.7 验证性测试

实施优化措施之后，需要进行数据采集，来验证优化后的效果；

3.8 优化验收和总结

最后对全网无线性能做评估，从而判断网络无线性能是否达到指定要求，满足则输出性能优化总结报告。

4 LTE网络优化实施案例

4.1 干扰问题

通过DT测试中接收到的SINR指标进行问题定位，将SINR恶化区域标识出来，同时，排查恶化区域的下行RS即指标情况。如果下行RSRP覆盖也差，则认定为弱覆盖问题。对于RS即好而SINR差的情况，确认为小区间干扰问题，需要具体分析干扰原因并加以解决。图2是小区间干扰的例子，在服务小区旁存在多个临小区，RS即都相差不大，导致服务小区受到邻小区的干扰。

4.2 邻区漏配问题

切换是蜂窝系统独有的功能和关键特征，邻区漏配将使用户处于不适合的服务小区，不仅会影响自身的通信质量，导致终端掉线，同时也将增加整个网络的负荷，甚至增大对其他终端的干扰。图3是邻区漏配的典型案例，终端已经处于小区边缘，由于邻区漏配，终端不能切换到邻区，最终导致掉线，影响用户的直观感受降低网络KPI指标。

结语：

LTE作为移动通信技术的新标准，其蕴含的各种新技术不仅给网络评估带来各种新问题，同时也给网络优化带来新挑战。挑战和机遇并存，通过实施LTE网络优化，及时发现和排查LTE网络建设和设备运行中存在的问题和故障，对LTE网络提供的业务进行端到端的分析，监控无线网络的整体系统性能指标，探索LTE及LTE液dvanced中的新技术应用。随着LTE网络的商用进程提速，将有越来越多的网络优化新思路和新手段等待挖掘。由于各个网络优化需求都可以建模成自优化用例，造成自优化用例繁多且可能互相冲突，为了更好的运行自组织技术，应该要进行的另外一个研究是“自优化用例分析”，不同于现有3GPP发布的用例框架，尝试建立另外的用例框架从而降低自优化用例间的冲突和稱合。

参考文献：

[1]周又静无线网络优化方式新思路的探讨山广东通信技术，2006（l：2）26

[2]王映民.孙韶辉.TD一LTE技术原理与系统设计.人民邮电出版社，2010.

[3]罗伟民.陈其铭.等TD—LTE同频组网可行性研究Jl移动通信．.2010（5）

[4]董江波．李楠．等从系统设计分析LTE系统覆盖与容量规划fJ电信科学2001.6

论文作者:袁剑彪

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49faef70772d80381f49b6fe.html