# 电力企业装表接电工作中反窃电技术的应用论文_刘志娟

(国网山西省电力公司太原供电公司 山西省太原市 030012)

摘要：在电力系统的运行和发展中，窃电行为一直是重点打击的对象，同时其也会损害群众和国家的利益，在用电检查过程中，工作人员必须要采取科学的方法检查窃电行为，确保用电的稳定性与安全性，保障群众与国家的切身利益不受损害。

关键词：电力企业；装表接电工作；反窃电技术

引言

在用电中，对用户进行装表接电工作是其中的重要环节，对于用户的正常用电有着极其重要的作用，所以要加强对装表接电工作的管理，进而提高电力企业的供电质量和水平。但是在其中，处理工作人员本身的技术之外，也会出现窃电行为，进而影响装表接电工作的正常进行。因此，通过对装表接电工作中窃电行为的分析，辅之以相应的措施，进而不断加强预防窃电行为的管理水平，提供装表接电工作的质量，保障用户的正常用电。

1当前电力企业装表接表工作中反窃电的分类

目前电能已经成为一种不可或缺的重要能源，人们的生产和生活都离不开电能。装表接电是电力企业在开展日常工作的过程中的重要部分，是电力企业供电安全的保障。但是当前存在几类严重的窃电行为，对于国家集体和电力企业得经济利益来说有着严重的影响，也威胁着用户的生命安全，窃电行为主要分为如下几类：

1.1失压窃电

这类窃电主要是通过使得计量回路当中的某个相位或者是某个相位的电压导线在正常工作当中有电流通过，而防止具体的电压通过，这样也就达到了窃电的最终目的，计量器也就不能够对电压变量进行测量。

1.2欠流窃电

对于一些用电用户来说，也可以通过改变电流表中的电流回路来进行窃电，电流回路中无法产生电流或者是产生少量电流，电表的计量也能变低。除此之外，有的用电用户还可能使用电流表仪器来对降低电流的计量。对于电能表当中的电流连线进行改变，一般可以通过u型挂环来对线端子进行连接，它能够使电流线圈无电流通过，实际只有极少量电流通过。这种情况也能够有效地实现节窃电，还有的通过采用单相电能表的连接剪断的方式来实现窃电。

1.3欠压窃电

用户会通过各类方式来改变电表中的电压回路，使得电表中的连线发生一些改变，电流线圈中的电流就可能少流或者不流，电表计量的单位自然就会减小。一般用户会对三相三线电表进行改装，切断b相电压连线，能够有效的将电量降低一半，有的甚至随意连接电压线，也能够实现窃电。

2导致窃电问题出现的主要原因

2.1窃电惩罚力度不够

目前，我国关于装表接电方面的法律法规依旧不健全，针对窃电行为的处罚力度存在严重的不足，违法窃电的代价较小，根本发挥不出应有的威慑作用，导致窃电工作得不到有效的落实，对装表接电各项业务的正常开展产生了不利的影响。

2.2用户的法制观念不足

通常在电力宣传工作开展的过程中，其侧重点往往在社会公益方面，这就导致广大用户对电力产品的商品化认知存在严重的不足，很大一部分人认为电能是一种无偿的社会公共资源。在这样的情况下，就会产生窃电无关紧要的想法。另一方面，由于缺乏必要的法制观念，一部分用户对窃电行为的本质认知不够全面，导致窃电问题发生的风险大大增加，为用户的正常用电造成了极度恶劣的影响。

2.3供电部门自身存在缺陷

装表接电是一项系统性工作，其中包括很多业务环节，由于缺乏必要的监督协调机制，各环节工作的开展很容易受到一定的阻碍，导致营销计划无法得到有效的落实。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，很多供电部门的营销管理机制普遍存在不足，加之营销人员的整体业务能力水平较低，导致营销业务的效率和质量得不到保障，一方面无法及时发现用户的窃电行为，另一方面很多内部人员也存在着窃电现象，造成经济损失的同时也对营销工作的开展造成了阻碍，从而影响到电力企业的持续发展。

3提高电力企业在装表接电工作中防窃电的针对性对策

3.1建立完善的制度

在电力企业发展的过程中一定要采取有效措施来建立完善的法律制度，进而更好地对人们的思想和行为进行有效约束和监督。此外还要采取多种方式开展电力知识的宣传工作，从思想意识上规范用户的用电行为，对窃电行为的危害性要建立起科学的认识，更好地消灭窃电思想的萌芽。对于窃电现象较为明显的企业则要进行严肃处罚，以起到警示的作用。同时还要对工作质量较高的工作人员予以奖励，更好地体现其作用和价值。

3.2科学配置用电检查人员

增加用电检查人员的数量对于电力事业的建设和发展是十分必要的。在日常工作中一定要采取有效的措施做好用电检查人员的配置工作，确保电力系统的平稳运行。此外，在日常工作中还要积极对人员开展全方位培训，为其普及法律知识，同时还要对相关人员进行严格的考核，促使工作人员能够及时地找到问题所在，并采取有效措施解决问题。

3.3做好线损管理工作

线损管理是我国电力系统管理中的重要内容之一，对于反窃电工作的开展具有一定的促进作用。因此，加强线损管理十分必要。在具体实施的过程中，电力企业可以结合自身营销工作的开展情况，对线损指标进行合理的设置，通过采取有效的技术措施和管理措施来进一步提高线损管理水平，通过线损指标的落实提高抄表的效率，保障计量状况的准确性，并及时处理其中存在的问题，为装表接电反窃电工作的高效开展提供充足的依据。

3.4强化相关领域法制宣传

通过上述分析可知，用户对电力产品商业化认知不足，且缺乏法制观念是导致窃电行为发生的主要原因之一。因此通过强化法制宣传的方法可以使广大电力用户深刻的意识到窃电行为的危害性，如此就可以在一定程度上起到减少窃电行为的效果。在具体实施的过程中，应该通过印发宣传手册或是开展专题活动的方式向用户普及相关领域的法律知识，引导用户合法用电。同时，电力企业在开展装表接电工作的过程中，要坚决利用法律的武器维护自身的合法权益，对于违法窃电行为绝不姑息，应及时将受众掌握的证据移交公安机关，追究违法人员的法律责任。

3.5定时做好计价和计量的现场维修工作

电力企业要定期的做好计价和计量的现场维修工作，针对一次和二次电压，用钳形电流表检查好电表的回路，确保标孔之间不存在任何的缝隙。对于主要的电能表装置，尤其是针对电表的接线盒和桅杆，可以通过二次连接线进行封印。在表柜当中对电能表进行加装，确保接线盒插入连接线的时候会暴露。还要重复核查之前的电流表，确保准确无误的连接好一次和二次连接线。

3.6充分利用好远程抄表程序

远程抄表程序能够作为一种辅助手段，监视新老用户的用电情况和跟踪监测。电力企业要充分了解用电用户的基本情况，一旦发现某些用地按用户的电量发生大幅度的改变，要即刻做出调查，核查该用户的天线部位和装置，才可以在源头上消除窃电的隐患。与此同时，还要严格监视用电量大幅度降低的用户，争取在最合理的情况下做好防窃电的工作，减少不安全事件的发生。

结语

综上，采取有效措施控制窃电行为对电力企业的发展和群众的利益都能起到十分明显的保护作用，所以相关部门一定要在日常工作中采取有效措施监督窃电现象，同时还要积极完善反窃电技术，从而更好地解决现阶段存在的窃电问题。

参考文献:

［1］张兴存.浅议电力企业装表接电工作中之反窃电技术与应用［J］.科技与企业，2015,04(05):142~143.

［2］刘静静,李向文,周立红.分析装表接电过程中存在的隐患及处理步骤［J］.通讯世界,2015,11(02):201~202.

［3］龚怡.浅谈装表接电在电力营销工作中的重要性［J］.中华民居（下旬刊），2013,04(12):210~211.

论文作者:刘志娟

论文发表刊物:《电力设备》2018年第19期

论文发表时间:2018/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/49fff69ddec498bb0073b33c.html