# 水利工程施工中导流施工技术的应用管理论文_黄修品

摘要：当前导流施工技术已广泛应用到水利工程施工中，道路施工技术的应用要点对水利工程施工质量有较大影响。因此要对导流施工技术的技术要点加以重视。导流技术的应用涉及到多个方面，其不仅影响水利工程的建设施工，还会对水道环境造成影响，在利用导流施工技术之前要对水流汛期、地势地形、水库蓄水等环境因素进行考虑分析。

关键词：水利工程施工；导流施工技术；应用管理

1导言

水利工程项目持续推进，多元化的施工技术不断涌现，成为水利工程建设中不可或缺的一部分，甚至对水利工程的日后发展起着一定的促进作用。故此，在水利工程施工过程中，水利工程人员应该合理掌握导流技术要点，充分发挥导流技术在施工中的有益作用，确保水利工程的施工进度，进一步提升水利工程的施工质量，健全水利工程建设，使得施工技术水平与管理水平能够符合相关标准。

2影响水利工程导流的主要因素

2.1水文因素

水文因素是影响导流最重要的一项自然因素之一，因为导流施工技术的主要对象就是要将水流进行控制和疏导，直接作用的对象就是水流，因此，自然的水文环境会直接影响着导流施工的发挥。在施工过程中，施工技术人员要具备专业的素质和能力，将水质和深度等水流特征进行精确的判断，这样可以更加有效的发挥导流施工技术，如果忽略了水文因素的影响，会造成严重的损失，甚至会威胁到施工人员的生命安全。

2.2地形地貌因素

地形地貌因素也会影响水利施工中导流施工，因此对于地形地貌的考察也非常关键，在进行导流施工之前要选择理想的施工环境，如果地形地貌不合理，就会大大增加施工的难度。因此在施工之前要考察当地的地形地貌特征，岩石的硬度，河床狭窄以及陡坡度等，将导流技术各种施工要求掌握，选择合适的作业方式可以降低地形地貌的影响。

2.3地质因素

在水利工程导流技术施工过程中，影响其施工的重要因素中还有一项就是地质因素，地质环境在施工的各个环节中都会存在着影响，并且这种影响会造成导流的方向和大小难以控制，这种影响很难克服，因此在施工之前一定要详细的勘察，将这种地质因素造成的麻烦提前进行研究解决，使其在合理可控的范围内，在发生危害的时候可以及时找到解决的办法。

3水利工程导流施工的技术方式

3.1围堰法

根据具体形式的不同，又可分为全段围堰、分段围堰两种。在水流不大，非汛期施工的情况下，可以选择全段围堰，将河流水全部截断。在断面的两侧或其他合适位置，设置泄水渠道，实现分流。但是在一些河床较宽、水流较大的情况下，使用全段围堰具有一定的危险性，这种情况下必须考虑分段围堰。其特点是在河床内更改水的流向，而不对水流进行拦截和阻挡，具有更强的环境适应能力，并且在技术难度上也比全段围堰更低。

3.2明渠导流法

运用明渠导流法时，需要先确定水利工程坝基所在位置，然后以坝基作为参照，在上游、下游分别修筑围堰。然后在河流两侧的岸边或滩地上，开挖若干条渠道，利用这些渠道，将上游的水导流至下游，从而绕过水利工程，创造了良好的施工环境。明渠导流法通常适用于那些地形比较开阔，且地势相对平坦的情况，在技术难度上也相对较低。利用该方法时，施工单位应结合前期调查结果，确定渠道布设位置，例如，将明渠沿着河道布置时，应注意在靠近河道的一侧采取防冲措施，避免河水上涨后，泥沙在明渠内沉积，影响导流效果。

3.3隧洞导流法

在一些山区位置的水利工程，由于地表的地形复杂多变，不适合地上导流施工，这种情况下就需要选择隧道导流。另外，隧道导流法还可以借助于河岸边存在的水工隧道，进一步降低了施工成本、加快了工程进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆选择这一导流方法，需要注意的事项有：首先，要确定隧洞导流轴线，结合物探结果，尽量避开一些地下岩石，以降低隧洞掘进的难度。其次，减少隧洞的弯曲度，保证导流效果。如果因为地址等原因，必须要进行转折，应合理设计转折角度，原则上来说转角不得低于120°。最后，如果水流量较大需要开挖两条或以上的隧洞，还要注意相邻隧洞之间的岩层厚度。

3.4涵洞导流法

在一些规模较小的土石坝中，可以选择涵洞导流法。在工程基坑的上下游，分别修建挡水围堰，依托涵洞完成导水。涵洞导流的优点在于作业周期短、成本投入低，在一些山区或农村的小型水利工程中应用较为广泛。选择该方法，施工时需要注意的要点有：开挖涵洞时，可以依照地形灵活布置涵洞的位置，以减少工程量。但是如果涵洞周边的围岩破碎较为严重，则需要进行衬砌加固，以保证涵洞的整体结构稳定。也可以选择将涵洞布置在硬土层上，但是要注意进行受力计算，如果涵洞上部的土体压力较大，也需要采取加固措施。可以在涵洞内壁，使用水泥进行抹平。还可以防止落石、落土阻塞涵洞的问题。

4水利工程施工中导流施工技术创新应用分析

4.1提升导流施工技术创新性

随着科学技术的发展，导流施工技术的创新发展也需要跟上进程，传统的导流施工方法中存在诸多弊端，这会对水利工程建设质量产生影响。因此，相关人员需要改良和发展传统导流施工技术中存在的问题，并加以创新，这对于导流施工技术的发展会产生积极的推动作用，有利于水利工程建设行业的发展。随着水利工程行业的发展，水利建设规模不断加大，建设难度也随之增加，只有以科学发展为重心，对水利工程施工中的导流技术改良发展，才能保证工程质量，确保工程能够可靠稳定地运行。在导流施工技术改良过程中还要注意吸收国外优秀的先进技术。

4.2加大人才培养力度

施工技术人员的专业素养会对整个水利工程的质量产生直接影响，为避免由于施工技术人员因专业水平达不到要求而导致工程质量不合格等影响，相关企业需要加大对专业人才的培养。当前我国的水利工程建设中，导流施工技术的推广和宣传工作未达到其应有的效果，这多是由于相关人员对导流施工技术的认识和掌握程度不够、其专业素养较低和真正的专业人才较为短缺所造成的。基于此，相关企业更需要采取相关措施以加大对专业人才的培养力度，对专业人才进行引导，使其学习先进的科学知识技术，并积极向经验丰富的人才学习，调动其对导流施工技术改革的主动积极性。

4.3优化和完善施工管理体系

施工管理体系的完善与否对于施工效率和施工质量有着重要影响，完善施工管理体系有利于提高水利工程施工效率、缩短施工时间，同时使企业的经济效益有所提升。在完善的施工管理体系下，工程质量会有较大的提升。如今，导流施工技术在水利工程建设中被广泛应用，完善和发展相关的施工管理体系对导流施工技术的提升有着积极的推动作用，这也为水利工程建设的可靠性起到了正面影响。因此，相关企业需要对已有的施工管理体系进行分析探讨，主动对其中存在的不可靠因素加以解决，以使得水利建筑整体质量得到提升。

5结语

综上所述，现阶段，我国导流技术作为水利工程施工建设中的重要项目，既能够提升水利施工质量，还能够进一步确保施工效益。故此，水利施工部门应该高度重视导流施工技术的有效应用，使施工工作符合相关标准建设，同时不断创新导流技术模式，完善导流技术管理体系与管理模式，培养更多优质人才，保证导流施工技术作用的发挥，促进水利工程的长远发展。

参考文献

[1]黄辉.水利工程施工中的导流施工技术[J].江西建材,2018(12):55-56.

[2]吴立福.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2018(28):169.

[3]董智杰.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].工程技术研究,2018(10):199-200.

[4]皮成尉.探究水利工程施工技术存在的问题及解决措施[J].低碳世界,2018(09):64-65.

论文作者:黄修品

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a2917f2050c39c4cbfafe10.html