# 环保水处理技术的应用与发展论文_胡晶

东北制药集团股份有限公司 辽宁省沈阳市 110000

摘要：水处理技术和设备的发展都经历长远的发展，在水资源中扮演着重要角色，还需要不断完善适应时代的需要。通过应用先进的技术设备，克服传统方式的弊端，达到保护环境、节能降耗的效果，也可保证水处理工作有序进行。在每个环节的处理中也达到相应的标准，形成良性循环，遏制操作中的不当行为，提高处理效果及效率。鉴于此，本文对环保水处理技术的应用与发展进行了分析探讨，仅供参考。

关键词：水处理技术；水处理装置；发展；应用

一、水处理技术的发展

1、水的常规处理方式

常规处理方式在污水处理中运用较多，以混凝、沉淀、过滤和消毒为主要步骤的处理方法，是我国传统型的处理方式。随着时间推移，常用处理方式的弊端日益显露，需要对其进行优化并且不断研发新的处理技术，以期减少资源浪费和环境污染。对常规处理方法的优化，需要根据水质的不同应用不同的预处理和深度处理技术，可以适当结合其他处理方法，提高处理水质量。

2、膜法处理技术

膜法处理或者药剂处理是我国水处理中必用的处理方式，大部分水厂会用液氯消毒。在发达国家也会利用药剂水处理，其研发的药剂高效且低毒，处理成本也不高。处理工业用水方面，我国已经接近无公害无毒方面，生物降解药剂是我国工业水处理的主攻方面。膜处理技术需要运用高端设备进行，克服了传统水处理的部分弊端，通过特定膜的透过性能，将过滤膜机械作为基础，水中的离子、杂质和分子被筛分出来。

3、水深度处理进展

在水的深度处理上，臭氧-活性炭吸附等技术的运用用广泛，拥有广阔的应用前景。在高温高藻期的原水处理上，臭氧-生物活性炭技术的应用体现出其独特优势，可以高效地去除消毒副产物、前体物、藻类等，控制溴酸盐和出水安全，能够保证饮用水安全的深度处理技术。在水预处理阶段，采用臭氧预氧化技术来减轻后期处理的负担。保证处理水达到出水水质标准，臭氧预氧化之后需要增加活性炭或采用生物过滤工艺。其中影响该技术处理效果多方面因素，臭氧投加量、接触氧化的时间、pH值和本底物及活性炭的性能等。处理中，根据相应值标准和具体生物群落等，实时做出调整，才能充分发挥臭氧及活性炭的作用。

4、水质工程科学

目前的水处理技术受到各方面的限制，没有发挥出应用作用，水处理水平也有待提高。水污染、水资源短缺的现象日益显露，对我国的发展有一定的影响。创立水质工程学科等专业，不断研发水处理新技术，满足水质要求和人们的使用要求。现阶段出现的各种水处理问题，需要通过这门学科的发展得到解决，有助于提升水处理技术和质量。

二、水处理装备的应用

1、脱气及多功能装置发展

脱气装置是将水中的有害异味气体脱除，其应用效果远超常规处理设备，成为水处理系统中的关键部分，比较常见的是CO2器具。在当下新型的脱气装置中，新增除氧器、脱CO2装置等，比如在CO2装置具有的净化效果更好，是根据旋流器原理，将液气分离。多功能设备在水处理中的应用简化了水处理系统结构，其操作简单，自动化程度较高，可以有效降低含盐量，适合碱度和硬度较高的水质。如果应用到锅炉水处理中，可以降低污垢排量和提升锅炉水质量。

2、反渗透技术和电渗透设备

反渗透技术是膜法水处理中的重点，充分应用压力差，具有零污染、高效节能的优势。反渗透技术中可以实现智能化和连续操作，提高操作人员工作效率。该技术中可以减少药剂的用量，减少了水处理对环境的影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在我国水处理研究中，反渗透技术可以追溯到上是上世纪60年代，建立专门机构从事该项技术和设备的研究。电渗透技术算是除盐技术的一种，不同的水含有不同程度的盐分，盐分的离子在电场作用下向反方向移动。在电渗析器中插入两个离子交换膜，阴离子交换膜可以让阴离子自由通过，会隔离阳离子。阳离子交换器允许阳离子通过，隔离阴离子，定向迁移的离子会降低盐分，接近电极的隔室成为了离子的浓缩池，在淡化室中完全结束脱盐过程。在具体的应用里，电渗析器是由上百对的交换膜构成，方便系统化处理，提高工作效率。

3、水过滤器结构

水处理技术的不断变化发展，其水处理装备随着得到更新。不同类型的过滤器应用到水处理中效果差距会很大。如新型水过滤器中，GR系列过滤器有效能高、结构简单的优势，其处理速度和载污容量比传统过滤器更好。

三、环保膜处理技术应用介绍

从当前发展情况来看，水资源匮乏和水污染问题仍然是我国面临的一大难题，并且随着社会的进步、经济发展的稳定，不论是国家，还是个人都已经逐渐意识到水资源保护的重要性，愈加关注饮水安全和自身健康。因此，掌握高效、便捷、耗能低的环保水处理技术，是未来社会发展的必然趋势。国家和政府部门会将水资源的保护和处理问题放在同经济发展同等重要的位置，更积极地对环保水处理技术做深入探讨和研究，大力兴建高效、环保的污水处理厂。

1、居民饮用水处理

作为民众日常生活赖以生存的基础保障，在工业废水、生活污水大量排放的情况下，不经处理的饮用水中会含有大量悬浮物、细菌、真菌、病毒和微生物等。所以，为保障居民应用水的水质，利用对于微米级、纳米级颗粒都有很好过滤作用的超滤膜水处理技术处理和净化饮用水中的有害物质，成为饮用水净化的一种有效途径。

2、市政污水处理

同传统意义上的生物处理技术相比，（1）膜处理技术对温度并没有很严格的要求；（2）经膜处理技术处理过的污染物物理和化学性质与未经处理前相比没有任何变化，在市政污水处理的中水回收利用方面有很好的表现。最早把膜处理技术应用在中水回用工程中的是新加坡，早在2000年其就已经建立了一个有关的示范项目，利用此项技术对污水厂中污水做二级处理；我国清华大学在污水厂污水二级处理问题上依托砂滤—超滤工艺创建的中水回用装置每天可以处理500m3的水，且经过处理的水中有机物污染浓度明显降低，大肠杆菌数量明显减少。

3、印染废水处理

对于含盐量、色度和化学需氧量都比较高的印染废水来说，以往常用的沉降法和活性污泥法等水处理技术对其都起不到很好的净化作用，而仅仅只是利用膜处理技术中的超滤膜技术也难很去除掉印染废水内含有的小分子污染物质。为此，比较有效的一种方式就是将活性污泥法和纳滤技术结合在一起使用，先利用前者进行生物降解，再利用后者做进一步过滤，使印染废水水质接近地下水，实现80%～90%的印染废水都可以回收再利用。

结束语

水是人来赖以生存的重要资源之一，在日常生产、生活中占据着不可忽视的作用。同时，在经济高速发展的进程中，我国原本就相对匮乏的水资源受到了不同程度的污染，水资源污染问题越来越受到人们关注。本文就环保水处理技术的应用与发展问题展开了探讨。

参考文献

[1]徐彬.国外活性炭水处理技术的应用与发展[J].环境与生活,2014,10:156.

[2]巴福光.全膜法水处理技术在火力发电厂中的应用[J].科技与企业,2014,23:183.

[3]刘玉新.电厂化学水处理技术发展和应用控析[J].河南科技,2014,23:36-37.

[4]郑文芬.电厂化学水处理技术的应用及发展探讨[J].中国高新技术企业,2014,35:49-50.

论文作者:胡晶

论文发表刊物:《基层建设》2016年30期

论文发表时间:2017/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a4d5e6ecc736304a9a1fbf9.html