# 浅论现代建筑工程中的供热通风与空调安装技术李超论文_李超

摘要：在对现代建筑工程中的供热通风和空调进行安装的过程中，往往会遇到很多的问题，这些问题的存在会使得供热通风和空调的安装质量受到影响，从而会降低人们的生活质量和水平。所以，针对现代建筑工程中的供热通风与空调安装技术进行探究有着一定的必要性。

关键词：现代建筑工程；供热通风；空调；安装技术

前言：在我国的现代建筑之中，空调产品的特征就是凭借其内部的制热或者制冷是被来对建筑室内当中的温度进行有效控制。伴随着科学的进步，空调产品的功能也逐渐呈现出多样化的态势。因此相关技术人员在进行空调安装的过程当中，必须要根据建筑的实际状况合理选择对应的空调安装技术，这样才能有效将空调在现代建筑中的作用进行发挥。

1 建筑工程中供热通风和空调安装中的常见问题

1.1 设备和管线配置问题

目前我国在供热通风和空调安装工程中，所用的大多数设计图纸均由 CAD 制图软件绘制，但是由于在工程设计前期受到测量方式、计算能力、复核等众多因素的影响，往往导致设计图纸中的定位和标高等出现和实际情况不符的情况。对一些商业建筑、大型工程、吊顶空间中的空调末端设备及送风回管、排风管、喷淋管、冷冻水管、消防管道、热水管、电气桥架等特殊管线，如果在设计和安装过程中出出现设备与管线的配置问题，将大大影响工程质量，有些甚至直接影响工程进度。

1.2 空调系统中的结露滴水问题

在建筑工程供热通风设计和空调安装时，必须使用合理的技术措施，以保证空调系统在运转时不出现结露滴水问题。在空调系统中出现结露滴水问题是由多方面因素造成的，其主要为以下几方面：

(1)在供热通风和空调安装中未能严格贯彻其安装操作规程；

(2)安装时选用的管道及管件与工程要求质量不符，使用劣质材料等；

(3)在空调系统安装完成之后，没有对其进行水压检测，造成局部出现结露滴水；

(4)使用的保温材料容重差、保温材料较薄等导致空调系统在工作时，管道外部温度超过露点温度，进而出现了结露滴水现象。

1.3 供热通风和空调系统中存在的水循环问题

大多数的供热通风设计和空调安装时，均存在一定的水循环问题，尤其是冷冻水系统中的水循环易出现问题，导致管道循环效果不佳。通过实践总结认为导致水循环出现问题的因素：

(1)空调系统水循环管道和其他专业管道交叉，但在安装时未进行合理的协调处理，导致在管道中存在很多的气囊，使得冷冻水系统循环效果差强人意；

(2)在管道安装之前对管道内部未进行有效清理，造成管道内部出现堵塞现象， 影响空调结构的水循环，最终导致设备的制冷缺陷。

2 现代建筑中供热通风与空调安装技术的应用

2.1 结合实际情况，合理布置制备与管线

管线制作及安装作为系统安装的关键环节，当前我国在管线制作时普遍采取手工与机械结合的方式，在制作之初，应结合设计图纸，充分考虑系统中相关电气线路、给排水管线等存在交叉情况的管线，尤其是一些弯度较大的管道的制作， 最后确定管线具体布局，并及时与管理人员进行技术交底。具体实践中，针对法兰等管道的制作，应将风管相互连接为 10m 左右的管段，并采取槽钢等设备将风管吊装到相应位置，进行固定处理。如果管线需要穿过墙体或者楼板等，应最大限度使用厚度超过 2mm 钢板进行焊接处理，确保日后使用安全性。最后在安装时，施工人员要坚持具体问题具体分析原则，并加大对管道交叉现象的有效控制与设计人员及时沟通，适当对图纸进行调整，实现对管道的合理布局。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2 积极引进新风量，合理控制新风量

社会发展新形势下，建筑空调系统对于风量的使用应坚持节能环保原则，除了在冬夏季节使用新风量之外，其余时间可以充分利用新风量。由于过渡季节室外温度偏低，通过充分利用室外空气对室内气温进行相应调整，有效降低人工冷源及空调系统的工作负荷，实现自然通风供热。同时在具体设计中，还可以通过合理地控制室外新风量，在室内形成通风与供热系统。空调系统当中，有效利用室外新风量，能够降低系统能耗，且实现对环境的良好调整。通常情况下，空调系统受到季节不同的影响，其产生的有害物质会发生变化。而基于绿色建筑理念指导下，可以安装合理的手动调节空调系统阀门，有效控制新风量，最终实现节能目标。

2.3 加大重点安装位置的关注，严格把关材料质量

安装工作质量直接决定整个系统性能，影响安装施工的三个要素分别是图纸、 材料及人员。其中设计图纸作为安装工程的科学依据，在安装中，施工人员必须严格按照图纸开展施工，且在施工前合理分配工作，加大对重点安装位置的关注力度，认真分析各个工序中的重难点，及时发现问题，并采取行之有效的对策加以解决，缩短施工进度，保障施工质量。而对于材料而言，材料选择应切实做到货比三家，确保供应生产材料的厂家必须要具备一定生产资质，采购人员在材料进场之前应加大对材料质量的审查，避免由于材料质量不过关影响工程性能问题。选择施工人员时，应对施工素质、专业素质等进行考核，组建高素质施工队伍，并根据实际情况，制定完善的管理制度，从而提高系统安装有效性。

2.4 检验系统运行状况，提高施工质量

空调系统安装完成后，不能够立即投入使用，应对冷热源的设备等进行试运行，并确保在8h以上，同时在实践过程中，还应充分考虑建筑材料干燥程度、室内湿热等实际情况， 最大限度上排除不良影响因素，如室温没有达到标准时，应对盘管过滤网进行检查，确定其有无堵塞现象。试运行是系统正式投入使用之前的最后环节，在该环节中应及时发现系统安装存在的各类问题，并与施工方等协商处理问题，确保试运行状态良好后才予以使用，最终构建良好的供热通风系统。

3空调系统和供热通风的技术要点

3.1供热通风系统的安装技术要点

按照供热通风设备的相关规定，针对现代建筑当中的热水采暖系统，需要在其热力入口处进行对应装置的安装来对其运行状况进行监测，防止故障的阐述给建筑当中的正常供热通风造成阻碍，这些必要的监测道具有温度计、压力表、去污器等。同时，在建筑正式投入使用之前，还需要在其中加装泄水旋塞在供回水的支架管当中，这样才可以有效针对散热问题进行处理，并且还需要把两级过滤装置安装到热力入口的供水管当中。在针对保温材料进行选择时，首先需要针对材料的规格和建筑的整体特点两方面进行考虑，这样才能够最大程度的让保温材料的性能得到最大程度的发挥。再有就是，风管的制造和安装，都隶属于供热通风系统当中的基本工序，对于该系统的功能发挥有着至关重要的作用，因此，相关技术人员在进行风管制作之前除了需要严格依照图纸的要求进行制作之外，还需要根据工程的实际状况，进行适当的调和。

3.2空调系统的安装技术要点

在对空调系统进行安装的过程中，施工人员必须就以下技术细节进行关注，首先在进行空调设备的安装时，针对水管的连接部位需要开展密封处理，让凝结水管所呈现的倾斜角度满足相关的空调系统排水需求；再有就是在对空调设备进行安装时，全程应保障其处在相对平稳的状态，因此建议采用相对应防震技术手段；第三，在针对消音设备进行安装的过程之前，施工人员需要就安装方向进行二次核实，同时在空调的外机当中对气体循环方向进行标注。

结语：在现代建筑中的空调安装和供热通风设计，已经成为了人们衡量建筑品质的一大重要指标。因此，相关设计人员在针对空调系统进行设计时，应根据常见问题的特点，及时找出对应的问题解决办法，这样才能让空调系统在使用过程中，效果得到最大化呈现。

参考文献：

[1]张冰.现代建筑工程中的供热通风与 空调 安装技术研究[J].山 东 工业技术,2015,24:106.

[2] 魏心胤.供热通风与空调工程施工中存在的问题及解决对策[J]. 民营科技， 2015（07）： 13.

[3]李华伟，丁天一. 论供热通风与空调工程技术的问题分析[J]. 民营科技， 2015（08）： 174.

论文作者:李超

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a67eca18c3cc9095420dd55.html