# 电力通信光缆常见故障及解决措施论文_庞永丽

摘要：信息化时代来临，我国现如今各个行业的发展都与通信技术息息相关。因此不管是企业还是人们都对通信水平要求较高，通讯行业现在的发展速度也非常迅猛，但是仍然存在着许多的问题没有得到解决。通信技术的好坏与当下的通信光缆线路维护有着直接关系，本文分析通信光缆线路维护的意义以及具体的方法，以供实际工作中能够应用。

关键词：电力通信；光缆；常见故障；处理措施

1通信光缆线路维护的影响因素

通信技术渗透进了人们生活的各个角落，是现在人们生活工作当中必不可少的一部分。通信光缆线路的好坏，影响着通信技术传输进家家户户的质量，所以通信光缆线路维护的重要性就显现出来。但是，通信光缆线路维护的影响因素也有几大主要原因。人为因素是影响通信光缆线路维护的重要因素之一，通信所用的光缆能够卖出一定的价钱，许多不法人员就会找机会去偷盗光缆，因此就会对通信光缆造成破坏。通信光缆线路维护再全面，也难以应对通信光缆被人为破坏、人为偷盗的现象。另外重要的一方面就是环境因素，环境因素当中气温是破坏通信光缆最重要的原因。通信光缆线路处在室外，一年四季早晚气温都会发生变化，通信光缆线路又较容易受到冷热交替温度的影响。因此长时间的使用，通信光缆线路很容易就会老化。环境因素当中自然灾害也是较为主要的原因，狂风暴雨对于通信光缆线路的伤害也较大，更加严重的自然灾害，诸如泥石流、地震等自然灾害对通信光缆线路的破坏更是致命。

2电力通信光缆典型故障的具体表现形式分析

2.1光缆本身存在损伤

对于电力通信光缆来说，其本体损伤是一种相对常见的故障形式，通常而言，导致这一故障的因素非常多，具体可以体现在两个方面。一方面，通信光缆缆体机能发生了一定的改变。另一方面，电力通信光缆纤芯的传输性能出现了一定的改变。并且，在日常的运行过程中，如果电力光缆的线路金具以及杆塔等出现了损伤，也会在一定程度上对输配电线路运行稳定性造成影响。此外，在工程施工过程中，施工也会对光缆造成不同程度的损坏。

2.2电力通信光缆中断以及线路接头故障

在具体的电力通信光缆安装施工工作开展过程中，经常会因为施工操作不当而引发各类问题，最终使得电力通信光缆出现了中断的情况。比如：如果光缆线路引下线没有依照国家规定的标准和流程进行接地处理，那么接地电阻就会出现电阻过大的情况，从而导致在电流通过期间，出现了放电情况，致使钢绞线烧毁，严重的还会威胁到人们的生命安全。同时，线路接头故障也会对通信光缆系统的稳定运行造成影响，尤其是当前在日常的维修期间，相关人员比较依赖于对接头盒的应用，这也大大增加了故障出现的几率。

3处理措施分析

3.1重视电力通信光缆的运行维护

在电力通信光缆的运行维护过程中，需从突发状况维护、光缆参数或者是数据信息测量、定期巡视三方面入手，而定期巡视内容涵盖通信光缆下垂、光缆位置、光缆腐蚀、光纤变形与挤压以及光缆接头破损与松动等。在电力通信光缆定期巡视过程中，维护人员需严格按照规定要求进行巡视，例如：巡视方法、巡视范围、巡视时间等，在巡视过程中发现的问题需及时采取有效措施进行处理，以有效消除电力通信光缆运行中存在的故障隐患。在电力通信光缆使用过程中，电力通信光缆接头所具备的功率值呈现逐渐衰减的现象，因此，维护人员在电力通信光缆运行维护中，需针对光功率进行测量，并对衰减值进行准确计算，以对照标准数据值与测量值，总结电力通信电缆的功率衰竭规律，以电力通信电缆功率衰减值为基础确定下次检测的时间。在电力通信光缆巡视过程中，维护人员需重视观察光缆的温度变化与参数，并对温度信息进行详细记录，维护电力通信光缆运行中的突发状况，并构建应急处理预案，以保证电力通信光缆的正常运行。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2定期进行光缆测试

通信光缆是通信技术的核心，是通信技术的运作基础，但是，通信光缆线路维护难以应对通信光缆被人为破坏、人为偷盗的现象。另外重要的一方面就是环境因素，环境因素当中气温是破坏通信光缆最重要的原因。对此，通信光缆线路维护应对这些问题的基础就是应当定期进行光缆测试，及时发现通信光缆的老化，做出相应的维护措施。也要建立数据库，对通信光缆的情况进行记录，专人进行检查，奖罚有度，才能促进通信光缆线路维护工作的顺利进行。

3.3制定详细规划，完善光缆系统建设

相关通信公司开展光缆管理工作中，要切实加强与施工单位的沟通，加强与城建、水利等部门的交流，共同制定保护通信光缆安全的方案。目前，地区供电企业普遍存在光缆线路故障率高，发生故障后不易处理的共性。但是，随着电力智能化、信息化程度的日益提升，调度、通信对光信号可靠性的要求越来越高。通过构建层层递进的光缆结构模式，设定不同通信效率的光缆，能够有效保证整体光缆的通信效果。针对光缆故障率高的问题，公司要制定相应措施，保证光缆可靠运行。第一，绘制详细的光缆线路明细表和光缆线路主接线图，确保各种交叉跨越、熔接盒位置一目了然。第二，巡视检查要到位，定期、特殊、故障、和夜间巡视要完全按照规定执行，发现隐患立即处理。第三，利用农网改造和各种施工机会，提高跨路光缆的挂高点，提升对地高度，有效预防车辆挂断光缆。第四，每半年进行一次登杆检查，防止光缆鸟害，预防山火的发生，注重施工质量，竣工验收时严格把关，铭记接收一条高标准的光缆线路是高质量运行的前提。

3.4对电力通信光缆施工工艺进行不断的改进和优化

在具体的检修工作开展期间，还应该对施工工艺进行不断的优化和改进，加大对通信光缆的施工管理，保证可以有效降低光缆故障的出现几率。在实际的施工工作开展阶段，应该严格的落实国家安装标准，同时对安装的区域进行严格检查。对于施工期间存在的安全隐患，应相关单位一定要及时的勒令整改。此外，为了可以进一步提升光缆的安装质量和水平，维护部门应该对安装过程进行管理，保证可以根本上避免故障的出现。

3.5不断强化检修运维管理工作

为了可以有效降低电力通信光缆出现问题，提升其运行的稳定性以及可靠性，在今后的工作中，应该不断强化检修运维管理，严格规范相关人员的操作行为。一方面，切实落实相关规章制度。在检修期间，各级通信机构应该严格的依照电力通信网检修规程，适当的开展检修工作。另一方面，应该加大对检修现场的维护以及监管。针对一切涉及通信光缆的检修工作，应该严格的依照电力通信检修等要求，做好现场的防护工作，加大监控力度，同时结合实际现状，制定合理的应急预案。此外，还应该不断强化对检修人员的培训和教育，要求检修公司可以对光缆检修的内容进行统一的整理，提升检修效果。

4结束语

在实际的发展过程中，导致电力通信光缆出现故障的因素有很多，包括：安装工艺不规范、外力破坏严重等。因此，为了可以有效降低这类问题为企业造成的经济损失，应该在明确以及了解故障成因的基础上，制定合理且有效性强的检修方法，包括：改进施工工艺、规范施工流程以及建立完善的巡检机制等，确保可以有效促进电力通信光缆的稳定运行。

参考文献：

[1]张伯良,刘波.电力通信光缆典型故障分析及应对措施[J].通讯世界,2019(3).

[2]赵玉峰.浅谈电力通信光缆线路故障、维护要点及途径[J].数码世界,2018(8).

[3]李树平,李志强,杨双坤,等.通信光缆线路维护的问题及防护措施研究[J].数字通信世界,2019(9).

[4]严栋,虞松杰.光纤复合中压电缆在配网中的应用[J].电气技术,2019(6):85-87.

论文作者:庞永丽

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a6b7edd82211f05729ad548.html