# 水利工程中水闸施工的技术要点及其注意事项探讨论文_郑学明

枣庄大禹水利工程处 山东省 277400

摘要：随着社会的发展和经济水平的提高。水利水电工程不但能提升水资源利用率，而且还能预防洪涝灾害，减少不必要的经济损失。

关键词：水利工程；水闸施工；技术要点；注意事项

引言

水利工程对于社会经济、生态平衡等方面具有影响，对于人们的日常生活有重要影响。在水利工程中，水闸的主要作用是控制水位，达到防洪、航运、灌溉等方面的作用。水闸施工主要由闸室、上游连接段和下游连接段等几部分组成，具有施工复杂的特点，所以技术人员应加强对其的研究，了解其中的施工要点，运用科学有效的方法，提高水闸的施工质量。

1水利工程中水闸施工的技术要点

1.1水闸施工前期准备

在水利工程水闸施工前期准备阶段，由于工程施工难度较高，需要结合工程师实际需要合理配置资源，做好准备工作。这就需要相关人员可以严格遵循施工要求进行全面审查，结合质量管理要求动态调整施工方案，促使施工方案与实际情况保持一致。在前期审查阶段，一旦发现问题，需要及时上报和解决，为后续施工活动顺利展开奠定基础。与此同时，要加强施工图纸审核，把握关键指标，尽可能规避其中存在的安全风险。最后，从整体角度分析后期施工中可能出现的问题，编制合理的预案，为后续施工活动有序展开奠定基础。

1.2预埋件施工技术要点

在整个水利工程中，闸门预埋件对其质量产生直接影响，选择准确的位置，有利于后期设备安装。在实际进行施工时，可结合以下几点进行研究。首先，安装预埋件前，先要对中心工作进行确定。工作人员对放门槽中心线进行测量，并把横向与空口中心线交点作为中心线。除此以外，由于对质量具有较高要求，工作人员采购材料时，确保材料达到施工要求。另外，工作人员对预埋件进行妥善保管，避免出现变形等一系列问题。其次，中心位置确定好以后，对主轨、侧轨等预埋件进行安装，采取点焊形式，将其固定在适当位置，并结合相关设备准确进行测量，确保确定的位置不会影响到后期施工。最后，为了有效提升预埋件的稳定性，施工人员可采取混凝土浇筑的方式，提升工程质量。施工完成以后，还要通过专业仪器对其进行严格的检测。

1.3闸门板施工

在进行闸门板施工过程中，工作人员需要注意以下几个方面内容：首先，在进行闸门板施工时，工作人员需要完成支绞座安装工作，主要的工作方法为：施工人员需要运用机械设备把支绞座吊起来，对准预埋件的螺栓，然后拧紧，达到固定的目的。其次，施工人员需要把门叶的下部、支臂先后调入到门槽中，当此项工程完成后，施工人员需要对器进行检查，保证尺寸合理，如果过发现问题需要及时进行调整，保证无误后进行焊接工作。最后，完成焊接工作之后，工作人员需要清除临时焊件，仔细检查施工内容，修复其中的焊缝，将过流面及工作面的焊疤和焊缝余高铲平磨光，凹坑应补焊平并磨光，清除其中的杂物。在整个闸门完成安装后，施工人员需要在无水的情况下进行启闭试验，保证闸门能够顺利运行。另外，施工人员好需要做好防腐工作，延长闸门的使用寿命。

2水利工程中水闸施工的注意事项

2.1树立良好的安全意识

在水闸施工中高度重视安全管理工作，可大幅度提升水闸施工的质量，因此，在具体施工过程中，要派遣专业的安全人员巡视施工现场，及时找出安全隐患和风险因素，并对其进行全面综合管理。加强现场施工管理，及时汇报施工中存在的危险隐患，并做好有针对性的防护工作。此外，还要定期开展安全培训，提升现场施工人员的安全意识，保证施工的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2止水的施工

水闸在挡水过程中，会出现水位差的问题，导致水闸与河岸连接的部位会产生渗流的问题，影响水闸的寿命，并且维修方式较为麻烦，所以施工人员需要针对此进行止水工作。第一，水平止水。在进行水平止水过程中，施工人员需要保证止水片应在浇筑层的中间，并且注意在止水片高程处，不得设置施工缝。在一般情况下使用人员会运用塑料止水带，安装方式与沉陷缝填料一致。第二，垂直止水。在进行垂直止水时，施工人员需要运用紫铜片作为止水片，在施工之前，工作人员需要对紫铜片进行退火处理，以增加其延伸率，便于加工和焊接，主要运用柴火退火，空气自然冷却。在需要灌注沥青时，工作人员需要按照沥青井的形状预制混凝土槽板。在此过程中，施工人员需要注意浇筑混凝土时，不得冲撞止水片，当混凝土将淹埋止水片时，应再次清除其表面污垢。第三，工作人员在进行止水片采购和过程中，需要对材料进行严格的控制，其中包括止水片材料的品种、规格和性能等几个方面，需要保证其满足施工的要求。采购人员在购买止水片时需要严格检查，避免出现质量问题。

2.3沉陷缝

为了避免施工过程中，不产生变形与沉降现象，就要对沉陷问题引起足够重视。在选址时，如果施工场地是软土，则会导致沉陷问题。因此，可采取以下几点策略减少沉陷。首先，选择适合的安装方式，一般来说，先要选择适合的填充材料，然后通过铁钉将其固定，再进行浇筑工作，在浇筑过程中，确保材料处于树立状态。另外，在沉降缝一侧浇筑混凝土，先将材料固定，然后对填料进行安装。若闸墩产生沉隐缝，则要对两侧沉降缝同时进行浇筑。其次，翼墙设置好沉降缝，一般来说，在墙基础开始进行设置，同时，确保其表面的平整性。另外，还要严格依据施工规范，确保沉降缝能够发挥其作用。

2.4渗流注意事项

渗流现象是水闸进行挡水出现上下游水位的差别，这时候就会出现水闸、闸基和两岸的接连部分出现渗透现象，水闸的底部产生向上的压力，减小水闸的重力作用，降低水闸的抗滑稳定性。如果围堰和闸基都是运用土基，出现渗流时会带走土壤颗粒，出现闸后翻砂鼓水的情况，严重者会掏空闸基和两岸。

2.5重视人才的培养

就我国现阶段水闸施工管理工作而言，其最为关键的内容便是重视人才的培养。站在施工角度分析，施工人员是决定工程质量的基本因素，即其综合素养直接关系着水闸施工监管质量。鉴于此，提高施工人员素质，加大人才培养力度势在必行。培养水利水电工程施工人才，通常可从以下几方面进行。一方面，定期施工人员组织培训和继续教育活动，通过理论知识的讲解让其深刻了解施工的相关制度，并且在灌输理论时，可融入一些思政教育，以此提高其思想认识。这样一来，便会形成实事求是、严于律己的工作氛围。另一方面，加强施工人员业务技能锻炼，让其提高综合实力。简单来讲，就是让施工人员积极参与组织的培训活动和技能锻炼，从中开阔视野，丰富专业知识，提高技术水平和综合素质，确保施工各个环节都能有序进行。另外，施工人员自身也要有提升自我的意识，积极学习新知识、新理念、新工艺，充分发挥自身价值和作用，确保水闸施工效率和质量不断提高。

结语

综上所述，水利工程关乎社会稳定发展，作为水利工程中重要组成部分，水闸具有引水和排水作用。这就需要在具体施工中，可以立足全局，引进前沿施工技术和工艺，从源头上把控施工材料质量，并且在全面监管下，规范化施工，缩短施工进度，保证施工质量和安全。只有这样，才能有效提升水利工程质量，延长使用寿命，为社会经济持续增长作出更大的贡献。

参考文献：

[1]王志兴.水利工程中水闸施工的技术要点及其注意事项探析[J].农民致富之友，2018（21）：78.

[2]岳涛.浅析水利工程中水闸施工的技术要点及其注意事项[J].农家参谋，2018（05）：203.

[3]张志方.浅析水利工程中水闸施工的技术要点及其注意事项[J].建材与装饰，2017（32）：294.

论文作者:郑学明

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4a83c8220f8bc3b9a33e836d.html