# 浅析中心城区市政建设对社会环境的影响及防治论文_金素扬

长庚环境建设有限公司 浙江东阳 322118

摘要：随着现代经济水平、科技水平的不断提升，城市建设也在迅速推进。本文对中心城区市政建设造成的社会影响进行了分析，并探讨了解决措施，以期为现代城市文明建设提供借鉴。

关键词：中心城区；市政建设；社会影响；防治

中心城区市政建设对于城市整体的影响较为大，因为中心城区在人口密度上较大、交通流量大、住宅密集等特点，因此一旦出现影响其程度相对城市中的其他区域更大[1]。基于此，本文对中心城区市政建设中对社会环境影响进行分析，并探讨防治措施。

一、中心城区市政建设可能造成的社会环境影响分析

1、施工前可能造成的影响

在工程正式施工之前，有较多的准备工作，比如可行性研究、前期规划、方案评价等。在进行工程建设前规划时，主要目标是降低造价，实现最高效益的工程建设，但也要重视到环境问题。尽管现阶段工程环境影响评估体系已经完成建设，但是设计中以及管理中对于工程造成的环境影响往往过于轻视，采取保护措施也没有达到量化标准，以此可能使规划设计缺陷出现，导致如水体污染、水土流失、植被破坏、土地浪费等，以此影响到居民的正常生活，降低了居民的生活质量。

2、施工阶段影响

市政建设中，主要项目包括了排水系统、道路系统、轨道交通、管线配置等工程，改扩建项目在影响上尤为突出。工程施工中出现的影响主要有噪声、废水以及振动等，本文据此对施工中的社会影响进行分析。

2.1噪声污染

在施工中的噪声污染有三类，分别为交通、施工、生活，交通中的噪声是施工中的客车、土方车、货车行驶以及鸣笛等造成的；施工中的噪声主要为打桩机、摊铺机、压路机、推土机等施工时造成的；生活中的噪声是指施工人员呼喊声、吹哨声等。噪声影响是普遍且显著的，会使居民生活、睡眠、工作等被干扰，进而情绪及心理状态被影响，更会使人听力功能被破坏，严重情况下还会导致部分疾病出现，比如高血压、心血管疾病等。正常对话受到噪声的干扰也较为大，对于人们沟通效率有一定影响。

2.2大气污染

在施工中出现的大气污染也有三个分类，分别是：施工机械及运输车辆排放，燃料在进行燃烧过程中产生的废物有氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，都是以气体状态在大气中存在；扬尘，在工程建设施工中出现的扬尘是建设施工主要污染类型，成因上能够将其划分为三种，分别为施工中的养成以及车辆的行驶和拆迁扬尘，以粒子状态在大气中存在（如图1）；其他大气污染。比如施工中的焚烧活动、食堂使用非清洁能源等。大气污染对于社会环境的具体影响可以从两个方面探讨，首先是人体健康影响，大气污染会造成附近环境空气质量降低，人体通过皮肤接触、吸入、食入的方式，使机体摄入大气污染物，致使机体出现肺部、呼吸道、肝功能、心血管系统疾病的情况，严重甚至使人员生命受到威胁。

图1市政建设中的扬尘污染

2.3振动污染

在施工过程中振动污染情况主要由工程中的压路机、挖掘机、打桩机、空压机等引发，振动污染瞬时特征明显，不会在环境中留下污染，因此也不会累积，一旦震源停止工作，污染就会立即消失。虽然振动污染没有持续性，但施工中振动发生具有不连续性、冲击性、突发性、不连续性等，对于人体心理、生理造成负面影响，振动感使人心理出现烦躁、不愉快等反应。在人们做用眼工作时有振动感时，会导致人视力出现消减，有滞后反应，相对复杂的工作错误率也会上升。此外，振动还会导致周围一定范围内建筑受到破坏，最严重的是地基下沉、变形。

二、中心城区市政建设可造成的社会环境影响防治

1、施工前可造成的污染防治

在工程施工前的主要影响是来自于设计阶段的，进行影响的防治主体也是设计单位，在进行设计中要选择更加有效的防治措施，具体如下：优先选择对于社会影响较少的设计方案，同时采取对应工艺及技术措施，比如在市政建设中，对于周边进行绿化带设计，以此使施工大气污染及污染排放减少。或者道路进行横断面设计过程中，绿化带可以在两侧优先设计，敏感点要沿线进行隔音屏的设计。再或者道路沿线前排房屋进行隔声窗的设计，以此使造成、大气污染等减小等；建材可优先选择对社会影响较小的，比如道路施工设计中以低噪声路面设计为主以及材料选择养护期短的材料，以此使工期减少，施工造成的周边影响减小；其他控制措施，比如道路新建施工时，对于敏感路段要进行禁鸣标识，人为实施振动、噪声污染控制等。

2、施工中可造成的污染防治

2.1噪声污染防治

噪声污染要从三个方向进行控制，首先是声源上，尽量选择低噪声的工艺及设备，比如低噪电锯、风机等，进行建筑拆除时也要避免使用爆破拆除、夯锤设备，以此降低噪声影响。生源处要进行消声器进行消音，比如鼓风机、通风机、内燃机等进出风管等位置进行消声器安装，以此使源头噪声减小。对于高噪音的设备也可以进行隔音设施的设置，以此降低噪音影响；人为控制管理中的呼喊现象，车辆进出要减少高音喇叭使用，以此使噪声最小。拆除作业中设备及工具使用最好应用人工传运及机械吊运方式，避免重摔重放的现象；最后是时间控制，最好能够在白天进行施工，夜间施工需要在相关单位办理手续后、告知居民以后才能进行。

2.2大气污染防治

尾气排放方面要安排车辆进行减少尾气排放装置的安装，进行沥青面层摊铺之前要保证准备完好，有组织的进行沥青运输，摊铺和碾压施工中要尽量使时间减少，以此对影响范围影响。施工单位要严令禁止在现场进行树叶枯草、皮革、塑料、橡胶等焚烧；对于粒子状态污染防治要从两个方向进行。首先是拆迁中的扬尘中，在进行建筑物拆除过程中要使用水雾喷射的方式减少扬尘现象，或者使用人工洒水方式。在风力为5级或以上的情况下，要停止进行建筑拆除或者清除施工。对于影响较大的敏感区域要禁止实施爆破拆除，对于高度不大于10m建筑不能进行爆破拆除。其次在施工扬尘的控制中，为了使施工扬尘飞舞的现象得到预防，施工场地首先要进行硬化。施工垃圾渣土要及时进行清理，留用渣土和场地裸土最好能够使用防尘密目网覆盖住，避免扬尘。

2.3振动污染防治

对于施工中振动污染出现的不连续性、冲击性、突发性等，施工中要将可致振动作业安排为白昼实施，提前要以书面形式告知附近居民；建设单位在进行施工之前，需要使检测单位进行施工场地周边管线及建筑的探测，同时要有相应的搬迁、加固的措施，施工中尽量绵绵使用压路机、镐头机等产生振动的机械。

结束语

随着现代经济水平的及社会生活水平的不断提升，人们对于生活质量影响因素更加重视。城市中心区域人口流动量大、居民众多，在实施市政建设工程中，要清楚认识到污染防治的重要性，并落实防治措施。

参考文献：

[1]马淑霞.农业水利工程施工工程对生态环境的影响分析[J].农村科学实验,2018(12)：107.

论文作者:金素扬

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4aac54db2b81217dadea5717.html