# 光缆网的建设方案分析论文_王磊生,杨政,赵荣华

中国移动通信集团设计院有限公司内蒙古分公司 内蒙呼和浩特 010090

摘要：光缆网是一个分层建设的开放型全覆盖网络，不仅要为无线通信业务发展，而且要为多种业务发展提供纤芯资源。光缆网络的层次结构分为核心层光缆、汇聚层光缆和接入层光缆。其中接入层光缆又细分为接入主干光缆和末端接入光缆。各层光缆应独立规划使用，避免不同网络层次间共享光缆。

关键词：光缆网；纤芯资源

1总体建设要求

光缆网络的层次结构分为核心层光缆、汇聚层光缆和接入层光缆。其中接入层光缆又细分为接入主干光缆和末端接入光缆。各层光缆应独立规划使用，避免不同网络层次间共享光缆。

(1)核心层光缆为核心节点之间的光缆，光缆芯数不低于96芯。(2)汇聚层光缆为核心节点与汇聚节点之间以及汇聚环路上各汇聚节点之间的光缆，光缆芯数不低于96芯。(3)综合业务接入区主干层光缆不低于96芯、光交箱容量不低于576芯；辅助配线层（以下简称辅配层）光缆一般选择48-96芯，末端接入光缆一般选择12-24芯，分纤设备容量按需选择。(4)接入层光缆：汇聚节点以下至基站、用户的光缆及光交箱至基站、用户的光缆。主要负责实现无线基站、集团客户、家庭客户、营业渠道等各业务到汇聚节点的连接。光缆芯数一般选择24-48芯。接入层光缆应综合考虑为沿线所有业务预留资源，避免在同一路由上敷设多条光缆。

2建设方案

利用综合业务接入区建设一张光缆网，有效连接基站和集家客业务。综合业务接入区内光缆分为主干层光缆、辅配层光缆、末端接入光缆，综合业务接入区间可根据业务需要建设联络光缆。

综合业务接入区内光缆分为主干层光缆、辅配层光缆、末端接入光缆，综合业务接入区间可根据业务需要建设联络光缆。综合业务接入区结构如图1所示：

图1综合业务接入区结构

2.1主干层光缆

①主干层光缆以环形结构为主，纤芯以环形无递减方式为主，每个综合业务接入区可规划建设1-2个主干层光缆环，优先选择沿主干、次干道路铺设，且应选择业务接入点较为密集的一侧。主干层光缆不低于96芯，宜采用独享纤芯+共享纤芯+预留纤芯的方式进行纤芯分配。独享纤芯是指从某个光交箱直达汇聚节点的纤芯，在经过的分纤点不成端，一般用于PON网络，主要承载家庭宽带、一般集团专线、WLAN等业务；共享纤芯是指在主干层光缆环上的每个光交箱均成端的纤芯，适宜环网系统使用，主要承载重要集团专线、无线基站等需成环接入的业务。

②主干层光缆、光交箱纤芯连接关系如图2所示：

图2干层光缆、光交箱纤芯连接关系

③综合业务接入区主干层光缆、光交箱中纤芯配置可参照表1：

表1综合业务接入区主干层光缆、光交箱中纤芯配置

注：每个分纤点的独享纤芯需根据现场用户分布及业务需求情况合理规划纤芯数。

2.2辅配层光缆

①辅配层光缆一般选择48-96芯，可以采用环形、链形、树形等结构。环形结构光缆分别连接至两个不同的主干光交箱，纤芯分配可参考主干层光缆配纤，但不宜设置预留纤芯。链形、树形结构光缆可根据业务发展需要按照递减、无递减两种方式配纤。②递减方式配纤适宜承载家庭宽带、一般集团专线、WLAN等不要求成环接入的业务；无递减方式配纤适宜承载重要集团专线、无线基站等需成环接入的业务。

2.3末端接入光缆

①末端接入光缆芯数应根据业务接入点数量和潜在客户需求进行设置。末端接入光缆一般采用星形或链形结构，入楼光缆一般选择12-24芯，FTTH模式下可选择12-48芯。②末端接入光缆要求根据组网需要采用直达路由就近接入附近的分纤点，避免出现直接接入核心节点、舍近求远接入、路由迂回等不合理现象。③承载基站业务时，应避免多个基站连接至同一个分纤点。

2.4联络光缆

为满足重要集团专线、无线基站等业务成环接入，相邻综合业务接入区主干分纤点之间应根据需要建设联络光缆，一般采用24芯，业务需求较多时可采用36-48芯。

3综合业务区优化、扩容

3.1优化、扩容场景

①建设标准不达标接入区

已建成的综合业务接入区未达到规划要求的，且不能满足未来业务接入需求的区域。

②业务量超高接入区

已实现大量业务接入而且还有大量潜在业务接入需求的区域。

3.2优化、扩容条件

①综合业务接入区覆盖面积未达到密集城区小于2平方公里，一般城区小于5平方公里规划要求的。

②分纤点覆盖半径未达到密集城区小于200米，一般城区小于400米要求的。

③城域网传输管线资源受限且满足以下条件之一的：

主干道路管孔资源占用比例超过80%，且市政道路开挖建设困难的。

综合业务接入区主干层光缆独享纤芯占用率超过80%或主干层分纤点光交端子占用率超过80%（退网业务必须清退光纤）的。

3.3优化方案

3.3.1叠加光缆环

环路中光交箱独享纤芯资源达到优化条件时，在光缆环路上叠加光缆。

3.3.2拆分光缆环

根据地理环境和资源情况，对原有环路过大的光缆环进行拆分，增加光交箱密度和独享纤芯数。

3.3.3综合业务接入区裂化

随着业务的发展，无法通过扩容光缆、增加分纤点等方式调整的综合业务接入区需将一个综合业务接入区分裂为两个或多个综合业务接入区，新增分纤点在建设时尽可能利用原有光缆、管道等资源。

3.4应用微管微缆等新技术

①对空闲管孔进行扩容：利用微管微缆对原有通信管道空闲的子孔进行扩容，即将7孔梅花管中子管管孔进行微管化扩容，提升原有管道的容缆率。②对管道资源占满段落进行优化：管道资源已经占满无法穿放新的普通光缆的段落，利用原有管孔的剩余空间布放微管，用微缆替换原有普通光缆，释放管孔资源。③利用雨水（污）管道、微槽方式，实现末端接入：对于无光缆路由的小区/专线/基站等接入需求，利用雨（污）水管道或微槽等方式，实现接入目的。④共建共享段落中应用：利用微管微缆的大容量、高承载能力特点，在共建共享段落使用。

4结语

通过综合业务接入区建设将基站引接和家集客光缆网融合为一张光缆网，通过敷设大芯数光缆节省管孔资源，达到降本增效的效果，还可以为5G基站引接储备光缆纤芯资源，让综合业务接入区达到全业务接入的能力。

参考文献

[1]中国移动通信集团内蒙古有限公司一张光缆网纤芯使用指导意见.2016.

[2]中国移动通信集团内蒙古有限公司传输网建设指导意见.2019版.

论文作者:王磊生,杨政,赵荣华

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4aba527a0db5a3ee4992bbba.html