# 市政排水工程施工技术及质量控制的研究论文_范念文

中国航空技术国际工程有限公司 北京市 100120

摘要：在城市化进程不断发展的过程中，城市的基础设施建设也在逐渐地完善，而市政排水工程建设也取得了应有的进步，它也日渐发挥出其重要的基础性作用。而在实际的施工过程中，要对具体的施工细节进行有效控制，进而确保工程建设的质量能够符合相关规定要求。基于此，本文主要探讨了市政排水工程施工技术及质量控制。

关键词：市政排水；施工；技术要点；质量控制

引言

遵循市政排水设计和施工的科学发展观，科学布置管线位置，应用先进的技术及产品，设计单位与施工单位间加强沟通，重视设计中的各项关键要素，同时对施工现场发现的问题进行有效分析及研究，提升城市建设水平，坚持现代化的城市理念。

1市政排水项目施工的技术要点

1.1 认真按照施工质量规程进行操作

受人为或自然环境的影响，排水管渠易出现位置偏移或积水的现象，施工技术人员应严格按照相关的标准进行作业，处理好出现的问题，防止对后续施工产生影响。在进行到施工放样这一阶段时，也要严格按照放样的设计标准，结合工程周围的水文环境开展放样工作。并且，对放样数值要多次检查核对，确保正确无误才能交给施工人员开始施工。严格遵守相关规范与标准这一原则应贯穿工程的整个施工过程。在开始施工前，按相关标准做好准备工作。

1.2 把好材料的质量关

市政排水项目施工要想得到顺利推进，必须要把好材料的质量关，使其达到相关要求。在验收材料时一定要确保质量，不符合规定的材料绝对不能进入施工现场，如管材插口外径与承接口内径无法相合的或已经弯曲变形的坚决不能使用，其会对接口质量造成大影响，甚至威胁到整个工程的质量。另外，对于管道的顺直度和坡度的控制也要进一步加强。市政道路排水系统常常出现管道破损、裂缝等问题，严重影响着排水系统的正常使用。根据长期观察和以往相关经验，发现此类问题多是由于管道的连接口或接缝处使用的填料质量不过关。因此，施工单位需要严把填料的质量关，一定要选择生产资质和口碑良好的正规大企业的产品，并且严格按照施工需求进行检验，只有检验合格的产品才可以进入施工现场。现场施工人员应该根据实际情况，选择不同性质的填料修补破损、裂缝的管道。如在工程施工过程中发现裂缝，应及时清理、湿润接口处，然后按照相关技术标准等其干燥后用油性填料对裂缝进行修补[1]。

市政道路排水系统的施工是一项非常复杂的工程，施工现场往往是多人同时作业，且工期一般都比较紧张，因此有一些细节问题可能就会被忽略。例如，在某市政道路排水工程施工过程中，其排水管道的布置、安装都已经完成，才发现部分管道所在位置的地面基础条件不良，这就很有可能使该处管道出现不均匀沉降的现象，进而造成此处积水，甚至引发更加严重的后果。鉴于此，施工单位在进行排水系统施工前，应对管道的全部地基进行详细的检查，如发现不平稳不牢靠的地基应采取有效措施进行改善，如填平不平稳处，更换强度不达标的土壤等，确保地基的平稳度和承载性能都符合要求后再进行管道的布置、安装施工。排水系统施工中会涉及与检查井的连接。检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管、路灯线路等维修，安装方便而设置的。

1.3 选用合适的填料质，合理控制含水量

对于不同的沉降问题，要采取有针对性的具体处理策略。比如对一些沉降问题不是特别严重的施工情况，如沥青路面的施工，为了减少其积水的问题，则可以采取局部填补的方法。另外，对于一些基础遭到破坏的，则可以采取泵压水泥浆填充的方法。还有一些是结构遭到了破坏，那么需要对不合格的填料进行挖除，并且换上合格的材料，然后最终对填料进行压实处理[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2 市政排水施工质量控制的措施

2.1 施工准备阶段管控

施工准备阶段的管控工作，涉及施工图纸的设计、与各相关负责部门的沟通交流、施工材料的采择和检查等环节。设计施工图纸之前，设计人员需要亲临工程现场，认真调研当地的自然条件和人文环境，为施工图纸的设计提供依据，做好充足的准备。确定施工方案后，各相关单位如设计单位、施工单位的负责部门应该就施工图纸的各项参数及细节进行技术交底，确保各方对施工图纸的解读达成一致，为后续工程施工提供安全保障。

2.2 施工过程中的质量管控

很多因素都会对排水施工的质量造成影响，而施工过程则是其中的关键环节，做好施工过程的质量管理和监督非常重要。在挖槽环节，需熟悉和掌握地下电网以及其他设施的分布情况，了解清楚地下环境，防止对地下设施造成破坏。为确保施工质量和施工安全，应尽快完成浇筑。排水工程中，最为重要的施工材料就是管材，而管材的安装更是施工中的关键环节。严格地检验管材的完整性和密封性，并且及时更换存在质量问题的管材，有效防止管材安装后出现漏水和渗水等质量问题。闭水试验是检验排水管安装质量的重要步骤，排水管安装完成后，应封闭预留孔，测试管道水量和水流的速度，掌握管道的密封情况，避免存在漏水和渗水的问题。最后，完成闭水试验后，还要做好排水管道的回填工作，将沟槽周边及内部杂物清理干净，使用机械设备来填埋和压实沟槽，恢复施工表面平整度。

2.3 注重设计图纸的审核与技术交底

在市政排水工程开始之前，要求相关单位共同参与，对设计图纸进行仔细的审查，反复确认，将图纸中存在的问题与技术施工难点全部列举出来，所以单位人员共同探讨，制定解决措施，最终形成一个科学合理、意见统一、符合规范的施工方案。更要结合实际，掌握排水工程的实际建设需求，具体到管道的分布，管材的材料与尺寸等，这些细节都要全面了解，从源头上减小发生事故的几率[3]。

2.4 竣工验收阶段的质量监控

对于排水工程施工质量的监控必须贯穿工程的全流程，竣工验收作为排水工程的最后一个重要环节，其管理监控工作尤为重要。工程验收之前，相关工作人员需规划好验收流程、重点检查项目，并针对可能出现的问题提前准备解决措施。排水系统最重要的验收工作即管线的试验和测试，需逐一核对管道中的各项参数，确保其符合工程标准；对管道的抗压性能、密封情况进行测试，并做好测试数据的记录，以待后期整理、分析、保存，保证施工质量。

2.5 科学规划，严格审核

在准备市政排水工程项目施工之前，设计单位应当科学规划整个工程，制定出一个合理有效的施工方案。市政主管部门要严格审核设计图纸，努力发现设计的不足和方案的缺陷，并与有关的排水施工技术中存在的问题一同研究改正，结合实际情况制定科学的建筑规划，使排水工程符合长远发展的理念。建设单位应在施工前做好相应的准备工作，完善设计图纸中的技术要求和设计方案。排水管的构造、长度尺寸等及走向分布应清楚明了，合理设置排水井的位置及数量。为市政排水工程的质量建立良好的基础[4]。

结束语

排水是市政工程施工中较为重要的组成部分，它的施工质量在很大程度上会影响到广大人民群众的生产和生活，重要性可见一斑。市政排水施工技术复杂程度并不十分高，但通常情况下施工地点均位于市区内，环境比较复杂，既有的地下管线及电缆情况不明，不仅要考虑既有工程的安全性，还要将地上交通等对其的影响考虑在内，这就在一定程度上加大了施工的难度系数，施工质量和工期往往很难把握，这就需要进一步加强施工技术。

参考文献：

[1]马新斌.关于建筑给排水施工技术的思考[J].房地产导刊，2013（13）.

[2]余波.浅析市政给排水工程的规划与设计[J].科技资讯，2012（01）.

[3]肖伟明，吴莉萍．浅谈市政工程排水管道施工常见的问题与质量控制[J]．科技致富向导，2011（8）.

[4]金荣兵.市政排水管道施工技术初探[J].黑龙江科技信息，2010（08）.

论文作者:范念文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ad23eb44e923cd31549db17.html