# 论机电设备故障的预防和维修论文_刘伟波,杜兵炳

刘伟波 杜兵炳

（保定乐凯新材料股份有限公司 河北保定 071051）

摘要：随着技术的不断革新和进步，传统的机械设备进入了机电一体化的新阶段，并不断扩大了其应用范围。因此对机电设备整体的控制，特别是针对其故障的分析研究被提升到一个全新的高度。本文就机电设备故障的预防和维修展开讨论。

关键词：故障分类；问题；机电设备；预防；维修；措施

影响机电设备正常运转的因素有很多，比如设备工作时的环境、工艺的编排、人为因素以及设备材料等，这些都会对机电设备造成严重的影响。因此，在机电设备应用过程中，不仅要进行相应的维修检查，还要进行综合性养护，延长机电设备的使用价值。

一、机电设备的故障分类

常见的机电设备故障可分为以下几种：1）损坏型故障：如断裂、开裂、点蚀、烧蚀、变形、拉伤、龟裂、压痕等。2）退化型故障：如老化、变质、剥落、异常磨损等。3）松脱型故障：如松动、脱落等。4）失调型故障：如压力过高或过低、行程失调、间隙过大或过小、干涉等。5）堵塞与渗漏型故障：如堵塞、漏水、漏气、渗油等。6）性能衰退或功能失效型故障模式：如功能失效、性能衰退、过热等。

二、常见的机电设备故障问题

1）螺栓联接。在电磁力、机械力长久作用下螺栓出现金属疲劳的症状，导致剪切、螺牙滑丝等情况的出现，使得联接变松。对电流进行传导的螺栓、螺母接触电阻增大，通电发热甚至严重过热，使得联接处烧融，出现接地短路情况。

2）振动方面。因为转子不平衡，存在于轴承之间的缝隙过大大，使得转子和定子在运作时出现磨擦，以及转子和壳体之间的同心度较差等。另外，工艺操作参数与离心泵的参数之间相差过大，导致泵的运行非常不平稳。比如：因为出口阀所控制的流量非常小而导致震动等。

3）超电流方面。（1）泵的方面：壳体与轮子之间相磨擦，轴承损坏，在泵内存有异物等。（2）电机方面：过载电流的整定非常小，功率比较小，而线路的电阻又较高等。（3）在工艺操作方面：所输送的介质远远超过泵的输送能力，如粘度高、密度大、需求量较大等。

4）电气设备方面。（1）隔离开关的接触压力没有达到接触面积的要求，或因操作不当导致触头的接触面出现电热氧化，使得接触面的电阻变大，从而出现灼伤以及烧蚀触头的情况。（2）在触头以及断路器弧触指方面，接触压力、插入行程、以及分合闸速度没有达到要求，使触头过热，绝缘介质不断分解，压力变大，甚至出现断路器爆炸。（3）因安装检修的不慎，使电流互感器二次绕组开路，出现二次电压变高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆（4）错误安装调节装置机构，或安装过程中掉入了杂物，使得机构卡主。（5）破坏或击穿了主变压器的绝缘装置。

三、分析机电设备故障的步骤

在分析故障时，一般是从故障的现象入手，通过故障现象找出原因和故障机理。由于受现场条件的限制，观察到或测量到的故障现象可能是系统的，如离心泵不吸水；也可能是某一部件的，如离心泵的填料过热；也可能是某一零件的，如轴或轴套表面损坏等。一般来说，对故障分析主要包括以下步骤：1）现场调查。包括收集发生故障的时间、环境、顺序等背景数据和使用条件；故障现场摄像或照相；收集和整理故障件的主要历史资料如设计图样、操作规范、验收报告、故障情况记录和维修报告等；对故障件进行初步检查、鉴别、保存和清洗等。2）分析并确定故障原因和故障机理。主要包括对故障件的无损检验、性能试验、断口的宏观与微观检查等检查与分析；必要的理论分析和计算如强度、疲劳、断裂力学分析及计算等；初步确定故障原因和机理。3）分析结论。当每一件故障分析工作做到一定阶段或试验工作结束时，都要对所获得的全部资料、调查记录、证词和测试数据，按设计、材料、制造、使用几个方面是否有问题来进行集中归纳、综合分析和判断处理，提出一个结论明确、建议中肯的报告。

四、机电设备的维修要点

首先，应通过对机电设备使用过程中的观察检测，掌握设备运转磨损情况，注意日常维护保养和维修。及时消除机电设备的故障隐患。当磨损达到一定程度就要定期或及时检修，不能拖延。通常，设备检修需要一定的人力、物力和时间，在生产任务重的情况下，常常忽视检修工作，出现机电设备带病作业，致使事故发生，严重影响生产、安全和进度。对于日常的保养工作，一般由机电设备使用中的一位职工进行，要通过岗位责任制落实到人头，专业维修由专业修理机构负责，有计划地检查和维修，把两者有效地结合起来，避免“断层”现象发生。

对于机电设备维修的具体工作，要根据设备的结构、性能和特点，制定出维检内容、要求和注意事项。对机电设备的检查可分为日检和定期检查。检查方法可分为感觉、经验性检查和用仪器等科学手段进行检测，另外，对于机电设备大修、中修、小修要根据机电设备的具体情况分步骤进行。通过设备的检测，要保证机电设备应该具有的稳定性和可靠性。最后，机电设备在出现故障或者将要出现故障时，通过诊断能够很快的找准故障点，并加以及时地维修，节约维修的时间和费用，保证维修质量。另外，针对一些比较重要的设备，应该按其具体的状态来进行维修。

五、加强机电设备故障预防的措施

1）加强职工安全技术培训。对各类机电操作人员上岗前要经过技术培训，考试（包括现场操作）合格，颁发合格证，人人持证上岗，按章操作，严禁无证上岗。要做到“三懂”“四会”，即：懂设备原理，设备构造，设备性能；会使用，会维修保养，会检查，会排除故障。使用设备切忌超负荷运转。工作环境要清洁卫生，温度、湿度合适，有适当场地和空间。特别对关键的印刷涂布和整理设备认真落实包机责任制。

2）加强设备的日常维修保养。安装设备必须按照技术说明书（或规程）规定的程序、方法和要求进行，安装的全过程所有数据都要有详细的记录，安装完毕要严格验收，验收合格后方能移交使用。同时，必须对设备进行经常性的维护保养。实行日常与定期维护保养相结合，对设备进行彻底的清洗、注油、干燥、防锈等技术处理，掌握设备的运行状况和磨损程度，针对发现的问题及时采取措施，把设备故障消灭于源头。

3）对各类机电事故认真分析。对于发生的机电事故，无论时间长短、性质轻重、责任大小，都要认真组织技术人员和当事人按照“事故责任倒查法”详细分析事故原因。制定并落实切实可行的防范措施，杜绝类似的事故发生。

4）完善机电设备的管理制度。完善机电设备的管理制度是预防机电设备的有效措施。完善机电设备的管理制度，关键是要把责任落实到每个人身上，要让全体员工都意识到高效管理的重要性。管理人员要以机电设备的使用为中心来进行管理。

5）保证必要的设备资金投入。以较为先进和节电节能新型现代化机械设备来代替原来的陈旧设备。及时有效地组织技术人员对设备进行改造，降低环境噪声污染和耗电较多的设备，来提高设备的性能和效率。

六、结语

综上所述，机电设备故障的预防和检修是一个长期存在的问题。相关的企业应该意识到机电设备检修的重要性，定时进行检修工作，保证机电设备永远处于一种正常的状态。

参考文献：

[1] 王枫，孙代秋.谈化工机械运转设备中常见故障分析及预防措施[J].科技与企业.2013（17）.

[2] 张波.试论化工工艺设备维护及保养对策[J].河南科技.2013（14）.

作者简介：

刘伟波；杜兵炳，男；汉；助理工程师；本科；研究方向：机电设备管理；供职单位：保定乐凯新材料股份有限公司。

论文作者:刘伟波,杜兵炳

论文发表刊物:《电力设备》第02期供稿

论文发表时间:2015/9/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ae3bcfe11d872e12324995a.html