# 强化地板甲醛释放量抽检的路径研究及思考论文_甘超

江苏省产品质量监督检验研究院 江苏 南京 210012

【摘 要】随着我国经济的不断发展，人们生活水平得以提高，致使对房屋装修需求逐日增长。其中强化地板具有铺装简单、耐用、实惠等优点，得到广大消费者的喜爱。与此同时，强化地板甲醛释放量也成为诸多消费者考虑的因素。本文笔者将结合甲醛，探究强化地板甲醛释放量抽检路径，并进行试验分析，以供相关人士参考。

【关键词】强化地板 甲醛 抽检

前言：目前，甲醛含有量逐步成为消费者购买强化地板着重考虑的因素，其威胁着消费者的健康与安全。然而诸多消费者对甲醛并不了解，包括：甲醛是什么？为什么会产生甲醛？甲醛释放量的标准线是多少？为此，笔者将结合甲醛，简单介绍关于强化地板甲醛释放量的相关问题，为消费者正确购买和使用强化地板提供依据。

一、简述甲醛

甲醛，又称之为蚁醛，属于气体，HCHO是其化学分子式，30.03是其分子量，其中防腐剂福尔马林则是甲醛水溶液。甲醛具有反应能力强的特点，易导致蛋白质硬化。作为人造板工业的重要原料，甲醛广泛应用至三聚氰胺树脂制造以及酚醛树脂制造等。随着建筑行业的发展，人造板的广泛应用，迫使人造板的甲醛释放量得到社会的重视。

针对甲醛对人以及动物的危害，劳动部门和医务工作者早已开始关注并研究。目前，诸多学者认为：如果甲醛浓度处于1ppm范围内，对人体健康将不会造成危害。在此基础上，针对工作场所，世界各国允许甲醛浓度为1至2ppm，而针对室内，欧洲国家允许甲醛浓度为0.1至0.15ppm范围内。

二、探究强化地板甲醛释放量抽检路径

（一）穿孔法

穿孔法，其基本原理如下：首先借助沸腾的甲苯采集人造地板中的甲醛，且将甲醛融入蒸馏水中。其次，采用碘量法或光电比色法，对水溶液中的甲醛含量进行测定。最后，在得知人造板试件重量的基础上，计算出甲醛含量的百分比，mg/100g是其单位。此方法具有操作简单、测试时间短等特点，且不易受温度及环境的影响，我国中纤板、刨花板以及强化地板均使用该方法测定地板甲醛含量。与此同时，由于碘量法以及光电比色法存在差异，导致其测定出的结果存在差异。因此，若人造板和甲醛含量低于10mg/100g时，光电比色法是最佳选择，若甲醛释放量处于10mg/100g至50mg/100g范围内则最宜使用碘量法。

（二）气体分析法

气体分析法即在保持小箱处于60℃恒温状态下，对甲醛释放量进行快速测定的方法。该小箱属于一管式结构，在通气吹试样四小时基础上，通过气体将释放出的甲醛通至带水的吸收瓶中，并将水中甲醛浓度转换为每平方米样品每小时所释放的甲醛量，mg/m2·h是其单位，该测定方法主要用于胶合板。

（三）干燥器法

干燥器法，顾名思义，将相应的试件放置于对应的干燥器中，并将盛有蒸馏水的结晶皿放置于干燥器底部，在此基础上，用盖将其密封。使密封好的干燥器处于20至25℃的环境条件下，经水的作用吸收试件所释放的甲醛，进行对甲醛浓度进行测定，mg/L为测量单位。

（四）测试室法

1m3、20m3、40m3是测试室法所包含的三种形式，其主要测试原理为：在给定室内温度、湿度等环境条件的基础上，将试件放置于测试室内，待测试室内甲醛浓度达到平衡状态时，对每立方米空气中所含甲醛含量进行测定，其具有较高的准确性。以国家环境保护总局所发布的HJBZ37-1999环境标志产品技术为基准，人造板甲醛释放量应低于0.20mg/m3，而木地板甲醛释放量应低于0.12mg/m3。

三、试验分析

以40L干燥器法为例：

（1）材料：试验材料为强化地板，且40L干燥器法的试件尺寸为300mm150mm，共9块。

（2）设备：40L干燥器、电热恒温水箱、可见光分光光度计、移液管以及锥形瓶和结晶皿等。

（3）原理：采用干燥器法测定强化地板甲醛含有量主要包括两个步骤，第一步，收集甲醛阶段。将装有蒸馏水的结晶皿放置于干燥器底端，设置金属支架用以固定试件，通过蒸馏水将释放出的甲醛吸收，用以作为试样溶液。第二步，测定甲醛浓度阶段。借助分光光度计对溶液显色后的吸光度进行检测，在预设的标准曲线为基础，得出甲醛浓度。

（4）试验过程：首先，将20ml的蒸馏水结晶皿放置于干燥器底部，并固定支架。其次，把9块试件分为三组，3个试件平放，记为1、2、3，3个试件斜放，记为①、②、③，3个试件倒放，记为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。最后将测定装置放置于18至22℃条件下24小时，并将释放出的甲醛通过蒸馏水吸收，作为待测溶液。

（5）浓度测定：测定结果如下表

由图表可知，摆放位置对试验结果存在影响。

四、小结

总而言之，甲醛作为一种有害气体，对人体存在一定影响，在生产强化地板过程中，应严格控制甲醛含有量，避免因甲醛含有量超标而影响人们的身体健康。因此，相关工作人员应不断优化强化地板甲醛释放量抽检路径，采用科学、有效的方法，提高甲醛检测效率，保证甲醛含有量处于一定安全范围内。

参考文献：

[1]卢网珍,黄雪飞. 不同类型人造板中甲醛释放量[J]. 上海预防医学杂志,2005,12:600-601.

[2]姜志华,周江龙. 强化木地板甲醛释放量与存放时间、环境温度关系的研究[J]. 中国人造板,2009,07:12-13+22.

[3]张振国,况成振,韩传红,马万征,李飞跃,邹海明,谢越. 强化木地板甲醛释放量影响因素研究[J]. 安徽科技学院学报,2013,04:62-67.

[4]吴晓金,周梅剑. 论强化地板的甲醛释放量[J]. 人造板通讯,2001,03:15-17.

论文作者:甘超

论文发表刊物:《低碳地产》2016年8月第16期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4afdd534e5549db62325c0d2.html