# 关于110kv主变差动保护整定计算的相关问题研究论文_韩洋

韩洋

（国网伊川县供电公司 471000）

摘要：差动保护是以Gerholf电流定理为基础，先在保护器中定义好被保护器正负极电流差值，当电器正常运行时，差值是0，电器出现问题时，差值绝对值大于0。差动保护在电路系统中适应力强，它被大量用于发电器、变压器等电气设备。本文对110kv主变差动保护整定计算的一些问题提出探讨并进行数据计算和分析，给大家呈现几组数据，让大家更具体的观测110kv主变差动保护方法。

关键词：差动保护；变压器；110kv

1前言

最近一段时间，新建的110kv变压器主变差动保护将高压侧进线CT接入了差动保护设备，对于这种电气设备两端的电压测量以及计算，可以有效帮助人们了解电流电压情况，同时对于主变差动保护措施可以较为直观的反应两端电压差值。并且，110kv变压器损耗低，对环境污染小，比较环保安全，所以采取这种方式的优势在于可以从源头上杜绝差动保护的失误，使得电气设备的安全正常运行。

110kv变压器差动保护大致有三个步骤，第一步是先观测并计算好变压器两端二次电流的既定电流以及采取的平衡系统，并计算出两端的电流差；第二步是根据第一步的结果再次计算启动电流系数、控制电流系数、电流速率只等等；第三步是在前两步的基础之上，对变压器保护设备进行灵敏度测验，如果不在标准之内，则再次重复以上步骤。

变压器差动保护是对电气设备内部电流故障的主要保护措施之一。它的接线方式是以回路电流法原理为基础，把变压器两端的电流感应设备二次电线铜圈缠绕成环状，当变压器电流一切正常或者说只有外部电流故障时，电气设备的保护装置是感测不到电流差的。但是如果是内部电流出现问题时。差动保护装置会立即切断电流路径，抑制电流的流入流出。

2 110kv主变差动保护分类

110kv主变差动保护主要分为快速差动保护、比率差动保护、二次谐波制动等。本文将在下文中对这三种保护计算方法进行简要的理论描述。

（1）快速差动保护

110kv变压器虽然运行起来相对温和安全，但有时仍然会出现一些问题。当变压器设备出现故障时，电流中谐波含量有可能迅速提升，一旦大于了谐波制动含量，主变差动保护命令会被拒绝。此时故障因为没有保护会更严重。而快速差动保护则不考虑谐波制动的因素，它会在极短时间内切断变压器内故障处的电流，防止事故发生。

（2）比率差动保护

110kv变压器的线圈结构分布合理，从外向内线圈内部逐渐冷却，让其更好的散热，这也也减小了线圈的风险因素。对于其线圈中短路圈数较少的部分，比率差动保护方式不用制动设备，这样即使变压器出问题了也会有较大的灵敏度调节自己；而在容易故障短路的外区时，会采取较强的制动装置，加强保护的屏障。

比率差动的保护方程是：

a.当制动电流小于或等于最小制动电流值，差动电流大于差动最小动作电流值；

b.当制动电流大于最小制动电流时，令二者差位制动差，则差动电流大于或等于差动最小动作电流值与比率制动特性斜率*制动差之和。

（3）二次谐波制动

这种保护方式是通过区分不同种类的电流，根据对二次谐波是否达到规定值来判断是什么样的故障，再决定保护方式。其计算方程原理如下：

三相差动电流中的二次谐波电流大于二次谐波制动系数与三相基波差动电流的乘积。

（4）分段式距离保护

所谓距离保护，是指根据保护设置的安装点与故障发生点的距离数值不同，规定在一定时间内产生反应的继电器保护设备。保护设备点和电器短路点距离越小，保护的时间就越短，反之，距离越大，保护时间就越长。而对于如何测量保护设置的安装点与故障发生点的距离，实际上测量它们之间的电阻值，此外，保护设备的发生时间和电阻呈函数关系。在这种保护方式中，有四个基本组成部分，即启动元件、方向元件、距离原件以及时限原件。

（5）平衡两端电流量保护

变压器两端电流量不平衡，对其使用寿命产生不好的影响。此时，除了以上几种方式之外，如果可以采取措施有效平衡两端电流，就会节省很多物力财力。在电流较大的那一段安装可调节电阻，不管其电流如何变化，当可调节电阻工作时，可以自动平衡变压器两端的电流。可调节电阻首先就是自由度高，对待电流变化反应灵敏，不用人为的调节；其次，它会及时调节电流以保证平衡，不用担心由于实践上的疏忽而造成变压器内部故障；此外，可调节电阻是利用电伏、电流以及电阻三者的工作原理来进行调节的，内部原理调节总要比外部强制改装来的更好。

（6）线路保护

在使用变压器之前先对变压器内部的线路结构进行仔细的观测，注意有没有线路迂回复杂的，或者接头不对容易造成短路的。同时，是否存在电流量过大而造成线路超负荷运转的风险，针对观测结果的不同情况，配备的保护设备也不尽相同。

3整定计算

3.1计算表格

此外，应该对变压器的最小、最大制动电流值分别进行计算，所谓最小制动电流值应该大于变压器既定电荷负载时的不平衡电流。如果想要对主变差动保护进行更深层次的计算研究，想要更直观的反应问题，就要实现对各个数据测量好，并运用正确的运算公式进行计算。

4总结

随着变压器等相关电气设备在人们生活中的普及，110kv接线变压器也是逐渐走进人们的生活，同时，为了人们安全，对于电气设备的安全稳定运行要求也越来越高。而影响变压器故障的因素太多，内部出现故障尤其难以修复。变压器出现故障，轻则烧坏线路，设备坏

掉；重则电到使用者，导致其过电死亡。虽然110kv接线变压器较为稳定，但多多少少都会出现内部电流的故障问题。本文通过对110kv主变差动几种不同保护整定的分析，在对其采取保护整定的相关计算问题的分析和研究，旨在探讨出一种计算方式，可以用数值表现安全程度，让大家更直观地观察。

参考文献：

[1]李奔.大型发变组保护新技术及整定计算软件的研究[D].华中科技大学，2012.

[2]林宏泽.汕头地区电网线路保护整定计算及相关问题研究[D].华南理工大学，2014.

[3]代莹.发电机变压器保护原理分析及整定计算软件开发研究[D].华中科技大学，2006.

[4]周鼎.变压器保护整定计算研究及系统开发[D].华中科技大学，2006.

[5]李金瑾.发变组保护研究及整定计算软件开发[D].华中科技大学，2013.

[6]朱红云.SEL-387在110kV主变差动保护上的应用[J].电工技术，2006，02：14-18.

[7]宋汉蓉，宋其，尹秦.关于110kV主变后备保护动作分析和整定计算的探索[J].华中电力，2011，03：73-75.

[8]陈刚.关于110KV季台坡1#主变差动保护动作原因分析及解决办法[J].价值工程，2011，27：47-48.

[9]罗达.变压器差动保护在实际运用中几个问题的研究[D].四川大学，2005.

[10]于雪莹.关于主变差动保护电流不正确的原因分析[J].山东电力高等专科学校学报，2005，02：56-58.

[11]陈正邦.110kV数字化变电站继电保护配置方案的研究[D].华南理工大学，2010.

论文作者:韩洋

论文发表刊物:《电力设备》2015年5期供稿

论文发表时间:2015/12/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b06daece6cc36396d11b0bc.html