# 水利工程施工中堤坝防渗加固技术论文_张杰

庆云县水利局 山东庆云 253700

摘要：堤坝工程是水利工程的重要内容，其作为水利工程防御洪水侵袭的屏障，对于减少人民经济损失，保障人们正常生产生活具有重要作用，因此为了保障堤坝工程的安全可靠运行，本文阐述了水利工程施工中的堤坝渗漏以及堤坝防渗加固要求，对水利工程中的堤坝防渗加固技术及其措施进行了探讨分析。

关键词：水利工程施工；堤坝；渗漏；防渗加固；要求；技术；措施

一、水利工程施工中的堤坝渗漏分析

水利工程建设很容易受到自然环境的影响，如地形、地质、气候以及植被覆盖等等，进而导致工程建设成果与实际需求不符，影响水利工程的效果发挥。在水利工程建设中，最常见的病害威胁主要有堤坝渗漏、开裂和滑坡这三种，其中出现频率最高的就是堤坝渗漏，且堤坝渗漏还会引起一系列连锁反应，进而对水利工程质量造成巨大威胁。在目前的水利工程建设中，堤坝渗漏可以根据发生部位的不同分为坝身病害、坝基病害以及坝身和坝基连接处病害这三种，且每种病害所产生的原因各有不同，坝基渗漏问题主要是受到地质条件的影响，坝身病害大多数都是由于建筑材料比例不均匀所导致的，而坝基和坝身连接处病害，则是由于组成成分过于混杂或者成分不足所造成的。

二、水利水电工程中的堤坝防渗加固要求分析

水利水电工程中的堤坝防渗加固要求主要表现为：（1）要求依据设计方案规范进行施工。堤坝工程防渗加固要求依据设计方案规范施工，并且在水利水电工程的堤坝施工过程中，需要认真研究设计规划并严格按照设计规划进行操作，不能随意变更计划，对于一些数据指标也要严格执行，因为标准是保证防渗墙质量的根本，对于整个水利堤坝的质量有重大的影响。如在施工过程中，喷浆量和喷浆压力的设计都是有科学依据的，不可大也不可少，应严格按标准执行，否则压力大就会导致水和泥出现离析情况，管道容易产生阻塞，如果注浆量少会导致凝结强度不够或防渗墙不完整，难以起到防水的效果。在施工中，一定要严格按标准执行操作，否则就会给整个水利水电工程中的堤坝带来很多的不利影响，影响工程的质量。（2）要求严格堤坝工程检测。水利水电工程中的堤坝加固要求在防渗墙工作结束之后，严格检测钢筋笼下放时各个管路之间的密封性。对管路密封性的检测可以通过在注浆管里蓄满水的方式，假如注浆管里的水稳定且没有下降的现象发生，就说明管路的密封性是良好的。但是如果出现了水面下降和漏水的现象就说明管路的密封性有问题，这就需要将下放的钢筋笼再提上来进行仔细的检测，问题处理之后再下放钢筋笼。

三、水利工程中的堤坝防渗加固技术分析

1、混凝土防渗墙加固技术分析。混凝土防渗墙可以说是水利工程施工中堤坝防渗处理中最常使用的一种方式。其优势就在于施工难度小，防渗效果明显、作用时间长。不过该技术在使用过程中对地质条件有着一定的要求，因此大多被应用在粒状物地质中。在混凝土防渗墙施工中，最常使用的材料有两种，即普通混凝土和混凝土膨胀剂。混凝土防渗墙有浅薄型和深厚型两种，其中浅薄型防渗墙的厚度在20厘米左右，是水利工程施工中堤坝防渗施工中最常使用的一种类型。

2、垂直铺塑加固技术。垂直铺塑技术一般被应用在砂质土质上，且同其他防渗加固技术相比，该技术效率较高，能够确保工程如期完成。该技术施工较为简单，只需利用挖槽机对泥沙进行连续挖掘，使其底部形成坚硬壁垒即可。同时为了提升防渗加固效果，在壁垒表面可以架设一层防渗膜。泥沙挖掘后的槽深需维持在15米以下，厚度在20厘米左右。

3、水泥土搅拌桩防渗墙加固技术。将水泥注入土体后利用搅拌桩开展混合和搅拌工作，以促进坝体和水泥浆之间的结合，之后再经过一段时间冷却和反应后形成相应的防渗墙，其优势在于成本较低，防渗加固效果較好，其在我国水利工程中也是应用比较广泛的一种技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外在实行水泥土搅拌桩防渗墙作业时，一定要提高墙体的整体性，其墙体厚度应控制在25厘米左右，深度控制在15米左右。又由于该技术对土质要求不高，所以砂石层和沙质土都可以应用到该技术中，进而对坝基实行有效的防渗加固处理。

4、帷幕灌浆加固技术。该技术主要是利用水泥浆的流动性和凝结型，将标准比例调配的水泥浆注入到坝基和石层间的裂缝中，待其冷却后即可有效增强坝基的稳定性和耐侵蚀性。大部分的地质环境都可以应用灌浆强度值灌浆法进行防渗和加固，在实际的施工过程中，只需要结合建设地环境的具体情况，对水泥浆的配比以及注入量的大小予以控制，即可达到较为理想的防渗加固效果。另外还要对灌浆强度进行有效控制，以免影响最终防渗加固效果，破坏工程质量。

5、高压填充式灌浆法加固技术。高压填充灌浆法不仅在水利工程施工前期具有良好的防渗加固效果，对于一些蚁穴、溶洞或者较为特殊地区也有着显著的效果。高压填充灌浆的第一步就是钻孔，堤坝的顶部以及易发生渗漏处的周围都需要实施钻孔处理，待接近砾石层的地方，方可停止钻孔。灌浆工作即在这些钻孔形成的包围圈中进行。通常情况下，钻孔之间的距离会保持在2米以内，灌浆压力会控制在140千帕之间。在灌浆填充前，还需对坝体进行处理，保持坝体内的干燥性，完善灌浆效果。

6、自凝灰浆防渗墙加固技术。自凝灰浆防渗技术在施工过程中主要是对各材料之间的调配比例进行准确的掌控，尤其是水泥、膨胀剂和混凝剂等主要材料的调配比例，之后将这些混合好的材料注入已经钻好的孔洞中，确保其与岩层紧密贴合在一起，以提高自凝灰浆防渗墙的强度，防止渗漏问题的发生。

四、水利工程施工中堤坝防渗加固措施

1、优化堤坝防渗体系，落实加固方案。（1）优化堤坝防渗加固体系。比如在优化堤坝灌浆防渗体系时，就可以选用劈裂式灌浆法，工作人员需要根据堤坝自身的弯曲程度选择不同的工具，以提高施工效率，通过对堤坝的加固强化防渗漏效果。（2）实施堤坝防渗加固方案。该方案的落实可以充分的发挥堤坝防渗措施的最大效用。首先要对目前水利工程施工中堤坝防渗工作中存在的问题予以重点分析和研究，制定有针对性的解决措施；其次，结合防渗加固的基本原则，采用合理的处理技术；最后在施工前做好预防工作，减少渗漏或滑坡等问题的产生，进而提高堤坝的质量，改善堤坝的强度。

2、控制滑坡、崩岸问题。滑坡现象的发生大多是由于内部渗水、上方压力增大或者水流冲刷而引起的。在治理过程中，首先需加强堤坝和排水和防渗效果，并按照固脚压重和削坡减载的基本原则，制定出前截后导的处理方案，以降低滑坡带来的损失。另外还可通过稳定精细的计算，利用增加防滑体重量的方式避免滑坡现象的发生。而崩岸的产生主要是由于重力作用导致坡岸岩石出现崩塌等情况。一般情况下崩岸有阶梯状崩塌、弧形坐崩和条形倒崩这三种形式。在对其进行治理时，最常使用的方法有抛石护坡、木桩、沉排、工坝和钢板桩等方式。且在抛石护坡中，应在堤基和抛石之间铺设一层土工织物反滤层，以改善治理水平。

结束语

综上所述，堤坝工程与人们的日常生活密切相关，由于其在长时间运行后，会不断受到水流的冲刷和侵蚀，从而导致堤坝出现诸多问题，其中堤坝工程的渗漏是最严重问题之一，因此必须加强对水利工程施工中的堤坝防渗加固技术进行分析。

参考文献：

[1]李海艳.水利工程施工中堤坝防渗加固技术应用及质控要点分析[J].河南科技.2017（15）

[2]陈利辉.水利工程建设中水库堤坝防渗施工技术及防治方法[J].中国科技博览，2017（01）

[3]韩园.水利堤坝工程防渗加固施工技术[J].农民致富之友，2019（01）

论文作者:张杰

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b1bcaf9db4546871d27760e.html