# 刍议电力计量互感器误差的现场测试技术论文_黄欣

（内蒙古电力公司包头供电局）

摘要：电力计量工作是电力企业发展中十分重要的内容，电力计量互感器在电力计量方面起到很大作用。然而，在电力计量互感器实际应用过程中不可避免地会产生一定误差，从而对电能计量产生不利影响。为能够尽可能减小电力计量互感器误差，应选择科学技术方法实施现场测试，使电力计量互感器误差尽可能减少，提高电力计量水平。本文主要分析了电力计量互感器误差的现场测试现状、误差分析及校准等方面内容。

关键词：电力计量；互感器；误差；现场测试技术

1电力系统互感器精确度的现场测试技术

1.1选择传统测量方法

随着现代社会经济不断发展，在电力行业内也开始进行体制改革，实行厂网分开，网上电力竞价，因此电力计量工作也得到快速发展。目前，在电力系统内用于计量的互感器，其准确度现场测试大多数选择传统方法。电流互感器校验仪试验连接电路如图1所示。

电子式电流互感器测试仪使传统测量方法得到改善，并且在实际工作过程中也能够保证其效率。当前使用的电子式测量仪，其质量仅20kg，在使用过程中十分方便。电子式测量仪的工作原理是由电子式测量仪将电压施加于电流互感器，然后模拟互感器实际工作状态，精确测试互感器参数。依据电流互感器误差原理将相应数学模型建立起来，之后计算电流互感器误差，在实际工作过程中电力计量人员仅需简单操作，便能够完成校验工作，所以也就能够保证工作效率。

1.3两种方法对比分析

电子式测量仪相比于传统测量方法具备很多优点，但原理方法上电子式测量仪仍存在一些不足，对于其准确度仍需进一步进行改善。此外，在实际使用过程中电子式测量仪对测量对象存在一定局限性，所以该方法测量地位仍未被确认，仍要不断改善该装置。

2电力计量互感器误差的现场测试技术改进

2.1选择先进的现场装置

在电力计量互感器误差现场测试技术应用过程中，要提高测量精确度，在应用过程中应选择现代化先进现场装置：其一，应关注及使用国产电子式电流互感测试器，因为该仪器在计量方面更加快捷方便，能够使其精确度及技术自动化得到有效提升；其二，电力计量互感器使用时，其负载箱产生的误差比较小，测试参数也比较小，外磁场影响也相对比较低。

2.2将整体检测误差减少

电力计量互感器误差的现场测试技术过程中关键点是防止出现技术误差，特别应当注意使整体检测误差减少。首先，认识电力计量互感器装置，保证适当数量，对于被校电流互感器可用仪器施加二次电源。其次，在对电力计量互感器误差进行现场测试时，可提前对实际工作状态进行模拟，对于相关仪器应当选择自动化管理。最后，比较测试参数、外磁场影响及负载箱等方面，使电流互感器误差尽可能减少。现场测试技术选择自动化管理，使现场测试工作效率得到了有效提高，并尽可能减少了误差。

2.3增强设备信息分析能力

提高电力计量互感器误差的现场测试技术，使仪器设备信息分析能力增强，并且增强相关技术精确度。其一，在应用电力计量互感器误差的现场测试技术时，首先将自动化网络系统通信设备综合起来，对于电压互感器及电流互感器可适当增加独立完整设备。其二，可依据不同电子计量来对其信息调试及检验进行合理分析，可分为几个等级进行分配，即最重要、重要及一般。其三，加强培养电压互感器及电流互感器相关技术人才，提高分析仪器及设备的能力，尽可能减少电力计量互感器产生的误差，使电力计量得到更好发展。

结语

综上所述，当前电力计量工作是电力企业发展过程中的一项工作内容，在实际工作过程中起着十分重要的作用，由于各方面因素其存在一定误差。为能够减少误差，应当实施现场测试。相关工作人员应充分了解电力计量互感器误差的现场测试技术的当前情况及问题，并且选择有效措施解决问题，使现场测试技术水平提高，尽可能减少误差。

参考文献：

[1]袁建州，艾朝平，李彦明，等.基于零磁通原理的小电流传感器设计[J].电子测量技术，2011.

[2]沈文.Rogowski线圈小电流互感器研究[D].武汉：华中科技大学.2009.

[3]吕志强，田勇，路夏甲，闫宪峰，高敬更，等.现场电流互感器误差测试间接检定法的研究[J].工业仪表与自动化装置.2014（06）

作者简介：

黄欣，1990.02.21，男，汉族，包头市，工程师，内蒙古电力（集团）有限责任公司包头供电局，包头市青山区呼得木林大街23号。

论文作者:黄欣

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/2

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b1fe825842e1093d8883c0b.html