# 上海明珠100KW中波发射机高压接触器故障分析及应急处理论文_黄永莉,黄波

（贵州省广播电视局645台）

摘要：我台上海明珠100KW中波发射机已使用达10年之久，从使用情况来看，只要精心维护，故障率很低，但是由于设计上的问题，高压接触器安装在难以维护和检修的位置，无法进行全面维护，且使用频率很高，出现故障在所难免。本文主要论述高压接触器辅助接点出现失效引起关闭功放的原理及关键点测量。。

关键词：接触器；常开节点

一、概述

我台上海明珠100KW经过精心的维护，机器的工作状态和稳定性都很好，出现故障的机率很小。但高压接触器由于工作频率高、时间长，出现故障在所难免，而它的辅助接点失效（常开接点）发射机会出现以下现象：

1、开机上高压正常后大约1.5秒掉高压

2、中放故障指示灯亮。

3、合功率按钮正常指示灯未熄灭。

4、调制编码板保险丝开路及关功放故障指示灯亮

5、按关机按钮，低压正常指示灯熄灭；调制编码板保险丝及功放故障指示灯亮熄灭，复位后中放故障指示灯正常。机器恢复到正常开机状态。

从以上现象来看，故障范围应该锁定在调制编码故障检测电路和开关机逻辑控制。

二.原理分析及关键点测量

1）.调制编码故障检测电路：

由A/D转换板数据清零信号是用来清零所有的调制编码上的锁存器，关闭所有的功放模块，当A/D转换板发出数据清零信号时在D59上6脚也就是在TP4上形成一个负脉冲，清零所有的锁存器。除此关功放信号外，调制编码板的故障检测电路的关功放信号也送到TP4上，当检测电路检测到故障时，输出低电平，关闭功放。测得在TP4上的电压为低电平，说明存在关功放信号。

2）、功放模块联锁电路及保险丝开路检测电路

调制编码板A36及A37上的18术电缆的每一根电缆分别传送开天信号给相对应的一个功放模块。每束电缆都有一个独立的联锁线和保险丝开路采样线。每个互锁支路与功放模块的电路构成一个短路支路。只有在八只功放全部到位的前提下，比较器N62-2才为高电平，INTL-1指示灯不亮。因此当160只功放全部到位后所有比较器输出高电平。D67输出高电平。

在任何一个或几个功放模块插入不到位的情况下D67输出一个低电平。该信号通过一个或非门D53及D59并在其输出端D59-10脚产生一个联锁故障-L信号，通过D56反向后一方面送入D53-11，并在D59-2形成调制编码板关功放-L的清零信号，另一方面通过J21输出到LED板进行故障处理。

当一个功放场效应管被击穿，保险丝开路时可以认为射频功放上VDL2的阴极接地。检测电路N62-1脚输出低电平，VDS1保险丝开路灯亮。并在D55-4上形成一个保金丝开路-II的故障信送去LED板A32处理，此电压可在TP6上测得。

3）、电源启动复位

电源启动复位电路在电源开启时保持功放关闭约20ms，使全部电压达到正常值。当+5v电压出现时，电容器C4通过R35开始充电，约20ms后C4的电压超过D56-5的门限，施密特触发器的输出变低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在20ms内D59-2的输出为低电平，从而完成电源启动复位

4）、输出检测板A27关功放-L信号

由输出检测板A27发出的关功放-L信号在J18-1端输入，通过U59缓冲后用于直接快速地关闭功放模块此信号可在TP8上测得

5）、LED板A32的关功放-H信号

由LED板A32发出的“关功放-H”信号输入到调制编码板J18-5脚。正常时该信号为一个低电平，D56-12的输出为低电平；当发生故障时，该信号为一个高电平而D56-12的输出变为高电平，并在D59-2形成一个关功放-L的信号。此信号可在TP7上测得。

调制编码板A37中的保险丝开路信号、电缆联锁信号、LED板A32来的关功放信号以及输出检测板A27来的关功放信号以并联的形式分别接入A36的J18-11、J18-8、J18-9和J18-7，这些信号都接入到故障检测电路，由D59输出。

开机快速用万用表分别测量调制编码板A37的TP7（由LED板A32来的关功放信-H）、TP8（由输出检测板来的"关功放-L"信号）电平。TP8为低电平，正常；TP7为高电平，不正常。说明关功放信号是由输出监视板A32输出的，输出端为与非门D66-8脚。测量其电压为高电平，依次测量输入端电压，发现J7-39（外部关功放）端为低电平，正常为高电平。而J7-39的信号是由控制板A38的与门D52A输出，测量其电压为低电平，正常应为高电平。所以故障存在于开关机控制逻辑电路。

2、开关机逻辑控制

来自功率控制逻辑的开机请求命令触发单稳态触发器D50A产生一个约1.6秒的开机脉冲送至直流稳压板A30上的K1继电器驱动电路，使K1闭合，KI闭合的时间约为1.6秒。

当K2吸合后，其辅助接触端接通来自低压电源配置板上的+22VDC经过直流电源调整板分压，再经过检测显示板的J5-4输入到控制板J7-17，由R36、R37、C102、VD2、R38及V5等组成的波形整形电路和电平转换电路，从D59-4输出一个K2已吸合的自闭锁高电平信号，该信号具有下列作用

1）如果没有故障出现，该电平将由D58-3输出并保持高电平，从而达到K2自锁定的目的。

2）K2闭合后，释放禁止-H逻辑输出送到功率控制逻辑，禁止产生一个新的开机脉冲。该高电平信号由N69-6送到N50-1而封锁D50，以便机器在正常工作、操作人员改变发射机功率等级时，D50不能产生开机脉冲，即锁定K1不让它重复动作。

3）该高电平信号经R32、C105延时150毫秒后，由D59-10输出低电平，由或非门D53-6输出高电平，这个高电平送到显示板电路A32J8-1(显示板电路图第2页左上角)，解除对过激检波器的封锁，在开机时，禁止进行电流和过激励处理，使过激检测控制电路能正常工作。

4）打开功放模块。D53B-6输出的高电平一路送到显示板电路(A32)低电平又回送到控制电路J8-5，通过J3-39送到模拟输入板J4-39，解除对模拟控制信号的封锁。同时D66-8输出的低电平也送到调制编码板(A36)J18-5，打开所有的数据门锁电路，一路送到与门D52A-3打开功放，到此时，自开机请求信号产生，经过1.2秒，发射机开启，K1开机脉冲将继续保持高电平0.4秒，然后变为低电平(这个动作由单稳态电路D50完成)KI驱动信号消失，K1线包失电K1释放，整个开机过程完成。

所以如果自闭锁信号丢失，就会出现本文概述所说的故障现象。开机测量控制板J7-17电压为低电平，测量低压电源箱TB11-7（高压接触器辅助接点输出端）为低电平，输入端为+22V。说明高压接触器辅助接点（常开接点）失效，更换至备用接点也失效，应急处理外接一个接触器，利用其常开接点代替后发射机工作恢复正常。

三、结束语

此故障是一个比较简单的故障，处理起来并不麻烦，只要了解其工作原理，测量几个关键点电平就能做出判断，本文的主要是以此故障为切入点，通过了解有关电路的工作原理，从而达到举一反三目的。

参考文献

[1]战立平,刘长凯.TS-01C型1kW中波广播发射机加装风量检测板[J].电声技术,2013,37(05):68-70.

[2]岳先艳,王廷富.上海明珠100kWDAM发射机风机电路及维护浅析[J].西部广播电视,2013(08):146-147.

[3]罗丙荷,张福成.纯电动客车高压接触器触点故障诊断的设计方案[J].客车技术与研究,2018,40(05):21-24.

论文作者:黄永莉,黄波

论文发表刊物:《电力设备》2018年第26期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b282b63fd2e13ed97755b9b.html