# 对于火电厂DCS热控自动化安装调试探究论文_高宝平

(呼伦贝尔安泰热电有限责任公司满洲里热电厂 内蒙古自治区满洲里市 021400)

摘要:电厂热控系统中广泛采用DCS系统，不仅有效减轻了工作人员的工作量，提升了工作效率，而且使得电厂机组的运行更加安全稳定。但是，在实际运行过程中，其保护回路总是存在误动作的情况。这就需要相关工作人员针对对于火电厂DCS热控自动化安装调试进行深入研究。

关键词：火电厂；DCS热控；自动化；安装调试

引言

火电厂自动化领域的发展趋于完善，促进了火电机组对DCS系统的应用。DCS控制系统主要是由计算机、智能、远程控制这三种新型的技术为基础，它可以通过主机将各热控机组的相关系统有效的联系在一起，这样控制人员就可以在控制室对火电厂的各个热控制点远程控制，并且还可以通过各自主的预警或者是报警装置来集中管理和监督与DCS相关的各热控自动化组件，在保证设备机组联动性的前提下，使他们可以更高效的运行。

1热控自动化控制概述

火电厂DCS热控自动化控制设备的组成主要是由锅炉蒸汽设备和相应的辅助发电设备两部分组成。它们在运行时可以根据实际情况的变化而下达不同的控制指令，从而保证火电厂的正常发电需求。同时我们也只有按照火电厂的实际生产要求按照国家的相关标准来调试以及安装这些与DCS热控自动化相关的核心以及辅助设备，我们才可以保证火电厂的这些热控自动化控制机组可以满足火电厂的运行需求。

2火电厂热控自动化控制设备的安装

2.1设备安装环境的选择控制

我们在安装火电厂的DCS热控自动化控制设备时，首先就是要对其对应的安装环境进行一定的控制，这是因为这些设备的安装环境不仅影响着这些设备的使用周期，还能够决定这些设备所能够发挥的最大效果。如果安装环境不合格，那么这些DCS热控设备就会问题频发，严重限制火电厂的发电效率。所以，我们在安装时除确保这些与DCS相关的设备即安全又稳定之外，我们还要对其相应的安装环境进行一定的控制。同时加之我国的火电厂多为原料导向型，也就是说它们都是会靠近原材料的产地，但是火电厂的生产运行环境不仅仅影响着设备的使用，还会影响DCS热控自动化系统以及其相关设备的安全和稳定，所以我们在安装这些设备以及系统的时候就要对他们相应的生产安装环境进行一定的甄选以及控制。并且还需要采取一些改进以及修正措施来改善它们的安装环境。我们在进行DCS热控自动化设备以及系统的安装时，首先就要根据土建工作的规划进度进行配套的安装设计，使二者的进步尽量保持协调，也即是我们在这些设备安装前，火电厂的其它与之无关的土建项目都是已经竣工为好。并且我们在安装DCS自动化控制设备时，还要对周边安装环境中的空气粉尘进行一定的处理，保证它们的含量处于一个很低的水准才可以，这是因为粉尘会影响设备的信号。有实践总结证明，若设备安装和土建工作同时进行，那么这些设备在之后的运行时故障率会提升，对电厂的发电效果影响显著，设备的使用寿命也会受到影响。随着现今除尘技术的进步，我们可以在DCS相关的设备安装时，运用这些技术对空气进行降尘处理。最后，DCS热控自动化控制设备的选址也是非常的关键的，他们的安装位置也时需要精心选择的，其设备周围是不能有较强大的电磁设备干扰的。

2.2硬件的安装

因为DCS控制系统不是一套单一的系统，它涉及到检测、执行、控制等三方面的自动化控制系统，以及还有它附属的自动保护、报警、自动检测等装置，所以其相关的硬件安装，系统的调试都是要分开有针对性的进行，因为只有这样，该DCS系统的信息化、智能化水平才会有保证。因为其各系统对硬件的要求较高，所以它们多采用高精密的顶尖电子设备，而这些设备对与它们相关的运行应用环境的要求也是极为严苛的。同时加之DCS控制系统受潮湿、老旧、多尘、有复杂磁场环境的影响还是很大的这些都会降低它们的使用寿命以及运行效率，所以火电厂为了延长它们的使用寿命，它们对应的自控设备的选址就必须精心对待。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最好是将这些设备安装在可以除尘、防潮的车间中，同时还要配置空调和降尘装置来为它们的运行创造一个良好的运行以及安装环境。并且DCS控制系统周边五十米范围内不能存在大型的电磁设备，以防止它们干扰DCS系统的信号，影响其运行效率。当然了在DCS控制系统安装完成之后进行系统调试时，如果其各部分设备安装协调，联系紧密那么其调试过程也就会顺利很多，系统间的自动化控制与操作也就会轻松完成。

3电厂热控DCS控制措施

3.1利用安全可靠的技术操作和元器件设备

DCS系统控制回路安全可靠运行的两大基础因素就是质量可靠的元器件设备和专业的技术操作。因此，对于这两方面相关工作人员需要进行严格把控。元器件设备方面，严格把好质量关，并确保设备器件选型正确。这就需要在设备成本允许范围内选择高质量品质的元器件设备，以确保系统的可靠性。同时，专业性的操作技术不仅能够将系统设备的使用价值充分地发挥出来，而且能够降低系统操作过程中的失误率，减少系统的误动。

3.2优化热控系统的逻辑程序

系统内的位置开关等普遍存在接触不良的情况，而当外部环境对于信号的传递具有一定的干扰作用时，就极易造成热控系统保护回路出现误动的情况。这就需要对机组的逻辑设计进行完善，最好采用一些容错率较低的逻辑设计。这样即使系统的元器件出现某些故障问题，其逻辑程序能够在一定的容错措施的指导下进行优化，以避开错误逻辑。

3.3强化电源和接地的可靠性

外部环境的变化容易对热控系统造成不同程度的影响，当干扰程度较小时，仅仅会影响到测量数据的准确性，造成系统控制程序不稳定等问题，而如果干扰程度相对比较严重时，系统设备严重发生故障，信号传递严重紊乱，设备机组就会进行跳闸保护。在这种情况下，就需要对外界的干扰因素进行排除或者抑制，以保证信号采集过程中的准确性和可靠性。通常情况下，主要采取的措施就是强化电源和接地的可靠性以实现对外界干扰的抑制。

3.4提高设计、施工和检修的水平

热控系统中信号准确测量的重要保障就在于设计，要针对系统电源、主控模块和保护执行设备的电源同时进行冗余设计，这样能够进一步加强测量点获取准确可靠的信号。同时，当系统设备发生故障时，工作人员要迅速分析、判断出故障发生的根本原因，准确快速地找到故障根源，更换故障模块等。此外，电厂也应该做好定期维护和检修工作，以及时发现系统的质量隐患加以排除。

结束语

为保证DCS网络运行的可靠性，要对系统进行优化，从物理连接角度上，区分连接操作员站和DCS系统之间的关系，设立双层网络结构，提高整个设备的运行效率。设立保护措施，提高设备的安全性。对于DCS与其他系统的接口需要加强安全防护，在整个防护阶段按照厂商设定的手册来完成故障检测和维护。保证DCS系统在机组中的运行升级，以保证设备的正常运转。

参考文献：

[1]李林,王文青.DCS热控自动化安装调试要点[J].电子技术与软件工程,2019(04):121.

[2]吴增玉.电厂热控自动化系统运行的稳定性分析[J].科技风,2018(36):221.

[3]秦东东.DCS热控系统对火力发电厂的应用探讨[J].新型工业化,2018,8(11):47-50.

[4]李荣久.DCS热控自动化安装调试要点[J].科学技术创新,2018(17):191-192.

[5]张剑斌.电厂热控DCS控制保护回路误动作原因与处理措施探微[J].自动化应用,2018(05):104-105.

论文作者:高宝平

论文发表刊物:《电力设备》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b401f1cf6e9c79759ee2538.html