# 基于电力计量装置的故障识别与监测方法论文_刘小枫

（国网宁夏电力公司宁东供电公司）

摘要：近年来，人们对电力的依赖性越来越高，在这样的形式面前，对电力计量装置要求必须安全准确地计量作业，确保电力计量装置不会发生故障，造成不必要的损失。本文论述了在使用电力计量装置时常遇到的故障识别，同时提供一些检测方法及处理方法。

关键词：电力计量装置；故障识别；故障检测

1 前言

伴随着我国企事业单位不断发展，人们越来越依赖于对电能的消耗给生活和工作带来的便利，电力计量装置作为电力系统的主要组成部分，电力计量装置的首要任务就是能够确切地反映客户电能的消耗情况。在预防各种不法分子窃电的不明行为的同时还能监测电力系统在运行过程中遇到的各种故障，确保电力计量的准确性。于是，积极总结常见的电力计量装置故障与检测方法，确保电力计量装置在运行时能够正常并准确无误地计量具有重要意义。

2 电力计量装置的故障识别

在使用电力计量装置时，能够造成电力计量装置发生故障的可能性繁多，主要可通过以下几个方面进行识别：

第一，电力计量装置的故障。电力计量装置主要是由电表仪器构成，在最初购买这些设备的时候这些仪器就有可能存在质量问题，造成数据出现失误。加上电表仪器如果经常处于恶劣的条件中会导致接触不良或者电表仪器的参数和性能出现变故，造成电表仪器数据严重失真。虽然在正常情况下，电力计量装置允许有一定的误差范围，但是一旦引起故障，便会使得该误差结果严重失真，最后使得计量结果不可取。

第二，窃电行为。随着经济的不断发展，人们对电的需求也逐渐增加，加上目前电价也不断攀升，致使这种不法行为越来越猖獗。不法分子通常采用对电力计量装置进行毁损等手段，使得用电量偏少甚至为零，这种行为使得电力公司带来了很大的经济损失。加上反窃电侦查需要大量的人力和资金，所以不少的窃电行文都很难被准确即时地查出，如此以往更使得人为窃电现象日渐猖獗。常见的窃电现象主要是无表法和扩差法，这两种方法操作性强，隐秘性高，都会造成电力计量装置无法正常地计量，从而使得窃电行为成功。

第三，系统干扰。由电力系统对计量装置产生影响主要表现在该套系统在运行时来自网内电力电子装置与非线性荷载产生谐波干扰，从而对电力计量装置造成严重影响导致误差。目前市场上使用的大多为感应式电能表，它是按照基波情况进行设计，只能在工频附近相对较窄的频带工作，当有谐波产生时，就会对感应式电能表的计数产生影响。

3 电力计量装置的故障检测方法

3.1 电力计量装置的电流异常

针对电力计量装置电流方面呢的异常进行检测主要是检测相电流和三相不平衡电流、断路器的稳定性和有效性，在针对这些异常影响中进行特性分析，如果电流的变量未在正常的区间波动就可知道电力计量装置在电流方面发生了故障，一旦长期超过该范围的极限，即相电流比额定电流高15%，加上未收到任何检修情况报告或者电器元件的故障报告，此时就要工作人员去现场检查同路电流值的大小对故障原因进行排查检修调整，使计量装置的运行保持在正常的范围内波动。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 电力计量装置的电压异常

同电力计量装置电流量异常的检测方法大体上一致，电压量异常也主要是检测相电压和三相不平衡电压、断路器的稳定性和有效性，如果出现电压的变量长期超过规定的范围极限，即相电压比额定电压低70%，且未发现检修信息和故障报告，此时就要严格检测检修报告甚至进行人工排查故障。

3.3 电力计量装置的功率异常

电力计量装置的功率异常因素是多方面的，主要的检测目标是断路器位置和装置负荷功率等因素，在对其进行分析之后针对以下情况进行监测：功率因数在某一个时刻突然严重的超过正常范围；功率因数长时间处于异常未恢复到正常值；断路器所处位置错误且没有进行检修。除此之外，可建立一个数据库，及时发现电力计量装置的异常，同时综合考量用户的功率因数的历史相关数据进行对比，如果某用户的变化超过了10%警戒值，组织人员对故障进行排查，第一时间纠正电力计量装置。

3.4 电力计量装置的开关量监测异常

当电力计量装置的开关量发生异常，就要检测继电器和电能表、电流回路等监测情况，当开关量向电能表发出异常信号时，企业人员就要根据该现象作出判断并前往发生异常的地点进行处理。检测开关量的原理主要是判断电能表是否变位或者有无信号发出从而判断电力计量装置是否出现异常，一旦开关量监测出发生了异常情况，电力公司应及时采取果断措施矫正发生的异常情形。

4 结论

电力计量装置在电力计量中发挥着关键作用，同时能保证电力系统调整修理从而能够正常运行。由于电力计量装置是由很多的仪器仪表构成，其故障的检测也是一个综合性的工作。因此，电工除了要让自身在工作之余学习理论基础知识之外，还应有大量的社会工作实践经验。同时，在维护好电力计量装置后期的检修工作的同时，也要顺应时代的发展，不要固步自封，要对电力计量装置的新技术进行开发，确保电力计量装置正常运行，保障电力系统能为我国的企事业发展相匹配。

参考文献

[1]张鲜萍.电力计量装置异常原因及监测方法分析[J].广东科技，2013(18):31,51.

[2]黄和璋.电能计量装置故障分析与处理[J].沿海企业与科技，2010.

[3]廖翔.探讨电力计量装置异常原因及监测方法[J].中国新技术新产品，2013(7):120-121

[4]苟代勇.浅谈电力企业电能计量装置异常的原因分析及监测[J].城市建设理论研究2012(22)

[5]敖卓岑.电力计量装置异常原因分析及监测探讨[J].北京电力高等专科学校学报:自然科学版，2012(09).

[6]尚永忠.低负荷时计量装置对电力计量的影响及解决措施[J].内蒙古科技与经济，2004,(13)

[7]胡汉梅，汪元龙.窃电方式与防范措施的分析探讨[J].电测与仪表，2004(03)，54-56.

[8]张克武.电力计量技术的管理现状及应用对策分析[J].科技与企业，2013，(3).

[9]刘小枫 1984年10月 女 汉族 黑龙江人 学士学位 国网宁夏电力公司宁东供电公司 研究方向电能计量.

论文作者:刘小枫

论文发表刊物:《电力设备》2016年第2期

论文发表时间:2016/5/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b42603d61918a4ce3f62061.html