# 浅谈市政管网施工中的环境影响及控制措施2论文_程守松

天津生态城能源投资建设有限公司 天津市 300467

摘要：随着城市化进程的不断深入，城市建设规模在不断扩大，人口聚集数量在不断增加，为有效缓解城市供水压力，就必须新建城市供水管网或者对旧供水管网进行改造，由此带来了一系列环境问题。因此，文章就此进行了研究，并探寻控制措施。

关键词：城市供水；管网施工；环境影响；控制措施

在当前城市化进程不断加快的情况下，市政给水管网也进入了高速建设阶段，市政给水管网为整个城市人们的生产和生活提供饮用水供应，同时在供水管网施工造成一定的环境问题不可避免，会在不同程度上造成空气、噪音、固体废弃物以及生态影响。因此，分析施工当中有可能产生的环境影响，采取针对性的控制措施尤为必要。

一、环境影响分析

（一）对空气环境的影响

在市政给水管网施工期间，由于施工开挖、土石方回填、水泥的运输装卸以及施工机械和运输车辆等活动造成粉尘以及扬尘污染，这些空气污染物当中包含了一些悬浮颗粒、二氧化氮、二氧化硫以及粉尘等，此外，施工人员在日常生活中也会伴随着少量的油烟产生。虽然施工高峰期时间较短，施工期的大气污染物对环境的整体影响不大，但仍需采取洒水降尘降尘措施，保护施工人员的身体健康，减少对空气的污染。

（二）对水环境的影响

在市政给水管网施工期间，少量的生活污水总是难以避免，这些污水主要包含了SS，COD，BOD5等，生活污水是由于施工期间生产生活产生的，其污水量极小，排入到市政下水管网当中对环境的影响也非常小，这种生活污水会伴随着管网施工结束而结束。因此，市政给水管网施工期间所产生的生活污水对环境有一定的影响，但是不大。

（三）噪音对环境影响

市政给水管网施工期间，施工机械以及运输车辆在活动当中，会产生一定的造影，这些噪音的单体等效声级一般均在80dB以上，会给周围环境产生一定的噪音污染。这种噪音同水环境污染一样会随着管网施工结束而消失。

（四）固体废物

市政管网施工期间固体废物主要来源于施工废渣以及施工人员的生活垃圾。在市政给水管网施工当中，会有沟槽开挖和回填以及砼基础施工，施工完成之后，会有一些废渣随意堆放在道路两旁等待环卫部门处理，因此，在沟槽开挖过程中，应注意土石方挖填量的计算，力求平衡，做到无废渣产生。生活垃圾对于环境的危害同样不容忽视，生活垃圾所散发出来的气味令人生厌，尤其是在夏季高温天气，生活垃圾更加容易腐烂变质，散发出恶臭的气味，同时也是蚊虫、苍蝇、病菌繁衍以及鼠类横行的场所。因此，对于生活垃圾不应随意丢弃，要集中处理，施工期间严禁生活垃圾乱扔乱放，避免垃圾场成为蚊虫滋生和聚集的场所，增加流行病的传播几率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、污染防治措施

（一）空气环境防治

针对市政管网施工期间所产生的粉尘、扬尘等污染物造成的空气环境污染，要采取一定的措施来降低粉尘、扬尘等污染物的产量，保护大气环境，建议施工单位在施工过程中做好以下防治措施：①为了防止施工期间扬尘的产生，对施工现场需进行维护，环评要求采用彩钢板进行封闭施工；②在市政管网施工期间，如遇到天气连续晴好但又起风的情况，对开挖土方的临时堆放处应采取洒水或者用绿色覆盖网覆盖，防止产生扬尘；③施工单位对施工过程中的弃土、废渣要制定处理计划并进行及时处理，并在装运过程中对运输残土的汽车采取帆布覆盖车厢以保持车辆封闭式运输和在非土质路面的运输路线上洒水的方法，同时尽量避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料；④对于弃土、废渣装运车辆要求其不能超载，防止弃土、废渣在运输过程中岩土洒落；⑤驶离施工场地的运输车辆应将车轮上的泥土清扫干净，同时施工道路要实行保洁措施，一旦发现有弃土以及废渣应及时清扫；⑥对于重型机动车辆应制定路线和时段，错开交通高峰期和敏感区域；⑦沟槽开挖的土方以及用于砼基础施工的材料应合理堆放，沟槽回填应及时，同时及时恢复路面的软硬覆盖；⑧焊接烟尘主要来自管道作业，经过通风稀释扩散之后，焊接烟尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中无组织排放监控浓度限制。

（二）声环境防治措施

针对市政管网施工过程产生的噪音问题，施工单位应注意做好以下几点防范措施加以控制：①在施工机械的选择上应尽量选择噪音低的设备；②合理安排施工作业时间以及作业面积，在靠近医院、居住区、学校等敏感区域时，应当尽可能避免夜间施工，必须要夜间施工时，必须向环保部门提出申请，规划夜间作业时段，同时应避免在夜间施工期间使用高噪音的施工机械进行施工作业以及做好施工人员的管理，防止其高声喧闹，增加人为噪音；③对于噪音较大的施工机械应尽量选择在白天应用，禁止夜晚施工，对混凝土搅拌机、挖掘机等固定设备，可进行消声降噪的方法来降低噪音，对于振动大的施工机械，应采用隔振胶垫或者减振机座来降低机械振动发出的噪声；同时要注意加强机械设备的维护保养，是机械设备以及车辆等性能保持良好工作状态；④市政管线施工遇到学校、医院、居民区等环境敏感区域时，应选择休息日、假期进行施工，必要时，可建立临时声障；⑤注意运输车辆管理，禁止在市区鸣笛。

（三）固体废物防治措施

对于沟槽开挖的土石方、生活垃圾等固体废物，施工单位同样也不能麻痹大意，要注意加强防治策略：①每个施工区的工作面必须设立指定的渣土堆放点，堆放点要经过环保部门认可并设专人进行管理，防止渣土随意堆放和丢弃；②在倒土的过程中，工作面必须进行洒水或者湿润化处理，可设置洒水、喷淋装置，并且要将渣土压实；③建筑垃圾中的可利用部分应由施工单位回收运回基地加以循环利用，渣土尽量在场内周转，可就地用于绿化、道路等生态景观的建设，必须要外运的弃土、废渣以及建筑废料应运到专门的建筑垃圾堆放场进行处理；④施工人员生活中产生的生活垃圾要严格管理，施工单位应设置专车或者由垃圾清运公司每天定时集中密闭外运，禁止生活垃圾乱扔、胡乱堆放，影响环境；⑤管网施工结束以后，施工单位应当拆除各种临时施工设施，并且负责将工地内的剩余施工垃圾、渣土等处理干净，做到“工完、料尽、场地清”，建设单位也应负起监督职责，督促施工单位做好固体废弃物的清理工作。

（四）生态环境

②施工单位应当选择合适的施工时间，避开多风、多雨季节，可有效减少水土流失，施工中应当设置临时挡护措施，例如编织袋装土拦挡、块石挡护坡角等，防止水土流失。同时要格外关注对表层土壤的保护工作，防止土层中渗入道路开挖出的生土，避免表层土壤被移走或者被底土遮盖；②要有计划的组织施工，每段工作区完工之后及时进行清整和补栽；③市政管网沟槽开挖过程中，应当分层开挖，分层堆放，边开挖边埋设，尽量减少临时土方的堆积，产生临时弃土、废渣，不随意堆放，及时清运弃土、废渣以及其他废弃物，避免开挖弃土、管材等长期占压土地，影响沿途景观；

通过加强环境管理，污染物达标排放，可以有效的减少市政管网在施工当中造成的不利环境影响，对环境造成的不利影响控制在最低范围内，是能够被周围环境接受的，而且这种施工是暂时的，对于环境的影响随着施工结束也就消失了，因此，在做好施工环境管理的基础上，尽量减少对环境的影响甚至破坏，实现和谐发展。

参考文献：

[1]胡光微.浅谈市政管网施工中的环境影响及控制措施[J].科技致富向导，2014，24

[2]范晓虎.市政管网施工中的环境影响及控制[J].环境科学与管理，2009，12

[3]吴锡联.市政管网的施工对环境的影响和控制研究[J].黑龙江科技信息，2014，27

论文作者:程守松

论文发表刊物:《基层建设》2015年10期

论文发表时间:2016/10/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b4773eabf848e611addf47a.html