# 建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术分析论文_胡苹

胡苹

中铁第五勘察设计院集团有限公司建筑院 北京 102600

摘要：伴随时代的进步，社会经济发展那进程加快。人们的生活品质在不断提高，建筑技术也在逐渐进步，相关的建筑电气化技术也日趋复杂。建筑楼房日新月异的变化，高度的不断提高，雷雨天气频繁的出现，在很大程度上对人们的正常生活造成了一定困扰，同时也对人们的工作造成了不小的影响。甚至于危及到人们的生命财产安全。这就需要对建筑电气工程中防雷接地系统的重视，来对这一情况进行改善。本文对建筑电气工程中防雷接地系统的施工技术，进行简要的分析讨论，希望可以对现场施工工作有一定的借鉴意义。

关键词：建筑电气；防雷接地；施工技术

前言：现有的科学手段不能对自然界进行预测，自然灾害具有不稳定性、突发性的特点。这就需要采取一些列的防范措施，。每年我国都会存在多起由雷电引发的自然灾害，人们的生命财产安全造成了极大的威胁。如今对于建筑物的技术和材料的不断提高，建筑物的高度也在不断上升，对雷电有可能带来的危害也在升高，这就需要在建筑电气工程引雷接地技术上不断的做出创新与调整，在设置引雷接地系统的过程中，进行有效的设置，提高建筑防雷接地方面施工的能力与质量，对建筑物的防雷效果有着直接的影响。

一、建筑电气工程中防雷接地施工概述

在建筑工程中至关重要的一点就是建筑物的防雷接地系统，防雷接地工程的质量属于建筑物施工中的一个子环节，因其造价低廉，往往在施工过程中不能引起施工人员的重视，但是在整个建筑物以及施工环节中，其所发挥出的重要作用不容忽视。如果在整体施工过程中，防雷系统不能保证其正常运作，那么在建筑物遭受雷电灾害时，建筑物本身以及建筑物内的各种仪器设备一定会遭到极大的打击，进而带来严重的经济损失，甚至于威胁到人们的生命财产安全。防雷接地系统是通过对建筑物顶部设置接闪器、引下线和接地体，来将建筑物遭受雷击之后的强大雷电向大地中释放，从而起到对建筑物的保护作用，使建筑物和其中的电子设备不被破坏。防雷接地系统其组成主要由雷电接收装置、应下线、接地装置三部分来组成[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

二、防雷接地的施工技术

（一）接地方法

现代社会智能化越来越高，，建筑物的功能变得多样化、复杂化。建筑物的接地不仅仅局限于防雷接地，还有供配电系统、消防系监控系统、动力照明系统、电视电话、综合布线系统等弱电的接地，因此，要采用联合接地系统来对建筑物进行设置，根据相关规定的要求，要求接地电阻应＜1Ω，如果在检测时不能符合相关设计规定，那么就需要增加人工接地极，以满足相关规定的要求。防雷引下线的施工

在防雷引下线的过程中，要严格依据设计图纸和相关规定来进行施工。在一般情况下，施工图纸会明确的标注出防雷引下点，在施工的过程中，需要施工方严格按照图纸利用建筑物的结构组钢筋进行焊接，一般情况下，引下线≥2根，引下跨度≤18m，在进行防雷引下线的施工过程中，要特别注意的村子高层建筑设计结构换层，从最底层向上施工的结构柱可能会发生位置的移动、中途大小的改变。因此，施工时应将引下线用标记标示明确，在遇到结构组或内部钢筋发生变化时，确保利用梁内主钢筋、跨接钢筋进行可靠焊接，形成电气通路。

（二）接闪器的施工

接闪器在防雷施工技术中占有一个很重要的环节。接闪器直接将大气中的雷电吸收，并通过避雷引下线传导向大地，在通用的民用住宅建筑内，一般是用建筑工屋面女儿墙压顶钢筋，将建筑物内引下线内的两根钢筋，分别用两根避雷带，按规定要求的镀锌圆钢或者相应界面的镀锌扁钢进行焊接，在屋面的位置，还必须设置金属圆钢或扁钢网格作为屋面接闪器，同时网格大小要根据防雷类别进行针对性设置。对于一些特殊造型的屋面，如坡屋面，则通常沿女儿墙上，屋脊顶部设12镀锌圆钢作为避雷带；对于一些工厂的厂房顶部是金属屋面，可以不单独设置接闪器，直接利用金属屋面作为接闪器。需要注意的是所有接闪器都必须要与引下线连接可靠，保持连接的稳定[2]。

（三）接地装置的施工

接地装置是将防雷引下线传输带来的强大雷电流与大地中和的装置。影响着整个防雷系统能力的重要环节，就在于接地体的施工质量，接地电阻阻值大小的决定因素。通常情况下，高层建筑都是利用地下室的密布钢筋网作为接地体，纵然地下室钢筋纵横密布，在施工中仍然不容忽视。必须严格按照施工图纸、按照设计要求，将作为接地体的钢筋焊接成环形，同时也要与各柱内钢筋连接可靠，稳定。

对于多层建筑结构，或多层构筑物，通常需要设置独立的接地体，一般采用钢管、角钢或圆钢。土壤中的人工水平接地体一般采用圆钢或扁钢，人工垂直接地体适宜长度为2.5m，合适间距为5m，圆钢直径≥10mm，扁钢截面面积≥100mm2，角钢厚度≥4mm，钢管厚度≥3.5mm。在腐蚀型土壤中埋设时，要注意采取热度锌等防腐措施，并加大截面面积。

三、施工注意事项

（一）建筑物总等电位连接

中等位端子箱MEB，通常在室内变配电室内。室内各种动力设备如配电柜外壳、水泵、弱电控制设备等形成一体等电位联结。屋面金属管道、金属楼梯等应当采用镀锌圆钢与屋面防雷引下线连接可靠、稳定。

（二）智能仪表的传输信号

现今采用的智能仪表的传输信号已由模拟信号改为数字信号。传统旧式仪表采用模拟信号，通过电流将信息远距离传送应用于工业生产现场和控制室之间，电压传递同一信息应用于多个仪表中，其中容易出现的严重问题是信号衰减的不可预估性，从而为信号的传输过程中留下知名的缺陷。数字信号取代模拟信号的好处在于，并不存在信号的衰减，从而能够准确提供数据传输。

结语：建筑电气安装中的防雷接地中作是建筑中的重要环节。防雷意义的重点在于，对个人家庭的影响，以及对国家和谐安定的影响。因此，在熟练掌握安装技术的同时，也要时刻牢记相关的政策法规，将各种注意事项牢记于心。随着时代发展，现场总线技术有机结合了电子技术、通信技术等多项前沿术，使建筑电气工程防雷接地技术趋于完善，并不断进步[3]。

参考文献：

[1]龚伟江.建筑电气安装工程中的质量问题和原因分析[J].科技展望，2014，09（10）：36.

[2]邹天宇.电气设计中供电系统防雷接地的研究[J].中国高新技术企业，2014，06（36）：18-19.

[3]谢放.建筑电气工程施工中的质量通病及防治措施探讨[J].门窗，2014，06（07）：108.

论文作者:胡苹

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b6984f5e41789cfb237c753.html