# 基桩检测和地基基础检测的优化策略研究论文

基桩检测和地基基础检测的优化策略研究

暴学霞

（邯郸市北华建筑设计有限公司，邯郸 056002）

摘要： 岩土桩基础是后续施工活动有序开展的基础，面对新时期建筑工程施工质量的新要求，加强地基基础检测优化，选择前沿的检测技术和手段，有助于提升地基基础检测水平。这就需要在岩土桩基础施工中，获取精准可靠的数据信息，灵活选择合理有效技术，分析影响施工质量的因素，为编制合理的施工方案提供可靠依据，提升岩土桩基础施工质量。文中就岩土桩基础施工中关于地基基础检测进行分析，把握检测要点，寻求合理的优化策略，要求推动基础设施建设和发展。

关键词： 岩土桩基础；地基基础；基础检测

## 0 引言

在城市化进程加快下，城市基础设施建设力度进一步加强，如何保障基础设施建设质量和效率，加强地基基础检测十分重要。在岩土桩基础施工中，应该结合实际情况选择合理的检测技术，促使地基基础检测工作进一步优化和完善，为建筑工程质量提供保障。但是，由于此项工作涉及内容较为多样，很容易受到客观因素影响，无论是采样、样品封存，还是检测环节出现问题，都将影响到最终检测结果精准度。故此，应该明确岩土桩基础重要性，做好地基基础检测控制，寻求合理的优化策略，为高质量工程项目提供坚实保障。

## 1 岩土基桩和地基基础检测概述

在城市化进程不断加快下，社会主义基础设施不断健全和完善，大量新技术和新工艺应用其中，导致大量功能多样化建筑涌现。为了保证建筑工程质量，首要一点是做好地基基础质量控制，如果这一环节质量不符合要求，后续施工活动自然无法有序展开。作为建筑工程基础环节，岩土桩基占据重要地位，尤其是建筑物层数不断增加，岩土地基承载力随之增加，对于新时期的岩土桩基础的地基检测提出了新的要求，为社会生产生活有序展开[1]。

天然地基岩土性状、地基处理均匀性及增强体施工质量检测，可根据各种检测方法的特点和适用范围，考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素，应选择基桩承载力检测、桩身完整性检测、地基承载力检测、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验、多道瞬态面波试验等一种或多种的方法进行检测,其中模拟和评估地基承载能力，以静载荷试验方法较为常见，其它检测方法应结合静载荷试验成果进行评价。

试验室检验需要严格遵循国家规定和标准，规范化操作，保证检验结果精准度，为后续的岩土桩基础施工活动开展奠定基础。检测所用到的计量器具必须在计量检定或校准周期的有效期内。仪器设备性能应符合相应检测方法的技术要求。仪器设备使用时应按校准结果设置相关参数。检测前应对仪器设备检查调试，检测过程中应加强仪器设备检查，按要求在检测前和检测过程中对仪器进行率定。检测开始钱应结合实际情况选择不同的检测方式，适当提升检测质量控制力度，保证最终结果精准度符合要求，为后续相关工作提供可靠依据[2]。

## 2 岩土桩地基基础质量问题的原因

### 2.1 地基材料质量不符合要求

在岩土桩地基基础施工中，地基材料质量是导致工程质量的主要因素之一，主要是选择的原材料参数和性能不符合施工要求。地基基础施工中，原材料占比较大，由于原材料质量把控不严格，存在以次充好现象，为后续地基施工埋下了一系列质量隐患。原材料采购环节，需要结合工程合同进行市场调查，按照工程材料标准来确定原材料规格、型号和等级参数，但是由于施工单位监管力度不足，存在以次充好现象，进入施工现场前并未进行严格质量检验，成为岩土桩地基基础质量问题的主要原因之一[3]。

### 2.2 质量管理方法不当

检测仪器设备是否合理，直接关乎到检测质量。这就需要保证检测仪器设备足够精密性和准确性，将误差控制在最小范围，切实提升检测工作质量。当前我国科学技术水平不断提升，大量新技术和新工艺涌现，地基检测的动测仪和钻孔设备不断更新和完善，促使检测工作自动化水平大大提升。所以，检测单位应积极顺应市场发展趋势，不断推动工艺创新，提升地基检测硬件水平。

## 3 岩土桩基础检测方法

### 3.1 单桩竖向抗压静载试验

声波透射法的应用，适用于灌注混凝土质量检测，在两个声管以上的灌注桩检测中，将声波预先埋设，对比钻孔灌注桩振幅衰减和声波频率等参数，保证桩身检测结果完整性。岩土工程试验中，使用声波透射法检测岩土桩地基基础，是当前较为常见的无损检测方法，不需要接触被检测物体即可获取精准可靠的检测结果，不会对被检测物体的物理性质和化学性质产生影响。超声波探伤仪的超声波脉冲，精准测量声学参数，结合具体形象判断桩身混凝土缺陷类型，充分掌握岩土桩质量。

### 3.2 声波透射法

此种方法在岩土基桩检测和地基基础检测中应用，结合设计要求承载力特征值承载力和静载荷试验方法，保证单桩极限承载力符合设计要求。如果项目不超过50，在2根以上，直观判断单桩承载力是否符合设计要求。液压千斤顶静荷载试验中，将承受重负荷平台通过传感器连接在一起，读取静力载荷测试仪器上沉降数值。需要注意的是，采用静态加载方式最大荷载沉降量不超过40 mm，如果荷载-沉降曲线呈缓变型时，可加载至桩顶总沉降量60 mm-80 mm。如果静载试验桩在最大试验荷载下未破坏，那么单桩竖向抗压极限承载力可取静载试验最大加载值。

### 3.3 成孔质量检测

为了保证检测结果精准可靠，应该派遣专人对全过程监管，并且依托于网络云平台和信息技术支持，将地基基础检测设备连接互联网，检测数据可以实时上传到云平台上。通过对数据的实施管理，全方位保证检测数据精准可靠。

## 4 基桩检测和地基基础检测优化对策

### 4.1 加强施工现场安全防护

有人认为，储量评估是输入资料、运行评估软件、得出数字结果的简单程序性工作。实际上，储量评估的核心工作之一是评估分析。该项工作体现在各项参数选取及评估过程的各个环节，既有软件运行前的分析，也有运行中的分析和运行后的分析。

### 4.2 完善硬件设施

纵观当前的岩土桩基础施工现状来看，设计和施工环节可能受到客观因素影响，导致其中不可避免出现一系列质量隐患。部分企业在岩土桩基础质量管理中，积累了丰富的管理经验，未能选择合理的管理方法，可能受到客观因素影响到工程管理效果。但是，部分企业由于自身管理理念陈旧，管理经验不足，未能严格将制度和规范落实到实处，管理粗放，甚至由于人情关系未能按照管理流程开展各项工作，执行力度不足，为工程埋下一系列质量隐患。所以，在地基基础检测环节，应该结合相关制度和技术规范进行操作，保证最终检测结果符合标准，为后续施工提供可靠依据。需要注意的是，在具体操作期间，要求检测人员保持严谨态度，规范化操作，只有获取精准可靠数据，才能推动后续工程施工活动有序展开。

### 4.3 强化监管力度

在岩土基桩检测和地基基础检测中，对于成孔质量检测十分重要，如果成孔直径不符合要求，会影响岩土桩的承载力符合标准，受到上部阻力作用下无法全部发挥下部桩基承载力。所以，成孔大小对于岩土桩基础质量影响较大，应该严格检测成孔大小和桩基质量，为后续地基基础设计和施工提供依据。

在地基基础检测中，由于工作涉及内容较广，作业环境危险性较大，任何一个环节出现问题都将影响到最终结果精准度，威胁到作业人员人身安全。这就需要做好安全防护措施，制定合理的应急防护方案和安全保障体系，一旦出现问题可以第一时间解决。地基基础检测前，结合具体施工情况来规范化开展现场检测活动。

### 4.4 加强人员培训

定期组织检测人员参与专业培训，不断提升检测人员的专业能力和职业素养，聘用更多高素质检测人员，才能得到充分发挥，熟练运用先进技术和手段开展工作，不断提升检测技术水平，在保障检测质量的同时，推动建筑检测事业健康持续发展。

同场PK：对比两款白酒，Bin311是典型过桶版，Yattarna有几分勃艮第风，又很有个性，低调而内敛，香气还源源而来，绵绵不绝，入口是低调而实力慢慢展现的一款白葡萄酒。半小时后，表现又不一样，香气更加复杂和开放，1个半小时后，仍旧好喝，但底子开始有点下跌。当然，如果你没那么挑剔，就一切都好。

学生特写：当学生起立回答问题，站定几秒后，录制的画面会切换到学生特写。学生回答问题时，教师最好站定不动。如果教师移动，录制画面会从学生快速切回教师。一般学生特写画面时间也较短，几秒钟之后切换到其他画面。

## 5 结束语

综上所述，在岩土基桩检测和地基基础检测中，工作涉及环节众多，无论是采样、样品封存，还是检测环节出现问题，都可能受到客观因素影响到最终检测结果精准度。这就需要选择更具代表性的样本，并做好样本运输和封存工作，严格遵循制度要求和质量标准进行检测，获取精准可靠的数据，保证工程材料质量符合施工要求，把握施工区域实际情况，为后续工程设计和施工提供支持。

语言教师不能忽视影响其课堂身份形成的社会现实，不能将学习者的语言需要与社会需要分割开来[9]。教师要构建课堂实践教学活动，满足学生应用语言、模拟工作过程的需要。通过增加实践模拟课程，如由学生或教师扮演相关的会展企业人员进行面对面交流，或模拟会展企业的日常管理，由学生担任公司某个角色，完成一个完整的展会项目；或成立分组式学生主体工作室，每组中每个学生在工作室中担任一定角色，配合组员完成任务。

参考文献

[1]谢雄耀,赵永辉.探地雷达在房屋质量鉴定中的应用研究[J].地质装备,2001,2(4)：23-26.

[2]陈燕云.建筑工程地基基础检测的重要性和关键技术[J].技术与市场,2019(1)：84-85.

[3]鲁凤灵.建设工程地基基础岩土试验检测技术的研究分析[J].化工管理,2018(33)：64-65.

中图分类号： E271

文献标识码： A

文章编号： 2095-6487（2019）02-0137-02

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b84586a39a3148c3b5d8c53.html