# 化工生产过程中的化学污染废水处理技术探讨论文_姚春香

摘要：随着社会的发展和国民经济的逐步提高，人们的生活水平越来越优渥，但是很多人不会因此很满足，总是希望自己的生活越来越好，为了满足人们对工作与生活越来越高的要求，需要耗费大量能源，这种情况为石油和化工行业提供了很好的发展机会，只是，由于在煤化工生产过程中，会产生大量化学污染废水需要得到进一步处理，这些污水的处理技术与处理办法值得让人关注，基于此，作者在文章中深入分析这些废水的形成和特征以及处理污染废水的意义，同时针对废水处理技术进行探究，为化工行业的健康良好发展献计献策。

关键词：煤化工；化学污染；废水处理技术

引言：我国现代社会中，化学工业是国民经济中不可缺少的重要组成部分，在近些年一直保持着良好的发展态势，其中煤化工产业的发展尤为快速，煤化工是以煤为原料，借助化学加工手段进行生产，在此过程中，会有大量的化学废水随之产生，若是不采用有效策略处理这些化学废水，会对自然资源和环境造成一定程度的破坏，所以说，寻求更加科学高效的化学污染废水处理技术是非常有必要的，也是化工企业最为关注的问题。

1、煤化工企业化学污染废水的形成和特征

上文已经说过，煤化工是以煤作为原料，通过特定的化学加工方式，完成煤炭成为气体、液体或者固体燃料等等形式产品的转化过程，在煤炭加工过程中，会产生很多包含有毒物质或者带有严重腐蚀性的废水，废水中携带的焦油、硫化物等多种物质，有非常强烈的污染性，因此将这些废水统称为化学污染废水。具体说来，化学污染废水可以总结出三大特点，其一，化学污染废水中包含一些结构稳定的物质，因此难以被降解，可生化性不高；其二，排放量大、污浊性高，由于每个加工环节都会产生废水，这些废水得到充分汇集后，会形成很大的排放量，而且废水水体相当污浊；其三，废水中含有多种物质成分，由于各个加工环节所排放的废水成分各不相同，污水汇集后，各种成分相互掺杂、融为一体，这也是污水处理难度高的一个重要原因。

2、处理化学污染废水的目的和意义

近年来，我国化工行业得到充分发展，随之而来的是废水的形成量和废水种类也越来越多，这种情况不但会对周围的自然环境和水资源造成破坏，对于人们的身体健康状况也会形成极大的不利影响，化学污染废水的危害程度要远远超过城市污水，以此为了降低或者杜绝化学污染废水对环境和人体的危害，必须进行有效处理。由于化学污染废水中含有多种污染成分，这无形中增加了废水处理难度，所以进行化学污染废水处理，需要投入大量资金，还要有针对性的制定科学可行的防治措施，以确保化学污染废水得到充分处理。

3、化学污染废水处理技术的相关介绍

针对于化学污染废水的危害性，最合理的处理方式是预防治理相结合，首先需要将原料换作无毒性原料，降低废水中的有毒物质；然后采用有效措施，将含有重金属和放射性物质的废水以及含毒有机废水区分出来另行处理，而具体的化学污染废水处理方式，分别有以下几种。

3.1废水预处理

①气泡浮法

采用气泡浮法进行废水预处理的目的是将废水中包含的油性物质去除以及回收，具体的方式是利用有效方式，在废水中制造气泡，废水中的油性物质会自动粘附于气泡，然后将附有油性物质气泡充分清理出来。由于气泡浮法只适用于清除废水中的油性物质，所以需要与其他废水预处理方式结合运用。

②混凝沉淀法

针对废水中的有机物，比较适合选用混凝沉淀法，这种方式是将聚铁、聚铝等等多种有机物质混凝剂融入废水中，在混凝剂的作用下，促使废水中的各种细微悬浮物质进行集结，凝聚成为绒粒继而进行沉淀。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆采用混凝沉淀法的前提是，必须能够掌握废水中包含的物质成分，在此基础上有针对性的选用混凝剂的种类和量，选用混凝沉淀法投资小、易操作，其弊端是对 COD（化学需氧量）不易形成作用。

③MAP 化学沉淀

通常情况下，在煤化工加工生产中形成的化学污染废水都会包含磷酸氨镁等多种物质，这些物质及其不易溶解，需要在废水中加入磷酸氢二钠等化学物质，促进氮和氨的沉淀，人们将这种处理方式简称为MAP化学沉淀法，采用这种方法的优势是工序简单、效果显著，不易受其他因素影响，无后续污染。

④萃取溶解法

酚也是废水中所包含的成分之一，使用一般溶剂很难得到溶解，以此就需要采用萃取溶解法，其具体过程就是在废水中融入选择性和分离性良好的萃取剂，利用萃取设备通过有效手段促进废水中酚成分和溶剂的分离，实现酚成分的分离提取和萃取剂的循环利用。

3.2 生化处理技术

①SBR 工艺

业界将序批式活性污泥法简称为SBR工艺，具体的操作方式分为注水、化学反应、沉淀等几个步骤进行，SBR工艺的施行需要借助于智能性设备实现降解生物、沉淀以及终沉等等功能，SBR 工艺的废水处理功能和化学反应功能相当优越。

②固定化微生物技术

固定化生物方法属于最新研发的废水处理技术，比较适用于处理包含不易降解有毒物质的化学污染废水，这种技术是有效固定选定的微生物，促使其保持高度生物活性并进行快速、大力增殖，采用固定化微生物技术有利于降低污泥产量。

③低氧好氧技术（A2O 工艺）

人们将经常采用的低氧好氧技术简称为A20法废水处理工艺，这种技术有利于分离废水中的有机物和氮氨物质，属于A0废水处理工艺的加强版，废水处理效果也得到大幅度提升。

3.3 废水深度处理

针对化学污染废水进行深度处理，能够切实提高废水处理效果，具体的废水深度处理技术有以下三种：

一是活性炭处理法，也被称作为活性炭吸附法，这种方式是利用活性炭的吸附性质对废水进行深度处理，活性炭是一种蜂窝状的吸附材料，能够有效吸附废水中的有机物质，顺序处理效果非常显著。

二是催化氧化技术，采用这种废水处理技术对温度的要求比较严格，施行方式是利用催化剂将空气或者氧气等作为氧化剂对废水进行氧化，实现废水中有机污染物的降解，这种技术具有实用性强，用途多等多种优势，最大的缺点是成本远远超过其他技术。

三是臭氧氧化技术，这种技术是用臭氧作为氧化剂，通过臭氧发生器促使氧化剂与化学污染废水进行接触，有效分离废水中的酚成分，其技术优势是用时短、反应快以及无残留等等，其弊端是资金投入量大，易耗损，臭氧用量不易控制。

结论

通过以上分析，能够充分明了煤化工行业化学污染废水的形成与特征，也真正认识到化学污染废水处理的实际意义，在化工行业繁荣发展的新时代，随着化学工业的加工生产，化学污染废水的产生量将会进一步增加，为了有效防止化学污染废水对自然环境和人体健康形成危害，必须要加强化学污染废水处理技术的优化和改进，在推动化工业健康发展的同时，为人与自然的和谐发展提供保障。

参 考 文 献

1 汪 洋，张 宇 . 探讨煤化工废水处理工艺技术的研究及应用进展 [J]. 工程技术，2016，32（10）：233.

2 杨文君，于泽民 . 对加强环境工程中煤化工污水处理的分析与探讨 [J]. 城市建设理论研究，2015，15（12）：2851-2852.

3 范增伟，刘向南，温霄澈 . 现代煤化工废水处理技术面临的问题与技术优化分析 [J]. 科学与信息化，2017，32（30）：107-108.

4 刘鹏华 . 新型煤化工废水零排放技术问题与解决思路 [J]. 当代化工研究，2016，15（6）：62-63.

5 陈谦斌 . 煤化工污水特性分析与处理关键技术研究 [J]. 工程技术，2016，34（29）：318.

论文作者:姚春香

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第23期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4b9700b8a3bcfe828c6361b5.html