# 卫星影像在测绘工程中应用技术的分析论文_潘素芬

佛山市测绘地理信息研究院 广东佛山 528000

摘要：卫星影像在测绘工程中的应用多对于当前提升测绘工程的精确性和测绘效率等起着非常重要的作用。在实际针对测绘工程各种技术应用的过程中，为了保证卫星影像这一技术得到科学化的应用，需要强化对当前应用技术的分析，以此提出相对应的技术应用措施，整体上具有非常重要的意义。

关键词：卫星影像；测绘工程；应用技术；创新分析

计算机信息技术和科学技术的发展给实际地理信息科学实现整体发展带来了重大的突破。在当前测绘工程创新进行的过程中，高分辨率的卫星影像的应用成为诸多测绘工程团队开始选择使用的信息技术。卫星影像技术具有非常高的分辨率，且在遥感和摄影测量等辅助应用基础上，卫星影像成像系统是全色的分辨率、多光谱影像，具有非常高的立体成像功能。就当前测绘工程整体发展而言，卫星影像数据是整个测绘工程中必不可少的应用技术，能够在快速获取大比例尺现势性地理信息基础上，实现快速的测绘，测绘结果也可以直接应用于后期服务中。整体上而言，卫星影像的高分辨率提升了工程测绘的精确性，在数字区域/数字中国的应用中，提取大比例尺基础地理信息获取等方面具有非常必要的应用意义，对于测绘工程实现高速的发展，在进一步建设数字地球的过程中起着非常大的作用。

一、卫星影像在测绘工程中的应用技术分析

1.卫星影像在测绘工程中的应用现状分析

卫星影像在测绘工程中的应用主要是在地球观测卫星基础上而进行创新的。其主要对所拍摄地物进行分类，而不能用于测制地形图。在长期的发展过程中，法国的卫星发射成功给实际测绘工程带来了非常大的影响。在其发射应用基础上，大量的中分辨率遥感卫星开始投入到实际测绘工程应用中。中分辨率的卫星影像主要应用于大范围的绘制，小比例尺图的地形图的绘制，而在大比例尺地形图绘制中则存在很大的缺陷。而为了弥补这一缺陷，在1990年代末，开始陆续出现了高分辨率的遥感卫星，这些卫星的出现在绘制比例尺地图的时候可以达到

1：1 万的地形图。高分辨率卫星遥感影像的投入使用大大推动了卫星影像的测绘和发展。且在未来的发展中，空间分辨率不断提升的过程中，整个卫星影像的测绘图在不断的提升，且立体成像能力也在逐步的增强。就当前卫星影像所服务的用户而言，服务用户对卫星影像的成像结果要求也在不断的提升，获得群众的认可度不断提升，以此奠定了高分辨率卫星在地形地图测绘中的应用，对于今后地理信息的获取和地形图的绘制应用起着非常重要的作用。

2.卫星影像成图原理分析

卫星影像在测绘工程中的应用，主要是在高分辨率遥感卫星应用基础上而使用的，其主要采用的是线阵列 CCD 传感器，通过推帚式扫描成像而进行的。CCD 传感器的应用主要是沿着卫星轨道的顺序方向在前视和后视两方面获得测绘事物的立体成像。卫星影像在实际成像的过程中，其每条扫描线都有一个投影中心，

也就是“行中心投影”的存在。其在卫星方向上的投影为平行投影，而在扫描方向上的投影为中心投影。这样就造成了卫星影像测绘工程中的应用是非常复杂的。但是，与传统的航空影像相比较而言，卫星影像的成像原理仍然可以使用扫描行方向共线方程。而在研究卫星影像成像原理中，其基本上运用的是多项式拟合法、投影轨迹法等核线关系。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆整体上而言，测绘工程在实际应用卫星影像的过程中，需要根据卫星提供的原始数据及对应的卫星星历数据、卫星姿态及轨道数据等多种数据结合应用的基础上，确定多中心投影的构像方程，在利用地面控制点解出定向参数的基础上，将立体像对上的同名点代入构像方程，以此能够将测绘事物的结果通过各像元三维坐标的方式呈现出来。

3.卫星影像测量精度分析

在测绘工程中的应用，卫星影像测量精度的不同，对于实际测绘工程成像结果的应用也是非常不同的。具体如下：

以上是对当前SPOT5 HRS、IRS-P5 和 IKONOS 三种卫星影像理论上可以达到的测绘精度进行计算的结果。

如，当前通过应用GPS岁海洋进行高精度的测量中，工作人员在GPS伪距法定位的基础上，同时使用船上的计程仪（或多普勒声纳）陀螺仪的观测值联合推求船位。工作人员在近海海域通过利用差分GPS技术，对海洋物探进行定位、海洋石油钻井平台进行定位。实践证明，通过使用差分GPS技术按预先设计的孔位建立安装钻井平台，能够在设置四个天线基础上，对观测数据进行传输，以此平台上的微机同时处理五组数据，可以计算出平台的平移、倾斜和旋转，以实时检测平台的安全性和可靠性，极大提升了海洋测绘的精确度。

通过以上分析，可以发现卫星影像在测绘工程中的应用主要是通过平面精度和高程精度两个方面而进行的。而其中平面精度主要受到了卫星定轨精度、控制点转刺精度、定向解算精度、量测精度等方面的的影响。在实际测绘中，必须强化应用分析，以此提出相对应的管控措施。

二、卫星影像在测绘工程中的具体应用分析

卫星影像在测绘工程中的应用主要是用来测量地形图、绘制正射影像图，并且对已有地形图进行修测或更新等方面而实现的。

1.测绘工程地图的制作

卫星影像在测绘工程中的具体应用首先是通过形成测绘工程地图而实现其应用功能的。这就需要工作人员在全面收集已有资料基础上，明确地图形成各项数据规格和数据指标。并且遵循生产工艺流程进行地图的制作。而在测绘工程中，卫星影像在地图制作中，需要明确测绘工程的各个影像点。

从以上可以发现，不同类别的卫星影像的使用，在测绘工程中，测绘控制点数的确定也是不同的，这就需要测绘工程人员具体分析，有效设置控制点，以此保证测绘工程高效率进行。

在最终成像影像中，工作人员需要根据测绘工程的模型参数计算、整景全色波段影像正射纠正、整景跨带纠正、正射影像接边、整景多光谱影像纠正、图像增强处理、镶嵌和裁切等方面进行图像的有效处理，以此保证图像结果能够应用于测绘工程施工建设中。

1.质量控制

卫星影像在测绘工程中的应用需要加强质量控制工作，从作业质量控制和产品成果、归档检查两方面进行。一方面，测绘作业质量控制。这一过程的实现需要工作人员在检查卫星遥感影像技术参数设置、引用基础数据是否正确的基础上，保证控制点明显、均匀、坐标必须正确，以此才能够保证测量精度符合测绘工程关于影像的清晰度需求。而在测绘作业质量控制中，地面分辨率满足实际工作要求，信息内容能够得到有效控制也是非常重要大的。另一方面，产品成果及归档检查。将测绘成果上交，则需要检查成果内容是否完备，数据文件名正确、数据文件有效传输的基础上，且归档资料满足测绘工程实际需求。

2.卫星影像在测绘工程地形图更新绘制中的使用

当前测绘工程进行的过程中，卫星影像更多应用于测绘工程地形图的更新中。而在这一过程中，卫星影像在测绘工程地形图的更新中，其作业流程主要是通过前期资料收集、分析、测区专业技术设计、数据准备、要素判绘采集、野外补测补调、内业整理编辑、成果验收和成果整理与汇交等方面对整个判定过程与测绘结果进行对比分析。整体上而言，数据更新法是主要的应用方法，而工作人员需要在室内判绘数据与 DOM 数据叠加基础上，在做好外业核查、补调、补测等各项工作，并且在借助外业调绘数据成果基础上，内业对数据进行编辑、整理，以此实现高效的应用。

小结

综上所述，卫星影像在测绘工程中的应用相比以往测绘技术有着非常大的优势，在其应用原理分析基础上，从测绘工程地图制作、质量控制、地形图更新绘制等方面实现高效率的操作应用，以此全面提升卫星影像在测绘工程中的服务水平。

参考文献

[1]王凌波. 国家中小比例尺测绘工程中卫星影像的应用研究[J]. 建筑工程技术与设计，2016（17）.

[2]李国华，陆银权. 卫星影像在国家中小比例尺测绘工程中的应用研究[J]. 文摘版：工程技术，2015（4）：88-88.

论文作者:潘素芬

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第25期

论文发表时间:2018/12/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4bc646e9b0f6c0ec28ee4fcf.html