# 深圳市建筑塔式起重机防台风要点分析论文_张振

深圳市金鼎安全技术有限公司

摘要：我国东南沿海地区频受台风侵袭，建筑起重机械由于体型庞大、安装位置高，遭遇台风破坏首当其冲。本文主要通过结合塔机设备选型、安装位置、附着装置、安装及使用以及检查处置来对深圳市建筑塔式起重机防台风要点进一步的分析和了解。

关键词：塔式起重机；设备；安装；检查；处置

引言：

近年来，我国东南沿海地区频受台风侵袭，建筑起重机械由于体型庞大、安装位置高，遭遇台风破坏首当其冲。据统计，近四年广东汕尾、海南文昌、广东湛江、福建厦门受“天兔”、“威马逊”、“彩虹”、“莫兰蒂”“山竹”台风影响，合计损毁塔式起重机555台，其它建筑起重机械约287台，造成的直接和间接损失触目惊心。深圳濒临南海，海岸线较长，历史上多有台风登陆，同时，深圳超高层建筑工程密度在国内最大，多使用高大特重设备。因此，根据《深圳市建筑起重机械防台风安全技术规程》（SJG55-2019）、广东省标准《建筑塔式起重机安装检验评定规程》（DBJ/T15-73-2010）结合本人工作经验，对塔式起重机在台风季节的安全使用作出以下总结、分析，与同行共同探讨。

一、设备选型

塔机的选型除了从在建项目成品构件的最大起重量考虑塔机的最大起重量；从在建项目的高度、占地面积、外形选择塔机的幅度范围之外，还应考虑的是塔机本身金属结构件的抗腐蚀性及抗风载荷能力，其塔机防腐蚀性应满足深圳地区高湿、高盐环境的要求，其抗风载荷能力应满足台风季非工作状态10m高处的计算风压1000Pa。

同时建议使用标准节宜采用销轴连接的塔机，不建议使用起重臂及平衡臂与回转部分连接处、起重臂间连接处采用快装式接头的塔机，其快装式接头的塔机在台风季节需仍需采取有效的加固措施，对塔机安装、拆卸过程造成影响。

二、安装位置

在确定塔机安装位置时，应结合建筑物周围的环境、塔吊使用说明书，在保证塔机最大回转工作面、正常附着加高、能顺利拆卸、能发挥最大效率的情况下，还应考虑以下影响其安全使用的因素：

1.地基承载和附着条件；

2.非工作状态时，应保证塔机360°回转，回转范围内无障碍物干涉；

3.塔机平衡臂覆盖范围应避开学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所。

4.在工作或非工作状态下风力的影响；

5.考虑建筑物带来的峡谷效应（建筑物之间对流经气流产生的扰流现象。当气流开阔地带流入峡谷地形时，风速增大，空气会加速流过峡谷；当流出峡谷地形时，空气流速又会减缓）

6.应考虑台风作用下塔身弹性形变与建筑物不发生干涉的安全距离；

三、基础

塔机的基础形式和尺寸应根据工程地质、载荷大小与塔机稳定性要求，结合塔机使用说明书中的要求来确定；

使用单位应选用制造商《塔机使用说明书》推荐的混凝土基础，且固定支腿、预埋节和地脚螺栓应按制造商的规定使用。

采用非《塔机使用说明书》推荐的基础形式时，塔机使用单位需对塔机基础专项方案进行专家论证。

四、附着装置

附着装置的设置应符合制造商提供的《塔机使用说明书》之外，还应注意以下要素：

1.附着框架必须由原制造商制造，并提供制造合格证。

2.塔机的附着支撑杆、预埋件及其连接的销轴（螺栓）应依据最大计算风压进行设计、制作、校核。

3.塔机宜采用四根附着支撑杆形式的附着装置；当采用三根或四根附着支撑杆形式的附着装置，三根附着支撑杆形式的附着装置应对称设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.当塔机与建筑物的距离、附着支撑杆角度、附着间距及附着结构形式等因实际条件限制无法满足使用说明书规定时，应有专项施工方案，其方案应经工程总承包单位技术负责人审批，必要时应由总承包单位组织专家进行论证。

5.附着杆与水平面之间的倾斜角不得超过10º。

6.附墙装置附着点处的建筑结构承载力应能满足使用说明书的要求。

7.附着框应安装在使用说明书规定的位置，宜安装在标准节有水平支撑腹杆处，避开标准节连接处

8.附着支撑杆与附着框架及附着支承座之间的连接应采取销轴竖向铰接形式，不得采用焊接连接的方式，连接螺栓或销轴应齐全，不应缺件、松动。

五、安装及使用

塔机的安装及使用过程中除正常维保检查外，还应注意以下要素：

1.安装单位应按照使用说明书规定的不同防控期所能达到的塔身自由端高度进行塔机的安装、降节和附着顶升工作。安装或使用单位可以根据使用情况制定塔身自由端高度控制方案，经使用单位技术负责人审批，并由制造单位出具证明材料。

2.应在符合使用说明书中塔机最大高度处的风速的条件下进行安装（拆卸）作业。

3.平衡重应有可靠的固定措施，避免在台风作用下受损、掉落，塔机各零部件应固定牢固。

4.必须保证臂架能在非工作状态下自由随风转动，严禁锁死回转机构、锁住臂架，对常闭式回转制动器，必须检查是否有效打开。

5.高强度螺栓的安装及其预紧力矩应符合说明书要求。

6.风速仪应安装在塔机顶部不挡风处，当风速大于工作极限风速时，应能发出停止作业的警报。

六、台风前检查

在台风来临前，应对塔机进行安全检查工作，着重检查以下内容：

1.检查连接螺栓，确保其预紧力矩符合规定要求；

2.检查销轴，确保其定位可靠，开口销设置正确；

3.检查塔机回转系统，打开回转制动器；

4.检查挡风板设置是否符合要求；

5.应将变幅小车收回到最小幅度处、吊钩收回到最高位置处；

6.应清除标牌、横幅等悬挂物及其它易坠物；

7.避雷设施应确保完好有效；

8.应切断塔机供电电源线路。将电缆两端分别和驾驶室、塔身底部配电柜分离；

9.平衡臂上的电阻箱、电气柜等应固定牢固；

10.露天的电控箱、电机等电器设备及液压泵应采取防雨措施，关闭驾驶室门窗；

11.动臂式塔机，必须按说明书要求，将起重臂架调整到规定的角度范围；

13.应将塔机顶升套架降至尽可能低的位置，并固定牢靠。

七、台风后检查、检测与处置

台风过后，应对塔机关键零部件、金属结构、安全装置进行检查，同时进行运转试验，经检查验收合格后，方可恢复使用。

对主要结构件受损可修复的，应经原制造商维修后并出具维修合格报告，由检测机构检测合格并出具检测报告方可按规定进行验收，验收合格后恢复使用。

对主要结构件受损不可修复的，应按规定要求拆除，对存在严重安全隐患，无改造、维修价值，且满足整机报废条件的，产权单位应当依法履行报废义务，采取必要措施消除建筑起重机械的使用功能，并向原登记部门办理产权备案证明注销手续。

上述内容主要介绍的是在建筑工程中使用的塔式起重机在防台风方面应注意的内容及建议，其主要目的为提高建筑塔式起重机防台风安全使用，防止和减少建筑塔式起重机因台风而造成的损失，保障人民的生命财产安全。

论文作者:张振

论文发表刊物:《基层建设》2019年第16期

论文发表时间:2019/9/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4bd1499651ba98accf13c05c.html