# 浅谈电力继电保护抗干扰措施与方法论文_郭文俊

（阳城国际发电有限责任公司 山西晋城 048102）

摘要：要想保证电力系统的稳定和安全，就需要对电力继电保护系统进行深入的了解，提高其抗干扰的能力，保证电力继电保护系统的正常运行。在实际的生活中，能够对电力继电保护系统造成干扰的因素有很多，所以说，有关的设计人员应该结合实际的情况选择相应的措施进行解决，同时还应该在传统的继电保护系统上进行改革创新，加强对相关保护技术的研究，不断的提高电力继电保护系统的稳定性和抗干扰能力。本文对电力系统继电保护受到的干扰进行了分析，并提出了加强电力继电保护抗干扰措施，希望能为相关的工作人员提供一定的参考。

关键词：电力系统；继电保护；抗干扰措施

1电力系统继电保护受到的干扰

1.1雷电导致的干扰

在电力系统的运行过程中，由于变电站自身在运行的过程中就带有很强的电荷，所以在夏季雷雨多发的季节，雷电天气就会对变电站产生影响，如果变电站没有做好避雷工作就会引发雷击事故，变电站自身运行带有的电荷，本身就与雷电中含有的电荷会发生反应，所以在雷雨天气中，变电站或多或少都会受到雷电的影响，雷电中含有的电流可能会进入到供电网络中，引起电缆的屏蔽层，产生瞬间高频电流，增加二次设备电缆感应到的干扰电压，并在电缆之中进行无序流动，从而使得继电保护设备的正常运行受到影响，严重的还会破坏继电保护设备，给整个电力系统的工作造成危害。雷电导致的电磁干扰，是目前电力系统受到的主要干扰，主要是因为雷电自身就带有很强的电荷和电磁力，所以在一些山区雷电比较频发的区域，就需要做好变电站的避雷工作，防止雷击事故的发生。

1.2接地故障导致的干扰

变电站内部设备在运行的过程中，产生的电流量比较大，而且设备的运行很容易受到外界因素的干扰，因此在变电站内的设备通常会接地，以保护设备的运行安全。但仍然存在变电站内设备的接地故障，很多设备在接地过程中出现问题，使得故障电流通过变压器的中心点，经过基地网络的传输回流到故障点，使得地网中的电势差比较高，从而给设备的正常运行造成干扰。

1.3电感耦合导致的干扰

在变电站的设备运行过程中，隔离开关的动作也会对设备产生一定干扰，很多隔离开关在动作的过程中，当电流通过了高压线的主线，在线缆周围形成强力磁场，使得二次电缆周围的磁通密度较高，对二次设备的回路造成高电压干扰，进而威胁到整个机电设备的正常运行。

1.4断电器故障导致的干扰

在变电站的供电工作中，为了保证电力的质量和供电稳定性，通常会在系统中加设断电器，防止电流和电压出现异常，保护电力回路的正常运行。如果在设备的运行过程中，直流控制回路中的电感线圈出现故障，那么就会在几点保护系统当中，造成频谱宽的干扰电磁波，这个干扰电磁波在设备正常运行的过程中，必然会影响到继电保护设备的工作。此外，设备在运行过程中如果工作人员操作不当，也会在接触设备外壳时而产生火花，或者工作人员自身携带的电子通信设备等，也随时会散发出电磁波，而且功率越强的设备散发出的电磁也就越强，这些都会影响到继电保护设备的运行。

2电力继电保护抗干扰措施

2.1抗电源干扰的措施

当电力继电保护系统受到干扰时，我们要要找到问题出现的原因以及相应的解决措施，从根本上对故障进行解决，同时还需要提高电力继电保护系统的抗干扰能力，主要可以从下面几点进行开展：

（1）设置电源滤波器，其作用就是对传输过程中所产生的干扰磁场进行清理消除。（2）加强机箱的屏蔽力度。一般来说，装置的内部也会产生一定的干扰，只有加强了机箱的屏蔽作用才能够消除这种影响。而且在对滤波器进行选择时，还应该选择具有屏蔽接地功能的滤波器，这样还能减小电源线和机箱柜体两者之间的距离。（3）所选择的开关电源的综合功能要强。现在市面上使用比较多的电源开关是噪声小和抗干扰能力强的开关，这在电力继电保护系统上起到了很大的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好现场保护设计和安装工作

做好现场保护设计和安装工作是继电保护工作的有效手段。加强变电站二次等电位接地网的建设，结合变电站装置的实际情况，设计科学合理的安装方案，保证二次等电网与变电站主电网的紧密连接，同时在等电压接地网的铜排上安装相关的保护设备和屏蔽设备。直到检测合格之后才能够投入使用。另外，还需要定期的对保护屏底部进行杂物清除，保证底部槽钢的正常连接。在对电缆进行施工的时候，还需要注意对高低压电缆进行合理的布置，不要将两者混乱摆放在同一个电缆沟内，从而杜绝高压电缆对低压电缆进行干扰状况的出现。

2.3做好装置硬件抗干扰工作

用于电力继电保护的相关设备需要达到有关规定的使用标准，对于那种抗干扰能力达不到使用要求的设备不能够投入使用。在抗干扰工作中所关联的直接跳闸的重要回路应该采用合适的中间继电器，而且其中的动作功率要控制在一个范围内，不能够低于5瓦。保护装置中用到的隔离变压器的一二次线圈要做好有关的屏蔽工作，屏蔽层应在保护屏可靠接地等都是引进时必须具备的条件。利用先进的数据采集系统，从根本上隔离数字系统与模拟系统，不断提高继电保护装置的抗干扰能力。

2.4强化二次系统风雷接地

对于电力系统的设计，在设计过程中需要对其相应的放射系统进行规划，电力系统中防雷工作的开展是其中必不可少的一个组成部分，也是做好保证电力系统稳定安全的重要手段。简而言之，就是要做好电力系统的防雷工作，其中最为重要的一点就是严谨的开展变电站二次系统的防雷工作。在防雷工作开展的全程中，要根据变电站所处的环境进行工作方案的策划和设计，保证防雷工作能够有效的运用到电力继电保护中，从而达到强化继电保护抗干扰能力的目的。

2.5加强继电保护装置与通讯设备的管理

如今，电力继电保护越来越智能化，继电保护设备与通讯设备之间的联系也是更加的紧密。因此，我们必须把通讯设备所造成的微小干扰考虑进来。所以说，在变电站中不能让两者安装到同一屏蔽屏内，不然不能够对通讯设备产生的干扰进行屏蔽，而且数字接口也最好不要使用电连接的形式，还需要保证接点接口回路的电压小于110伏特，这样才能够在抗干扰上起到一定的作用。

2.6其他抗干扰措施

除了以上几种干扰措施之外，在电力系统的继电保护和抗干扰工作中，还可以通过工作人员的操作降低电磁干扰。例如，可以在信号收发机上接入电缆，从而减少静电放电和电耦合产生的干扰，也可以在进行控制网络的操作时，在控制页面延时，以避开通信通道隔断的时间。或采用高频通道，避免继电保护装置与其他设备发生信号叠加，也实现抗干扰的效果。比较常用的抗干扰措施，例如，进行一次设备和二次设备的接地隔离；对于一次设备和二次设备中的一些关键元件进行抗干扰处理，或提高二次设备的兼容性，提高电磁干扰的抵抗能力等。这些措施都能实现变电站的继电保护和抗干扰效果。

结束语

随着我国社会经济的迅速发展，我国的电力行业得到了全所未有的发展，保障了社会生产和人们生活的正常进行。其中的继电保护系统的存在则是电力系统能够正常运行的重要保障，继电保护系统维持着电力系统的稳定和安全。但是其在工作的过程中会受到其它因素的干扰，导致其对电力保护的作用也受到了一定的影响。因此，我们需要对继电保护系统进行深入的分析，探讨其干扰的来源以及找到有关的抗干扰措施，保证我国电力行业的稳定发展。

参考文献

[1]张敏.浅谈微机继电保护的优点及抗干扰措施[J].中国设备工程,2018(16):177-178.

[2]章瑛.变电站继电保护抗干扰措施分析[J].通信电源技术,2018,35(06):281-282.

[3]张华.微机继电保护的优点及抗干扰对策分析[J].煤,2018,27(04):93-94.

[4]湛军.浅析微机型继电保护装置抗干扰的措施[J].科技经济市场,2018(02):35-36.

论文作者:郭文俊

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4be12a5ef33a573968307f6e.html