# 公路施工中筑路机械的应用探析论文_曲景义

曲景义

黑龙江省肇州县农村公路管理站 166400

摘要：随着公路工程的快速发展以及筑路技术的不断提高，公路工程施工对筑路机械设备的依赖和要求也在不断的提高。公路施工中通过合理的利用筑路机械，能够保证公路工程的施工质量、施工进度以及施工安全，进而保证公路施工能够安全、顺利的进行。下文就展开对这一问题的分析研究。

关键词：公路施工；筑路机械；应用

引言

筑路机械作为公路建设施工的重要工具，在公路建设中发挥着重要的作用。筑路机械在公路工程施工建设过程中应用非常广泛，对于提高公路的质量有着巨大的意义。本文就对公路施工中的筑路机械应用问题进行分析研究，并且对如何做好公路工程筑路机械的维护管理进行了简要的探究。

一、筑路机械在公路施工中的重要作用

公路施工单位想要从事相关的施工活动，首先需要具备一定的注册资本、专业技术人员、技术设备、净资产等才能够申请资质认可，并且只有获得的了相应的资质证书之后，才能够从事资质范围之内的施工工作。筑路机械设备是施工单位的重要组成部分，筑路机械设备的质量、数量等与施工单位的资质能力和生产能力具有直接的关系，并且也反映了一个施工单位的经济实力，对施工单位的招投标工作具有至关重要的作用。因此，只有具备良好质量和足够数量的筑路设备，并始终保持筑路机械的良好状态，才能够保证筑路机械设备在公路施工中发挥相应的作用，这样才能够保证公路施工能够安全、顺利的进行，为企业创造巨大经济效益的同时，为施工企业树立良好的形象，促进企业更加健康、稳定、长远的发展。

二、公路施工中筑路机械设备的特点

筑路机械是公路施工中必不可少的组成部分，筑路机械重要包括平地机、压路机、装载机、挖掘地、推土机和摊铺机等。这些机械设备在公路建设中往往需要反复使用，不到工程结束，很难安排退场。这就造成筑路机械设备长期在恶劣的天气环境中运行，除了受这种外界因素的影响，随着使用时间的推移，筑路机械在自身各种能量作用下，零部件和设备参数等都会渐渐发生变化，会出现设备损耗问题。这些内外因素的交替作用很容易导致筑路机械的故障。筑路机械一旦发生故障，轻则需要停工维修，重则需要更换配件，会增加设备的使用成本。因此，必须要提前做好筑路机械的保养，重视故障检查和预防，确保筑路机械的正常使用。

三、筑路机械在公路施工中的应用分析

1、公路施工前筑路机械设备的配置

合理的配置筑路机械设备是保证公路施工质量和工期的基础。因此，公路施工单位应该根据公路工程的工程量、施工进度等，合理的配置筑路机械设备。优秀的设计以及制造能够反映筑路机械设备的性能，但是公路施工单位并不能够直接参与到筑路机械设备的设计与制造过程中，但是在进行筑路机械设备的选购时，可以根据生产厂家的信誉、实力等，选择信誉度高、实力强的生产厂家，并将筑路机械在施工过程中存在的问题，及时、准确的反应给生产厂家，这样能够为生产厂家提供改进机械设备性能的可靠参数，对于我国筑路机械设备性能的提高具有非常重要的作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、筑路机械在公路路面施工中的应用

2.1自动控制铺路面机械的应用，自动控制铺路面机械设备主要是根据测量值和最大设计值，计算出公路路面厚度数据，并确定摊铺施工的厚度，自动控制沥青路面摊铺机的前转向器的液压缸，该装置能够在5cm-10cm的距离内准确的测量已形成的路面标高，然后根据测量值确定各个测量点的路面摊铺厚度，将测量的摊铺厚度输入到便携式小型计算机中，然后将计算机以及其他机械固定在摊铺机上，保证灵敏度和虚铺量，施工人员通过观察便携式计算机的图像，能够获得公路摊铺施工的摊铺厚度、设计厚度以及各个测量点的实际厚度等信息，并且当路面的厚度出现变化是，摊铺机可以根据虚铺路面的比例对碾压的平整度进行调整，以此保证公路摊铺施工的质量。

2.2三维位置自动控制型摊铺机械的应用，三维位置自动控制型摊铺机械可以利用路面标高、位置等参数，自动控制路面摊铺机的摊铺标高以及行驶路线，有效的降低测量成本的消耗、节省劳动力以及降低操作人员的工作强度等，三维位置自动控制型摊铺机主要是由安装棱镜的路面摊铺机一侧的移动台（移动台由辅助传感器、控制装置、磁盘、显示器以及通信调制解调器组成）和设置在基准台一侧的固定台（固定台主要由打印机、磁盘、显示器、通信调制解调器、自动跟踪式总台和计算机组成）组成，通过将预先输入的测量数据的三维位置进行分析和比较，消除测量误差，并自动的控制路面摊铺机的高度。固定台主要进行设计方面的计算，计算出移动台测量用棱镜的三维位置，并与实际划线进行比较，同时能够将资料储存下来，便于后期管理使用；移动台根据固定台发出的三维位置信息，能够准确的计算出路面摊铺机的作业面，并显示摊铺机的实际施工状况。

3、筑路机械在公路路基压实施工中的应用

路基压实施工公路工程施工的重要组成部分，其施工质量对于公路工程的整体施工质量以及使用寿命具有很大的影响。公路路基压实施工中土质含水量对压实施工质量具有非常大的影响，土质含水量过低或者过高都会增加压实施工的工作量和难度，增加压实次数和费用。并且，公路工程在施工的过程中经常会遇到土质含水量过高的现象，此时应该将开挖出来的土运输至填方路段进行晾晒，晾晒土质的含水量控制在3%-5%之间时，即达到了最佳含水量时再进行施工，但是这种施工方式将会影响施工进度。因此，在遇到该种状况时，应该采用多个填方施工段作业的方式，分段进行晾晒，交替施工，这样既能够保证施工质量，又能够保证施工进度。在进行填方段的碾压施工时，应该保证压实的平整度，来不及压实完的路段，至少应该碾压2次，防止因为意外降雨对路基的浸泡，导致含水量的增加，影响路基压实施工质量和施工进度。此外，在进行填方路段施工的过程中，应该采用分层填筑的方式，每填2-4层进行一次放样测量，把左、右、中桩都放出来，并用石灰线进行连接，这样能够避免出现填筑宽度过大或者填筑宽度不够等问题，防止造成不必要的浪费，通常状况下，公路路基的放样宽度为50cm左右，方便进行公路路基边缘的压实。

四、公路施工中筑路机械的维护与保养

1、树立常检查意识，提前发现故障

很多施工单位都不注重筑路机械的故障检查，究其根源是缺乏故障检查的意识，往往是故障发生之后再进行检查和抢修，影响正常使用。要想将故障消灭在褪袱之中，必须要树立常检查的意识，提前发现故障。筑路机械故障的发生往往不是突然出现的，在故障发生前会有一定的预兆，如果能加强检查，就可以发现处在潜伏期的故障，能够消除故障发生的可能性。为了加强检查，可以制定筑路机械检查计划，采用日常检查、定期检查和年度检查相结合的方式。

2、掌握规律性知识，提前预防故障

筑路机械故障的发生是有规律可循的，如果能够掌握好其规律，更容易预判故障做出预判。一般将筑路机械故障按照发生时间分为初期故障、随机故障和耗损故障。初期故障多是由于机械设备本身缺陷造成的，这种故障会随着时间的推移逐渐减少。随机故障多是由于一些偶然因素引起的，其发生无法提前预防，但是可以通过良好的管理降低其发生的频率，从而达到减少故障发生的目的。

3、建立保养制度，确保保养到位

为了确保保养工作按计划顺利进行，需要制定保养制度，明确保养责任。要建立相对完善的保养制度，包括每班保养制度、定期保养制度和巡回保养制度等，制定相应的操作程序和操作内容，明确相干人员的责任。还可以建立保养奖惩制度，对筑路机械保养中表现突出的人员要给予奖励，根据机械设备的使用周期和故障发生率，采取相应的物质奖励，从而激发维修人员的保养积极性，确保保养工作的到位。

结束语

总而言之，筑路机械设备是公路工程的重要组成部分，最大限度的发挥筑路机械设备的作用，不仅能够提高公路施工质量、加快施工进度、保证施工安全，还能够有效的降低施工成本，为施工企业创造良好的经济效益和社会效益，促进施工企业稳定、可持续的发展。

参考文献：

[1]朱艳青.浅谈筑路机械在公路施工中的应用[J].中国高新技术企业，2013（16）：169-171.

[2]宋世杰.浅析如何加强建筑机械设备管理[J].中国房地产业，2014（13）：207-209.

[3]刘华伟.机械设备管理中存在的问题及提高方法探究[J].科技与企业，2014（11）：133-135.

论文作者:曲景义

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期供稿

论文发表时间:2015/12/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c02cb4d780472f942f0bc23.html