# 浅析变电运行的跳闸事故及其处理措施论文_王磊

（国网泰安供电公司 山东泰安 271000）

摘要：随着我国经济的不断发展，电力事业也正处于快速发展的新时期，加强对变电运行跳闸故障和处理措施的研究具有十分重要的现实意义。本文首先对变电运行跳闸事故的原因进行了概述，详细探讨了变电运行跳闸问题的解决措施，旨在促进我国电力事业的发展。

关键词：变电运行；跳闸事故；处理措施

电力系统中的一个重要部分就是变电运行，变电运行的质量和效率影响了电力系统的运行，同时，也关系到人们的生活与生产。随着生活的发展，电能的需求不断增加，在变电运行过程中，一旦出现跳闸故障，轻者会造成停电，影响居民的正常生活，严重的可能会引发安全事故，给国家和人民造成不可挽回的损失。因此，电能输送过程中，要确保安全，尽可能的避免跳闸问题。

1 变电运行跳闸事故的原因

1.1人为操作造成的跳闸问题

对于变电运行时，技术人员以及管理人员通常对变电系统需要实施全面的检查，从而确保整个电力系统运行的稳定安全。因此，对于变电运行检查人员而言，高水平技术及管理能力对于电力系统的运行检查起着决定性的作用。然而，目前实际的变电运行检查过程中，部分技术人员以及管理人员的素质有待于提高，甚至有些人员的工作态度不端正，造成了变电运行过程中，不能根本消除跳闸故障，使得电力系统的稳定运行受到影响，最终使得用户的正常用电受到影响。

1.2主变后备动作单侧开关跳闸问题

变电运行时，当主变三侧任何一侧发生过流问题，设备都会对整个系统进行自动的保护，发生单侧开关跳闸现象。变压运行过程中出现单侧跳闸的原因包括母线的故障，越级跳闸以及开关误动等原因。通常需要变电维修人员对于一次设备和二次侧实施全面的检查，对于主变后备动作单侧开关的原因进行认真的核查，当对跳闸的原因进行详细的了解之后，对设备进行保护，使得再次出现跳闸的问题得到避免。

1.3主变三侧的开关跳闸

出现这种故障的原因有以下方面：主变差动区的故障；主变内部的故障；低压侧母线连接的线路出现故障，这是因为保护动作而使开关拒动的，会造成二级越级，而具体的原因则要通过检查才能判断；低压侧母线出现故障是因为保护拒动造成越级的

1.4单一线路开关造成的跳闸问题

随着电网规模的不断扩大，电力系统一般包括多条线路，然而由于电网的特殊性特点，在实际运行过程中，通常会出现跳闸等影响人们正常用电的问题。一般而言，线路跳闸的故障包括内部原因及外部原因。线路接地的不规范，出现断线，避雷器等发生损坏等都是造成变电运行线路跳闸的内部原因；而人为破坏线路，建设工程施工等对线路的影响都是造成变电运行线路跳闸的外部原因。

2 变电运行跳闸问题的解决措施

2.1加强对变电工作人员的要求

变电运行管理中，人的因素非常重要。因此，基于对变电运行中跳闸故障的有效预防的目的，对技术人员，管理人员等进行培训，使其综合素质得到提高，同时，培养其责任意识。另外，通过有关的管理规章制度的制定，使得工作人员的技术水平以及管理质量能够从根本上得到提高。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆技术人员要定期全面的检查设备，当设备存在安全隐患时，要采取相应的措施及时的解决，使得安全隐患能够得到预防。变电运行技术人员加强业务培训，对倒闸操作加强学习，从而使得故障的发生得到有效的避免。实际上，变电运行的跳闸故障的处理技术水平要求高，具有非常强的专业性，因此，技术人员需要有较强的专业技术水平，才能对变电运行系统进行有效维护。

2.2线路跳闸故障解决措施

当发生线路的跳闸故障时，对断线相间的故障以及三相短路等问题进行判断，从而对于保护动作的情况进行检查，检查重合闸是否发生了动作；对于变电站的检查的范围是对于线路的CT到线路的出口进行检查，当不存在异常的现象时，检查的重点就是跳闸的开关，并且对于跳闸的线圈，三相拐臂的问题进行检查。当开关采用的是弹簧机构时，需要对于弹簧的储能进行详细的检查；当开关采用液压机构时，对于压力的情况进行检查。线路的维修单位巡视检查线路，当没有异常现象时，重合闸退出，输电线路实现试送电能；对于越级跳闸重合闸不成功的故障而言，需要隔离拒跳开关，然后进行电能的试送。

2.3主变三侧开关跳闸解决措施

在检查设备和保护掉牌之后才可以决定是不是属于主变三侧开关跳闸。这种方法的过程是：设备出现故障之后如果发生变压器瓦斯保护动作，就可以确定发生故障的原因是变压器内部或者是二次回路出现问题，就可以排除系统线路故障，再对故障进行逐一的排查，如看二次回路是否有线路问题；变压器出现着火、变形现象等。在变电运行中，主变线圈相间、

匝间的短路情况可以通过差电保护反应出来，因此在出现差动保护之后就应该对主变进行交叉，查看主变的油色和油位是否出现问题，瓦斯继电器和套管的状态是否发生变化。如果在

瓦斯继电器中出现了气体，就需要判断气体的颜色，进而确定其是不是可燃气体。跳闸事故是因为系统误动而导致的话，处理这种问题的方法就比较简单，根据要求进行操作即可。

3 结束语

综上所述，变电部门一直是变电系统中的重要执行部门，它对于整个电网系统的正常运行、变电运行的稳定性和安全性、人们正常活动以及企业的长远发展具有重要的作用。因此，就必须做好变电运行中跳闸故障的处理工作，进而促进社会经济不断的发展。

参考文献：

[1]刘艺.变电运行中的跳闸故障及其处理技术[J].通讯世界，2016，17：201-202.

[2]余寰寰.刍议变电运行跳闸故障及处理措施[J].科技创新与应用，2016，22：202.

[3]刘哲.变电运行事故及处理措施研究[J].中国高新技术企业，2016，21：123-124.

[4]陈文睿.变电运行中事故发生的原因及处理措施[J].技术与市场，2016，07：260+262.

[5]杨岳峰.110kV变电运行事故的技术处理及其防控措施研究[J].通讯世界，2016，23：205-206.

[6]马汝祥.试述变电运行中事故发生的原因及处理措施[J].科技展望，2016，35：81.

[7]黄振奋.变电运行事故的技术处理及其防控措施探究[J].科技风，2016，17：203.

论文作者:王磊

论文发表刊物:《电力设备》2017年第10期

论文发表时间:2017/8/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c0d6be9fc741c92d1bf4e52.html