# 装配式混凝土结构建筑住宅户内机电设计经验分析论文_钱龙

[摘要]本文分析了装配式混凝土结构住宅工程案例，从而挖掘装配式混凝土建筑物中存在的问题，比较装配式混凝土建筑和传统的施工方法之间的差异，提出现代化建筑行业发展建议。文章基于模块化集成采暖技术应用的深入研究，综合供水系统，并在公共租赁住房项目、标准化设计、工厂装配式的同一层楼和现场排水系统装配式混凝土结构住宅机电系统解释。

[关键词]装配式建筑;装配式混凝土结构住所;

引言

目前，中国的预制建筑机电系统设计系统尚不健全，缺乏相关的国家标准和技术措施;关键技术和系统集成还不够成熟，注重预制结构的研究，忽视与建筑机电系统的相互协调;装饰装修质量验收整个产业链的关键技术缺乏和系统集成低;建筑和机电设备的集成化程度低。国家战略形势迫切要求我们必须坚持在预制建筑设计过程中转型升级的理念，依靠技术创新，从粗放转变为集约和从经验到流程改造，促进可持续发展和绿色发展。

一、装配式混凝土结构建筑机电设计目的

目前，各类在中国的建设项目还主要采用面向现场施工的传统生产方法。这导致产生了许多问题，如在整个生命周期内的建筑物的低产业化、慢设计和施工速度慢、建材浪费、大量的建筑垃圾、不稳定的建设和主楼的装修质量的高损耗，高能耗建设。与传统的施工方法相比，新建筑工业化施工方法应具有减少现场作业，提高建筑质量，减少建筑垃圾，控制人工成本，缩短整体工期的优势，并且易于操作和维护。在建筑行业的转型升级中，需要升级的第一件事是业界的思维模式和生产组织模式。原来的知识结构和技术体系与产业化，机电系统新技术的创新应该从根本上克服传统施工方法的不足，打破设计、生产、施工、装修单独战斗的局限性，实现建筑行业上游和下游之间的高度协调作业。

二、机电系统技术的整体解决方案

新类型的建筑物的工业化的主要特点是生产方法，这反映在标准化设计，工厂生产，组装结构，集成装饰和信息管理的工业化。采用标准化设计零件改变的预制房屋机电系统技术的当前状态。住宅机电系统集成的解决方案，需要使用标准化设计，工厂化生产，装配建设和社会提供了一套完整的技术集成系统的有4个具体层面:第一个是标准化，模块化设计。标准化设计是工厂生产集约化批量定型产品的先决条件。模块化是用来实现建筑，结构，和机械和电气设计之间的协调，并提供多样化的选项。二是工厂预制。降低能源消耗和耗材，确保施工安全。第三是通用的壳体部件的供应。有机电系统装饰的整合的各部分共同的部分。四是现场组装的施工技术。尽可能的建筑应进行组装和整合。安装用来代替现场湿作业，并固定消防代替的快捷操作。这有利于建设质量和清理现场的精确控制。

三、应用和设计特点

（一）实用装配技术

外部窗口用在工厂装配式混凝土夹层绝缘面板预制并运到工地进行组装。内隔壁都装配有重量轻的钢龙骨硅酸钙板。地面系统是在现场组装，这是方便居民灵活划分的空间，便于安装和拆卸，在光材料，和可重复使用的。首次，所述机电系统采用架空地线设计，以确保设备管道从主结构分离，促进设备管道的维护或更新。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆室外公共场所组装公共管井室内地板架空地板;加热系统采用了模块化快速安装的地面辐射供暖系统，供水管道和电气管道按顺序布置在该架空层;供水集成系统被采用，并且一些管道管件在工厂被制造后运到现场并用卫生设施组装;厨房和卫生间在同一水平在该系统中被排出，浴室采用的整体防水底盘;排水立管设置在室外公共管井;电管道在架空层铺设到导致的各个点，和电分支管道，开关，插座被布置在组装隔壁的腔壁。

（二）模块化快速安装地板采暖系统技术

研究混凝土填充不是预制技术，预制沟槽箱绝缘板型或预制光加热板类型是工厂制造的预制这简单且容易实现，节省了劳动力成本，具有高的工作效率，热响应快，且重量轻。然而，对于供水管道没有空间。在温暖的板型，水管需要被埋没在相同的结构层，并且有损坏保温板的一个问题。预制轻薄加热板类型是用于掩埋供水管道，并且需要额外的结构层。没有为管道和主体的整合没有予以最佳的解决方案。而这一套完整的技术集成解决方案，同时满足建筑地面系统的铺设要求需要的供热系统、供水和煤气管道。从主体的机电管线的分离充分体现了集约化的生产设备和设施的优势，预制现场工厂装配的优势。

四、研究同一排水系统的技术解决方案

（一）同层的排水的技术解决方案

当选择管，HDPE或PP排水管应选择。在架空层铺设管道将有助于缓解这一问题。然而，就必须有效地解决了管道和采取适当管线的布置和连接方式。该设计最小化了排水横管和立管之间的直线连接，与至少一个弯头管连接采用橡胶环套接字连接。

（二）排水立管的支管的回流解决方案

地漏表面和上升分支管件之间的垂直距离狭窄，有的只有几厘米，导致加大了地漏回流的风险。这是不需要在传统的不同层排水系统需要考虑的问题。在排水试验塔实验成果极大地证实了，这是与立管支管件之间的困难。因此，具有相同的层排水方法，特别要求应被放置在提升管的分支管件。在引流时，漏水的积累发生在实际的项目中，这已成为排水工程在同一级别的重大滋扰。积水排水系统排除渗漏水的这一部分。在该项目中，一方面，它需要完善施工技术，避免漏水;在另一方面，进一步的深入研究是需要创新的新模式和新产品，以满足工程的需要。

（三）一体化供水系统的技术解决方案

供水和再生水主要管道敷设在架空层，以及从室外公共管井导致室内卫生隔壁，并沿着光分隔壁，在垂直龙骨通向浴室天花板之间的空间。插件中的天花板内水连接器连接，并通过三通管接头或水分离器的支每个水器具的支管，然后将每个支管被连接到沿垂直龙骨之间的腔中的水的设备。从发球到卫生洁具的分支中的每个供水系统的整个分支管被运输到施工现场在工厂加工后并在施工现场到位组装。根据分支管接管在每个水点的高度，数量和位置，选择供水和水立管和各部分的水平管道之间的连接内螺纹。从管道井米阀室内供水支管的供水主管道是铝塑复合管，并且应该有在自来水管的整个部分无接头。该插件连接由不锈钢制成。

结语：

机电一体化集成的整体解决方案和标准化设计，工厂预制和现场的集成工艺的技术优势集将成为建筑工业化的发展趋势，这是十分重要的意义。文章为建筑行业的转型升级它提供了一个可行的方法，并指出绿色，高效，先进的发展道路。通过更多的实际项目中的应用，产业化和完整的住宅建筑一体化的水平将得到进一步改善，以促进可持续绿色发展。

参考文献：

[1]范亚威.?基于BIM技术的装配式建筑设计研究[D].西安工业大学,2018.

[2]廖惠.?EPC模式下装配式建筑的成本控制研究[D].西南交通大学,2018.

[3]康鹏.?基于BIM的预制装配式建筑在新农村建设中的应用研究[D].西安科技大学,2017.

论文作者:钱龙

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c0e469e02db703cf732de6d.html