# 浅析建筑外墙门窗安装中渗漏原因及其对策论文_韩瑞欣

韩瑞欣

(232724198105010548 黑龙江省建工集团有限责任公司)

摘要：就目前的建筑施工来说，外墙渗漏是建筑施工过程中常见的问题之一。尤其是建筑外墙在进行门窗的安装过程中，常常出现严重的渗漏问题，这种渗漏问题，不仅影响到门窗的使用性能，而且在一定程度上还影响到了建筑整体的美观性，因此，需要对在进行建筑外墙门窗安装中造成渗漏问题出现的原因进行细致的分析，从而找出相应的应对对策，以保障建筑的整体美观性和外墙门窗安装的质量。本文就建筑外墙门窗安装中渗漏原因及其对策进行了简要的探讨，仅供参考。

关键词：建筑外墙；门窗安装；渗漏问题；原因；对策

我国最近几年经济得到了飞速的发展，同时也带动了建筑行业的发展，建筑行业在发展的同时不断的对其施工设计以及施工手段进行改进，随着施工技术手段以及施工设计的不断成熟，建筑结构也变得更加复杂。而就目前的建筑施工现状而言，其中还存在一些问题，渗漏问题就是最常见的问题之一，尤其是在建筑外墙门窗安装中，渗漏问题尤为严重。要想解决这种问题，就需要对门窗安装过程中渗漏出现的原因进行分析，从而找出应对的对策，进而保持建筑外墙设计的美观性。

1.建筑外墙门窗安装中出现渗漏的原因

1.1 外在原因

所谓的外在原因也就是自然因素。外墙门窗在安装的过程中很容易受到恶劣天气的影响，而使得建筑外墙的渗漏程度不断加深，这样的问题无法从根本上去解决，只能够想办法去避免，然而外在因素并不是造成门窗安装出现渗漏的主要因素，因此，对于外在因素只需要采取一定的方法加强外墙的建设，减少渗漏现象的出现即可。

1.2 内在原因

可以说，内在原因是造成建筑外墙门窗安装中渗漏出现的主要因素，而这一内在原因主要包括门窗安装过程中存在的问题以及设计上存在的问题。一般来说，在实际的建筑外墙门窗安装过程中，根据实际的情况，可以将这些因素在进行具体的划分，可以分为建筑施工因素、设计因素和使用因素这三方面的内容。其中建筑施工因素主要包括建筑材料与施工技术两个方面的内容，这两个方面的内容在建筑外墙门窗施工的过程中互相联系，互相影响，而这种因素也是造成外墙门窗出现渗漏的主要因素。

现在的建筑框架中以红墙砖或空心砖作为填充物起填充作用，实心红墙砖的温度膨胀系数为混凝土的2 倍左右，温差较大情况下，砖体与混凝土柱和混凝土梁之间容易出现裂缝；框架柱与砌体之间拉结筋长度不足，使砌体与框架柱不能紧密结合，框架梁底的顶砖排放角度不合理等都使砌体与框架柱之间产生裂隙，导致渗漏现象发生。

水泥砂浆是现在建筑常用的外墙抹灰材料，其强度及刚度比砖墙高，外墙抹灰时因结构垂直不易调平，易出现墙面开裂现象；使用砂浆粘贴瓷砖时，由于其材料的密实性和饱满度不足，易形成一些相连的孔腔，当雨水渗入空腔后形成蓄水腔，若此时外界温度升高，贮存在蓄水腔里的水、气通过砂浆中的微小毛细孔渗透到室内，不仅导致渗水现象，还会使房屋内墙面受潮发霉，影响室内美观。外墙饰面砖一般为不透水性材料，并使用水泥浆为粘结材料，使用水泥浆勾缝时，灰浆不饱满而形成空腔，灰浆中的水在外界风力作用下进入空腔，由于外墙饰面砖的不透水性，所以水易渗入室内。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

建筑外墙门窗材料一般为铝合金材料，铝合金窗台的最低处没有泄水孔，水进入铝材空腔时可自由流动，推拉窗底框外缘板高于内缘板，外界雨水易越过导轨进入室内窗框安装时与墙体的接缝大，难以完全填满，而铝合金和砂浆之间没有柔性密封，二者膨胀系数差较大，外界温度差较大时，连接位置容易裂开，雨水渗入通道，导致渗漏现象。

设计因素。设计因素是导致外墙渗漏的重要因素之一，很多设计者不设计窗楣线和滴水线，只做鹰咀构造，窗框安置在墙中，外窗楣的宽度只有六厘米左右，在风力作用下雨水越过鹰咀线，造成渗水现象；有些设计将外墙饰面砖以拼缝的形式连接，交接处没有填充材料，而且安装节点没有防水处理措施，这些都易造成渗水现象。

2.针对建筑外墙门窗安装中的渗漏问题采取的有效解决措施

2.1 就建筑施工方面来说，一般来说，建筑施工所采用的材料为混凝土，在对建筑外墙施工的过程中，这种材料较为常见。要想保障建筑外墙门窗安装的质量，就要先保障建筑外墙施工的质量，而要保障建筑外墙施工的质量，就需要对选用的混凝土材料进行严格的质量把关，只有保障了混凝土的质量，在进行建筑外墙门窗的安装过程中，才可以有效的防止渗漏现象的出现。而要想保障混凝土的质量，就要做到以下几点：首先，注意对混凝土调配比例的把控，在调控的过程中要注意搅拌的均匀程度；其次，要注意对混凝土的浇筑进行严格的把控，在混凝土浇筑过后，要注意对其振捣均匀，从而防止混凝土在浇筑过后出现空洞问题；最后，要注意对混凝土浇筑的间歇时间进行有效的把控，在除此浇筑的混凝土凝结之后，在进行第二次混凝土的浇筑，值得注意的是，在第一次浇筑完成之后，一定要保障混凝土凝结之后才可以进行第二次浇筑，这样能够有效保证砖墙灰缝密实填充。

2.2 砖墙与混凝土柱、混凝土梁交接部位应特别注意，使用砂浆填充密实，砂浆随用随拌，不可放置超过三小时，环境温度超过30 摄氏度时，放置不超过两小时，否则影响砂浆的填充作用。墙体与柱间的拉结筋按设计规范要求进行设置。墙体孔洞封堵工作严格把关。及时有效的清理孔洞内杂物，使用膨胀水泥砂浆封堵。

2.3 门窗安装时严格处理门窗缝隙。铝合金、塑钢门窗安装前，复验预留门窗孔洞尺寸，按照设计要求处理不合格孔洞间隙，避免间隙不一影响门窗塞缝质量。门窗框安装好后，使用发泡聚氨酯材料对门、窗框周围的空隙进行初次封堵和二次封堵施工，保证材料有效封堵空隙。螺钉及铆钉孔设计密封垫，保证密封效果。门、窗框周边抹灰和粉刷施工过程中，外窗套的上口做好滴水线，水泥砂浆括糙之后，面砖贴面的天盘里口应比外口高。运用淋水法对门窗施工质量进行验收，检查窗框的抗渗能力以及周围空隙的密实程度，必须保证窗下流水顺畅，积水较少。除此之外，在门窗周边设置加强网以分散墙体应力，降低门窗发生空鼓、裂缝现象的几率。

2.4 设计方面。外墙设计时选用防水材料，并且在外墙整体设计一道主动防水层；使用金属网对外墙不同材料的交接处补强；外墙面砖缝采用高弹性嵌缝方式代替拼缝，门窗框添加窗楣线或滴水线，铝合金窗最低处设置泄水孔，门窗间拼缝处除了使用螺丝加固外，还应使用高弹性材料进行密封填充。设计时考虑建筑地点气候条件，选择合适的门窗形状与材料。

2.5 使用方面。住户进行装修时，对预留的空调洞、厨房排烟孔和卫生间排风口周围的缝隙填充时，尽量选用添加高分子益胶泥及微膨胀剂的防水砂浆。对出现渗漏现象的墙体及时补救，找出根本原因，防止渗漏问题蔓延。

3.结语

总而言之，建筑外墙门窗安装中的渗漏问题对建筑外墙的美观性有着严重的影响，而这种问题也一直困扰着建筑商。建筑外墙门窗安装中由于各种因素的影响，而使得渗漏问题一直得不到有效的解决。就目前的建筑外墙门窗安装来说，对于造成渗漏问题出现的原因已经有了一定的把控度，随着建筑行业的发展，门窗安装中的渗漏问题也将得到进一步的解决，在不久的将来，这种渗漏问题将会得到彻底的解决。

参考文献：

[1] 黄芬,程为金. 高层建筑外墙防渗漏原因分析和治理措施[J].黑龙江科技信息. 2010(30)

[2] 关晓波,杨明国. 试论建筑外墙防渗漏施工技术的防治措施[J].价值工程. 2010(01)

[3] 张勇,陆继峰. 住宅建筑外墙铝合金/塑钢窗部位渗漏防治的研究[J]. 建筑施工. 2001(03)

[4] 万顷浪,李月芬. 建筑外窗部位渗漏原因与防治方法[J]. 民营科技. 2013(06)

论文作者:韩瑞欣

论文发表刊物:《建筑模拟》2015年4月总第100期供稿

论文发表时间:2015-6-19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c238d22bbd94c52a8d0033d.html