# 自动化技术下电气二次设备状态检修思考论文_张世汉1,李丽丽1,周春平2

（1.中机国能电力工程有限公司 上海市 200061；2.中机国能工程有限公司 上海市 200061）

摘要：当今时代，我国计算机技术、网络技术等先进技术都得到了快速发展。目前我国电网不管是在运行管理上，还是在保护和控制上均发生了相应的变化，在当前软件技术与网络技术的推动下，不管是系统与设备的综合利用，还是关于其信息采集均发生了重要的改变，在电力系统中，利用自动化的系统连接各变电站的所有保护装置，以此构建更为完善的监控系统，便于检修工作的进行。

关键词：自动化技术；电气二次设备；状态检修

引言

随着电气技术的不断突破，电气设备的微控技术的使用也变得日益频繁，设备的状态检修也成为当期非常重要的事情，而一次状态检修是原本就必须有的步骤，而二次状态检修通常会被大家所忽视，其实二次状态检修也是非常的关键，下文就当前电气方面的二次状态检修进行相关的分析，为该理论的成立添砖加瓦。

1电气二次设备状态检修必要性

电气二次设备主要包括自动装置与故障录波、继电保护装置和就地监控、远动装置等，必须要保证各部分均维持最佳运行状态，才可实现电网供电的可靠性。对电气二次设备进行状态检修需要以计算机技术和微机保护技术作为基础，基于微机系统所具有的自检功能，在第一时间检测到保护装置存在的异常，然后设备会立即向管理人员发出告警信息，提醒其及时采取措施进行处理。如果设备在运行过程中并未发出任何告警信号，则可以证明设备处于正常状态，不存在运行隐患。电气二次设备保护装置所应用的存储器、A/D转换以及CPU等模块，自身抗干扰能力比较低，在长时间的运行下还容易老化，如果任何一个部位产生异常，均会对保护装置的实际运行状态产生影响。为减少保护装置误动、拒动等问题的产生，必须要在设备出现异常后第一时间发现并处理。

对于电气二次设备来讲，处于变电站运行环境下，所受到的电磁污染非常严重，再加上保护装置内存在的大量微电子元件与高集成电路，电磁干扰会对保护装置产生的影响非常明显。就以往实践经验可知，在电磁波干扰下，二次设备采样信号会出现失真问题，部分情况下还会直接拒动，或者是造成元部件的损坏，无法维持正常运行状态。因此必须要提高对电气二次设备状态检修的重视，基于微机保护来对其运行状态进行监控和检修，争取在第一时间发现并处理所存问题。

2二次状态检修中存在的问题

2.1电气设备的二次检修

电气回路主要包括由设备，线路，用户等几个个体，是电力生产和消费系统的系统集成体。比如发电厂电路主缆的测定，电力系统的可靠性密切相关，灵活性和经济性的变电站操作等都是检修的关键问题。现在电能的使用已经关乎到了社会，经济，生活的各个领域，并在囊括了我国很高的能源比重。

2.2电气设备的磁场干扰检修

许多微电子元件和集成电路都是由大量的电气设备，继电器和各种电子设备组成，这也决定了电力，在强磁场环境的两倍，和循环的设计越来越复杂，其敏感性越来越强，电磁干扰对电子电路两倍的更大的影响，导致样本信息和两个设备收集的不精确，心律失常的自动控制装置，保护装置也是错误的，或不启动或启动时发生故障，无故障，导致误动或拒动。

3电气二次状态检修注意要点

3.1状态检修关系

电气一次设备包括发电机与变压器、接触器与刀开关、断路器与自动开关、输电线路与电力电缆、母线与隔离开关等，主要负责生产与输送、疏导与分配消耗电能。电气二次设备可以看作为一次设备的补充，对一次设备运行状态进行检测、调整和控制，实现对低压电气设备的保护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，还能够向维护人员提供直接的生产指挥信号，并且一次设备与二次设备的检修完全独立，两者之间的关系决定了在一次设备停止工作后才可对二次设备进行状态检修。电气二次设备的状态检修技术性要求更高，通过自动化技术的应用，能够通过更短时间来完成检修，缩短检修停电时间，并减少检修次数，使得整个检修工作效率性与经济性更高。

3.2电磁干扰监测

电气二次设备继电器以及各设备均为高集成电路，并且含有大量的微电子元件，使得设备在变电站环境下运行时需要承受较大的电磁干扰。尤其是现在电气二次设备的不断更新，回路设计精度越来越高，对电磁干扰的敏感性也越来越强，降低设备可采集到的信息精确性，严重的还会造成自动装置与保护装置异常，如果无法及时采取措施处理，必定会造成元器件损坏。电磁干扰是电气二次状态检修的要点和难点，需要结合实际特点，积极应用自动化技术，发挥其所具有的优势，实现对电磁环境监测的有效性，为电气二次回路的抗电磁干扰优化提供保障。

3.3二次回路监测

电气主接线作为变电站电气设计关键部分，决定着整个变电站运行状态，对电气设备选择、继电保护与控制方式拟定、配电装置配置等有着直接影响，需要提高对其的重视。电气二次回路为二次设备的集合，按照一定规律的来将所有二次设备连接起来，达到规定技术要求的电气回路即可称之为电气二次回路，不仅可以从功能上来划分电气一次设备与电气二次设备，还可以根据结构差异来划分为电气二次回路装置与电气二次回路保护装置。以电气回路装置来讲，包括多个继电器、设备以及电缆构成，存在较多回路分支，这样就决定了整个系统的复杂性，实际控制难度非常大，想要有效判断回路连接是否存在异常，以及电缆和设备的连接是否规范，不仅需要大量资源作为支持，同时需要花费较多时间。相比来讲电气二次设备保护装置可达到自动化与微机化效果，控制难度更小，对回路的监测更容易实现。对电气二次回路进行监测，需要重点做好设备管理分析，对以往积累的设备验收管理经验进行分析，争取通过离线检修资料管理搭配在线监测，实现对二次回路运行状态的诊断，及时发现所存问题并采取措施应对。

4自动化技术下电气二次状态检修策略

自动化技术现在已经被广泛且可靠的应用到众多领域中，已经取得了良好的成果。面对电子技术与计算机技术的快速发展，将其应用到电气二次状态检修中，相比传统人工统计的方式，其可以直接通过计算机来控制设备，然后完成设备运行状态信息的采集，由专业软件进行统计和分析，判断设备是否存在异常，作为下一阶段管理工作开展的依据。自动化技术的应用，对推动电气行业的持续发展具有重要意义，可实现工作状态下设备的维护，对其进行运行动态监测，利用设备健康诊断与自动化技术，通过更短时间来获得更可靠检修结果，提高设备管理维护的科学性，延长设备服务寿命。

结语

电气设备的二次状态检修是电气方面高速发展之后的必然产物，在状态监测设备与技术上的需求是非常紧迫，同时利用微机保护的自诊断技术，提供可能相关的电路有效地监控和保护电气系统，或从检测保护装置扩展检测电路，使得电气系统得到最大的安全保障。状态监测和保护，将有助于检测出该电气设备运行中的故障以及存在的缺陷，记录平时的检测信息，并对这些信息进行整理、分析与共享，将有助于合理开发，提高了保护电气设备的安全性与可用性。

参考文献：

[1]朱宏伟.自动化技术下电气二次状态检修问题分析[J].期刊论文 《信息系统工程》 2013（4）.

[2]刘大朋.基于自动化技术的电气二次设备状态检修论述[J].赤峰学院学报（自然科学版），2014，30（01）：86-87.

[3]石慧利，袁美瓷，王春霞，等.浅谈电气自动化下二次设备状态调试、检修[J].信息系统工程，2011（10）：95-96.

[4]宁誉德.基于自动化技术的电气二次设备状态检修[J].城市建设理论研究（电子版），2012（18）.

论文作者:张世汉1,李丽丽1,周春平2

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c40c6341b48b12d12a3ca57.html