# GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖施工技术论文_梅涌

南通华新建工集团有限公司 江苏南通 226600

摘要：亳州市南部新区安置还原小区E2区一标段地下室顶板采用GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖技术。

关键词：GBF薄璧箱；现浇混凝土；空心楼盖；施工

随着建筑业的发展，新型材料对建筑功能的改善起到越越来越明显的作用。GBF薄璧箱（管）应用于建筑物，特别是地下室部位对于建筑物上部净空的改善效果卓著，在此，简单的介绍本工程中GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖的应用。

一、GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖的定义和优点

GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖是一种由暗梁（或明梁）、孔间腹肋、孔顶和孔底现浇混凝土板、薄璧方箱等构件组成的空心楼盖，薄璧方箱在楼盖内仅作为非抽芯式内置成孔芯模。根据柱网、板跨、荷载等具体要求，由结构设计确定薄璧方箱的外观尺寸；空心楼盖的总厚度；楼盖截面中孔间腹肋及暗梁的宽度或明梁的截面尺寸；薄璧方箱顶部和底部现浇板的厚度；梁板配筋等参数。

GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖与普通框架梁板结构楼盖相比具有以下优越性：（1）满足了现代建筑对使用净高、大空间、灵活个性化间隔等方面提出的更高要求；（2）结合现浇混凝土楼盖特点，采用非抽芯式肋间成孔工艺，去掉了楼盖截面中非受力区域的混凝土，形成多孔空心楼盖，楼盖的保温隔热和隔声效果明显提高；（3）楼板底可不现凸出的明梁，可省去吊顶，节省了层高及吊顶装修费用；改善了建筑的使用功能，使室内布置更加灵活、更加人性化，符合现代建筑的发展方向；（4）施工模板用量和损耗量均减少，施工简便、速度快，可缩短楼盖施工工期。

二、GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖的工艺流程（见图1）

（6）薄璧方箱安装完成后须进行检查验收，合格后方可进行下道工序施工。检查的情况应及时、如实、确切地记录于上述“GBF薄璧方箱安装检验批质量验收记录表”中。该表的整理归档要求与其它工程质量验收记录相同。

五、浇筑混凝土

1、泵送混凝土的水平管、转向接头、布料口支座或运送混凝土物料小车的通道，应在薄璧方箱上架空安装、铺设。

2、浇筑混凝土时，应安排适量的钢筋工及箱体安装工人，随浇筑作业及时修补、调整薄璧方箱与钢筋。并安排木工对支模架进行看模。

3、混凝土的浇筑，宜沿纵轴单向进行；不宜作多点合围式浇筑。混凝土的塌落度宜不小于150㎜，且布料与震捣应同步进行，以保证薄璧方箱底被混凝土充填饱满，无积存气囊、气泡。

4、混凝土用粗骨料的最大粒径应根据箱模形式、箱模底部混凝土厚度、腹肋宽度和混凝土浇筑设备的具体要求确定，不宜大于空心楼板肋宽的1/2和空腔底部板厚的1/2，且不得大于31.5㎜。

5、浇筑薄璧方箱混凝土空心楼盖时，采用插入振捣器（棒径50mm）震捣。不得将振捣器直接触压薄璧方箱表面进行震捣。在砼浇筑过程中，振捣器在肋梁间的移动间距不得大于500mm，浇筑砼时必须快插慢拔，振捣器须插到楼板底模板上口20mm左右为止。

6、楼板混凝土浇筑完成，应待混凝土终凝并达到1.2N/mm2强度后，方许上人进行下道工序施工，严禁提前上人，以防对楼板表面混凝土造成破坏。

7、薄璧方箱高度超过450mm的楼盖，混凝土浇筑时宜分次进行。第一次布料高度不超过楼盖厚度的五分之三，待振捣密实后再进行第二次布料，前后两次布料浇捣时差不得超出混凝土初凝时间。

8、在浇筑混凝土时，如遇现场薄璧方箱变形过大或破损，应及时采用支护挡板或填塞等措施，用以抵抗混凝土对箱体的压力，以箱体内不进混凝土为准。

六、成品保护

1、应尽可能避免或减少薄璧方箱到场后的临时堆放与二次搬运。薄璧方箱在装卸、搬运、叠堆时应小心轻放，严禁抛掷。

2、安装固定薄璧方箱施工过程，应在盒顶铺垫脚手架板作保护，不容许直接踩踏薄璧方箱。不允许将扣件等重物直接放至薄璧方箱顶面，钢筋等重物起吊堆放位置应垫设木方或模板等保护薄璧方箱。

3、浇筑混凝土过程中禁止将施工机具直接压放在薄璧方箱上。输送泵输送混凝土时应尽量降低混凝土的下落高差，下落高差大于500mm时宜铺垫模板以缓减混凝土对薄璧方箱的冲击力。

参考文献

[1]陈建章.GBF薄璧方箱现浇混凝土空心楼盖在超大地下车库中的应用[J].城市建设理论研究： 电子版，2012（36）.

论文作者:梅涌

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第20期

论文发表时间:2017/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c64350daeee52f487bb2043.html