# 测绘技术在煤炭测量中的应用及发展分析论文_李涛

摘要：近年来，随着科学技术的快速发展，测量工作数字化的普及，对煤矿的测量中测绘新技术的研发和选用是煤炭生产中重要的工作内容。该文主要阐述了测绘新技术在煤矿测量中的应用与发展分析。

关键词：测绘技术；煤炭测量；应用；发展

引言

文章对煤矿测量中测绘技术的应用进行了分析和研究，例举国内目前比较常用的几种测绘技术，并对测绘技术未来的发展进行了展望。相信随着科学技术的不断进步，未来测绘技术将会得到不断的更新和完善，提高煤炭测量的工作水平，从而促进国家第三产业的转型和发展。

1煤矿测量概述

测量工作是煤矿开采的先导，煤矿测量工作贯彻在整个煤矿开采过程的始终，从煤矿勘测到建立矿井，再到煤矿输出都离不开科学的测量技术。煤矿测量的前期工作一般包括测定和测设两个部分，所谓测定是指测量人员在开采前，利用测量仪器和测量工具，对规划的煤矿测量区的地物、地貌进行实地勘测，并按照一定比例，将勘测结果绘制成等比例的图纸，供煤矿规划部门和工程建设部门使用；所谓测定，是测量人员根据对测定结果的规划，将开采方案中的各个分区进行实地标注，便于按计划施工。井下控制测量主要包括井下平面测量和井下高程测量两类，前者的主要测量形式为导线测量，即通过对不同采区的导线型号、导线长度、导线转角角度等数据的测量完成井下导线的合理布置；后者是通过对井下各种测点高程的测定，建立一个与地面系统相统一的高程系统，从而确定各采掘巷道在竖直方向上的位置，并解决采掘巷道方向上的几何问题，以保证地面建筑与井下作业安全，井下高程测量的内容包括井下高程测量、井下水准测量及井下三角高程测量。岩层及地表移动沉降的测量是指测量人员通过设置观测站，定期对矿区的岩石、地表结构及运动状况进行勘测，以建立科学的矿区安全预警机制。测量人员在实际工作中要通过仪器观测和实地考察的手段对岩石移动及边坡滑动的情况进行测试，以便及时了解井下、地表岩层移动、露天矿区地表沉降的各种征兆；对不同开采手段所造成的不同程度的地表岩层移动和破坏情况进行数据收集和分析，以控制矿区开采强度；对采空区的收尾工作及环境治理工作进行调查，检验各种处理方式的实际效果；对岩石及地表移动沉降的测量工作进行阶段性总结，为矿区安全生产提供技术资料。

2测绘技术在煤矿测量中的应用

2.1全站仪测绘技术在煤矿测量中的应用

全站仪广泛的运用在煤矿的测量工作中。作为一种光学技术与电子技术结合发展的光电测量仪器，汇集了电子经纬仪与测距仪的优点，全面化、智能化是全站仪的发展趋势。对智能型的全站仪的开发和研究需要结合了电子学、电磁学、机械学、通讯学等知识，才能使得能够在测量过程中能够更加的高效灵活。通常我们所使用的全站式测绘仪对数据的采集主要是以电子手簿、内部存储器或者是插入式存储卡进行记录，在功能上具备双方传输通讯，通过网络的连接，可以接收计算机的指令，并且根据指令做出相应的判断和分析。全站仪在实际的煤矿测量过程中作用主要可以对地面控制测量、工程测量、地形测量等。在对井下测量工作和联系测量中也可以通过全站仪进行。根据全站仪的作用和适用的范围，可以与现代化信息技术构建煤矿的三维立体数据，并且能够实现对数据的自动采集、传递、分析的自动化煤矿测量数据系统，这种模式的设计能够取代传统过程中手工输入、烦琐计算的工作，提高煤矿整体作业的工作效率，节省人力资源的浪费。另外，使用全站仪能够对矿山的地表移动情况进行检测、矿区的施工情况、矿区土地的实施情况都能够运用到其中。全站仪的良好的测量效果和可便携的特性，测量机构对矿山测量中，全站仪代替了传统的测量仪器，提升了工作的效益和测量的速率，对日常开支的减少，确保了测量过程中的精度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2GPS测绘技术的应用

GPS又叫全球定位系统，GPS测绘技术就是利用太空中的GPS卫星进行相关数据的收集和测绘。在测绘过程中，使用GPS卫星进行定位和信号传输，最重要的一点就是可以使测绘工作不受地形地貌的影响，因此对于复杂地貌的测绘来讲帮助非常大，可以使得到的数据更加准确。这种GPS测绘技术目前在社会范围内应用也十分广泛，建筑、航运、地质等多个领域均有涉及。在煤炭测量方面主要用于地表移动检测、水文检测等方面，同时还能实现对于开采地的地貌、地形、地质、地表植被等相关数据的综合动态检测与收集，能够及时发现存在问题，方便制订对策，避免发生安全事故。

2.3摄影测绘技术的应用

摄影测绘技术是以数字近景摄影为手段实现对目的地测绘，这种测绘技术的优点在于精确度高且可以实现非接触测量，对于煤矿开采及测量中出现的安全事故可以起到很好的预警作用。在煤矿的开采过程中，摄影测绘技术能够实现单元模型的构建，并向地面控制点提供定向服务，该技术对施工人员和测量人员的工作协调度要求较高。比如有的煤矿为长廊型结构，摄影测绘技术可以在独特的巷道结构中建立连续的模型结构，通过构建相应的单元模型空间，方便对煤矿的各项数据进行收集处理。

3煤矿测绘技术的发展趋势

随着科学技术的日新月异，测绘技术必然也会不断发展，而测绘技术必然也会在煤矿测量中得到更充分地应用。目前煤矿测绘体系主要集中在煤炭采掘过程中，而在未来发展中，煤矿测绘工作将会覆盖到煤炭生产的各个领域，使煤矿行业从寻找矿体、估算矿区产量、确定煤矿类型到煤炭采掘，再到煤炭的生产加工等一系列生产活动都建立相应的数据库，让传统煤炭行业与现代的数字化技术实现完美对接。卫星遥感技术、机载三维激光扫描与成像技术、GPS与InSAR的集成技术及全站仪的自动跟踪技术的发展使煤矿测量逐渐实现智能化和无人化，操作人员通过实时跟踪，在室内就可以接收定位系统的测量数据，并根据相关数据对全站仪等设备进行远程操控，而全站仪通过开启自动跟踪模式，无需人力，自动完成照准、校正、数据记录等工作，并通过纠错系统对数据进行检测与处理，最后完成数据传输。

结语

在当前的煤矿开采过程当中，各种新技术的应用，适应了当前的开采状态。正如我国计算机技术以及卫星技术的应用，在一定程度上推进了测绘技术的进步以及发展，同时也能够有效地促进矿山测量领域的快速发展，新技术的出现给测量工作带来了革命性的进步，改变了传统的测量模式，测绘新技术，为矿山的信息系统提供一定有利基础，促进煤矿测量行业的不断进步以及发展，所以将矿山测量新技术应用在煤矿测量当中，就显得十分重要，寻求先进的技术使得测绘变得十分成熟，才能够有效地结合目前新经验，更好地服务于我国煤矿行业。

参考文献

[1]叶尔兰别克.探析测绘新技术的发展及其在矿山测量中的应用[J].新疆有色金属,2018(2):56-58．

[2]陈国柱.GIS技术和数字化测绘技术的发展及其在工程测量中的应用[J].科技创新导报,2018(26):333-335．

[3]齐志国,赵军华,李笑娜.基于现代测绘技术的地籍测量研究[J].科技资讯,2019(14):211-213．

[4]程新桃.三维数字化矿山建模测量研究应用［J］.工程与建设，2019，16（9）：19-23.

[5]李周杰.现代测绘技术在矿山测量中的应用［J］.中国高新技术企业，2019，19（5）：26-29

论文作者:李涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年19期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c67bbeec227938226a225a4.html