# 中小型石油钻井设备维护保养的管理论文_韩富春

大庆钻探工程公司钻井二公司钻井项目二部 黑龙江 大庆 163413

摘要：随着科学技术的发展，石油钻井设备得到不断发展的同时，钻井工艺也在日新月异地变化着，新的钻井工艺对钻井设备的要求也越来越高。这就造成了钻井设备的耗损速度越来越快，尤其是中小型钻井设备，由于建井周期短，搬家频繁，钻井设备的损耗就更加明显。因此，钻井设备维护保养的管理工作就变得越来越重要，成为石油钻井发展的重要组成部分。为了促进石油钻井工作高效运行，减少设备故障，降低钻井成本，保障钻井工作的正常运行，钻井设备维护保养的管理就成为了一个专业的钻井公司必须要重视的工作。

关键词：钻井设备 维护保养 管理

一、维护保养的目的

钻井设备在使用中会出现这样或那样的故障，一旦设备出现故障就会影响钻井施工的正常进行，打断钻井施工的连续性，带来复杂的井下工程事故；同时，故障是最大的成本来源，修理设备会带来大量的成本投入，给公司的经营带来大的困难。维护保养的目的就在于减少设备故障率，尽可能地保持钻井施工的连续性，避免井下复杂情况的出现；延长设备寿命，减少公司运行成本。

维护保养要有针对性，做到有的放失。维护保养的目的是减少设备故障，我们就从设备故障的原因方面采取有针对性的措施。

二、钻井设备故障的原因

中小型钻井设备出现故障除了设备元件达到使用寿命这一不可避免的原因外，维护保养不当是最主要的原因。

2.1 设备固定不牢

中小型钻井设备由于建井周期短，搬家频繁，在钻井施工中和搬家过程中震动大等原因，很容易出现固定松动的情况，如果不及时加以紧固，就会造成机械设备的损坏、油水泄露、电气接触不良等故障。

2.2 润滑不合理

机械设备损坏的最主要方式是磨损。避免磨损的最有效措施是润滑。合理的润滑可以在设备零件的表面形成油膜，减少零件之间的摩擦，也可以将零件摩擦产生的热量及时带走从而保证设备零件的硬度。不合理的润滑不是形成不了油膜就是不能及时带走摩擦产生的热量，降低了设备零件的硬度，甚至是将一些杂质比如固体颗粒带进零件间，加大了零件间的摩擦。润滑不合理主要有使用的润滑油品不符合季节要求，不符合设备要求，润滑油品的量不符合要求，润滑油品不清洁，润滑油使用时间长变质等。

2.3 温度不合理

不同的设备有不同的运行温度要求，高了低了都会对设备造成损害。比如柴油机不能长时间工作在低温状态，而变频器等电子设备又要求工作温度不能太高，金属零部件工作温度高会降低硬度，工作温度低了又会太脆。所以合理地调节不同设备的工作温度是钻井设备正常运行的一个关键。

2.4 设备不清洁

钻井设备长年工作在露天的钻井现场，很多时候是风大砂多的野外，再加上各种化学药品、油品、钻井液等在钻井施工中的使用，钻井设备的清洁很难保证。不清洁也会对钻井设备带来损害。电气设备不清洁就会造成接触不良，散热不好，元件间短路等；机械设备的不清洁尤其是润滑的不清洁会造成设备设施的磨损加剧，设备腐蚀等，从而降低了设备设施的寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.5 设备使用不合理

不合理地使用设备，尤其是长时间大负载超过设备设施的性能，会大大加剧钻井设备的损坏。随着钻井工艺的发展，一些特殊的工艺对设备有特殊的要求，比如大泵冲，高泵压、高转速等，有时候会超出了设备性能，强行用达不到要求的钻机施工一些存在特殊要求的井，会对设备设施造成极为严重的损害。

三、针对的保养维护措施

针对以上原因，应对措施就是按实际需要维护保养和强制维护保养相结合。

设备的维护保养包括检查、紧固、润滑、清洁、调整等。

按实际需要维护保养就是按照设备使用要求，进行的保养。但是由于井队条件和人员素质的限制，很多时候很难做到按实际需要进行保养。以柴油机换润滑油为例，正常情况下，是按柴油机运行时间的长短来决定是否换润滑油的，可是现场情况是，不同的工况下，柴油机的工作情况有很大差别，使用的油品质量也不尽相同，润滑油的情况也就千差万别，有的柴油机可能按运行时间到换油的时候了，可是油品质量还很好，有的可能没到换油时间油质就以经不满足柴油机的要求了。所以就要进行强制维护保养。

强制维护保养包括：

3.1 强制检查。检查是设备维护保养的第一步。强制设备管理人员进行定时检查和设备使用人员的随时观察相结合，可以有效地发现设备存在的问题，一旦发现问题，不论是否到了保养时间，都要进行保养维护。

3.2 强制紧固。强制紧固可以避免因松动而带来的问题，避免因小故障造成大的后果，尤其是在电气设备方面，在条件允许的情况下，一般是完井电测的时候，断电，对一些不太容易观察到的紧固件进行紧固可以避免很多因接触不好造成元件发热进而烧坏设备的后果，机械方面同样在完井电测时对所有紧固件进行紧固，就可以很好地避免设备损坏。

3.3 强制润滑。按季节、运行时间、油品质量、设备运行情况等因素，只要有其中一项达到保养的条件，就强制井队对钻井设备进行润滑，可以有效地避免机械设备磨损严重的情况发生，从而延长设备使用寿命。

3.4 强制清洁。按时清洁设备卫生不仅看上去美观，而且有利于设备散热，减少机械设备的磨损，减少设备腐蚀。另外清洁的设备外观也可以给井队员工带来成就感和荣誉感，对于培养员工的主人翁意识和集体责任感以至于一支钻井队的战斗力也有着很大的作用。

3.5 合理使用设备。设备管理部门和生产运行部门要相互沟通，对一些有特殊要求的井选用符合要求的钻井设备；设备管理部门还要和钻井技术部门沟通，制定的钻井参数要在设备的性能允许范围，而且最重要的是能进行参数设置的设备都要设好限制性参数和保护性参数，以确保设备不会超负荷运行，而做为最直接接触设备的井队则要真正认识到设备的重要性，在施工中不会蛮干胡干野蛮地使用设备是设备管理的重中之重。

结束语

俗话说，磨刀不误砍柴工，设备的维护保养是钻井施工的基础，只有做好维护保养，才能确保设备发挥出其性能，才能保证钻井施工的顺利进行。

国家需要石油，石油需要钻井，钻井需要设备，设备需要管理。设备管理不仅关系到一个井队的效益，也关系到公司的经营。设备管理是企业发展的需要，是企业能否正常经营的重要环节，设备的维护保养管理与企业的产量、效益、安全息息相关。因此，加强设备维护保养的管理，加强设备维护保养人才的培养，合理使用设备资源，是一个企业必须重视的工作。

论文作者:韩富春

论文发表刊物:《防护工程》2017年第9期

论文发表时间:2017/9/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c705f6ab81cd2dca41cd4ed.html