# 高层建筑施工主体结构的关键施工技术张庆丰论文_张庆丰

摘要：在高层建筑施工中，为了充分保障建筑工程施工的质量，必须要严格按照工程的实际情况来开展各项工作，此外还要对施工方案进行科学的优化和完善，做到对每个环节进行严格的把控和监督，从而确保工程的顺利里开展。此外还需要对建筑的主体结构进行完善，通过使用先进的技术手段来更好的提高建筑施工的质量帮助企业获得更大的经济效益和社会效益。基于此，本文主要分析了高层建筑施工主体结构的关键施工技术。

关键词：高层建筑施工；主体结构；关键施工技术

中图分类号：TU974 文献标志码：A

引言

在高层建筑施工中，主体结构的施工是非常重要的，直接影响着建筑整体施工质量和结构安全性。因此在高层建筑施工过程中，施工人员要严格控制好主体结构的施工质量，根据实际情况选择合理的主体结构施工方案。施工人员要不断优化技术，加强对各个环节的施工质量控制，保证建筑的稳定性和质量，从而为整体工程提供质量和安全保障。

1 现阶段高层建筑施工工作的重点及难点所在

1.1 施工工作的重点内容

一般把高度超过27m以上的住宅建筑，或者高度在24米以上的非单层厂房和库房、其他民用建筑统称为高层建筑。高层建筑的主要特点就是高度比较高，因此对于施工材料的质量要求也就会比较高，要求其要具有很好的承载能力。在高层建筑施工中，其施工的重点就在于对混凝土材料的配置，配置满足施工标准的混凝土材料对于整个工程建设有着重要的意义，一般施工单位会使用制作试样的方式进行。

1.2 施工工作的难点问题

高层建筑不仅规模比较大，而且工期也比较长，所以整个工期内不可避免的会遇到冬季施工或者雨季施工等问题，而这些问题都是影响建筑施工的主要问题和难点。要想有效的解决这些问题，就必须要选择科学的施工技术，因为不同的施工技术其优势也不一样，所以在实际施工中就要依据工程的实际情况来选择更加适合的施工技术来开展各项工作。此外，高层建筑的施工难点还包括高空水电运用和材料的运输等方面，这些都是需要施工单位必须予以高度重视的[1]。

2高层建筑施工主体结构的关键施工技术分析

2.1高层建筑主体工程施工技术

在高程建筑施工过程中，最为关键的就是对主体结构的测量工作，这是整个施工工程的核心环节。测量之后的数据能够为下一阶段的主体施工提供准确的参考意见，因此需要施工人员认真做好这一项工作内容。在主体工程的数据测量中一般会对三个数据进行测量：建筑主体垂直度、标高线以及轴线。建筑主体结构的垂直度与建筑整体的稳定性有着非常重要的联系，在测量时应当确定好参照的楼柱，这样能够确保测量的准确性和效率；标高线的测量也就是对高层建筑的海拔线进行测量。在高层建筑中，每层楼都会有用于测量标高线的孔洞，测量人员应当使用专业的测量仪器完成对标高线。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2高层建筑模板工程施工技术

为了保障建筑结构的稳定性，施工中经常会使用模板支设进行。但是因为每个工程项目的主体结构在设计的形状上、材料的选择上还有具体的要求都不尽相同，所以很多施工单位在对结构进行模板支设时通常会选择模板加工制作、拼装方式进行，通过自己采购模板材料还能有效的节省施工成本。因为高层建筑对结构的稳定性以及材料自身的承载力要求很高，所以在很多高层施工中对于模板的材料大多数都是采用钢板。而这也需要依据工程的实际情况，比如经济条件或者结构的稳定情况来进行选择。此外，模板在拼接时要对接缝位置进行仔细的检查，对出现的缝隙进行有效的填补，避免后期出现渗漏问题影响工程施工的质量 [2]。

2.3高层建筑钢筋工程施工技术

从实际工作情况当中可以看出，建筑施工的基础材料为混凝土，这种材料成本相对较为低廉，且承重能力较强，符合构建高层建筑主体结构的基本需求。不过，由于混凝土材料自身存在抗剪力较弱的问题，如果不采取科学的技术手段进行处理，则容易在施工过程中产生结构裂缝而引发安全风险问题。而解决这个问题的有效方法就是在混凝土材料当中加入一定数量的钢筋，并可以采取制作钢筋笼的方式来提高建筑物整体结构的抗剪力。

在钢筋施工技术的应用环节中，首先，应当明确本次工程的基本需求，选择质量符合要求的钢筋原材料。并应当关注于不同供货商的供货价格，进行合理的对比，研究科学降低经济成本的方法，推动施工单位经济的可持续健康发展。其次，在钢筋入场时，还应当安排管理人员进行全面的检测，拒绝有质量问题的钢筋入场。而在钢筋加工操作环节中，涉及到的技术操作内容主要有钢筋绑扎、预应力筋拉伸，以及钢筋防锈蚀的技术等等。这些工作都对工作人员的专业施工能力有着较高的要求。

2.4高层建筑混凝土工程施工技术

高层建筑混凝土施工是最为关键的施工环节，直接关系到整体项目工程的施工质量。施工人员要严格控制混凝土的制备质量，根据项目要求选择合理的水灰比，在保证水泥型号的前提下，选择水化热较低的水泥。在混凝土的运输过程中要防止出现混凝土离析或者初凝等问题，避免混凝土质量降低的情况发生。在混凝土的浇筑过程中要严格控制浇筑的高度和浇筑顺序。混凝土的振捣要控制好振捣时间和振捣速度，当混凝土不再出现气泡时振捣可以停止，同时防止出现混凝土离析问题。振捣前要确定好建筑预埋件和钢筋的位置，防止在振捣过程中出现质量问题。在混凝土浇筑完毕后要及时进行养护，根据施工区域的天气环境，喷洒适量的养护用水并铺设草帘等，避免出现混凝土裂缝问题。当出现混凝土裂缝时，要积极采取应对措施，从而确保建筑工程的施工质量符合施工要求[3]。

结束语

伴随城市化进程的不断加快，土地资源越来越紧张，高层建筑的数量和规模得到了很大程度上的提高，而高层建筑的建设对工程项目主体结构具有很高的要求，因此施工的难度也相对比较大。在实际的施工中，施工企业要想有效的节约施工成本，就必须要通过借助先进的科学技术，对建筑主体结构予以有效的掌握，只有这样才能够更好的提高工程施工的安全性和施工的质量。

参考文献：

[1]叶莺莺.高层建筑主体结构施工技术要点及质量控制[J].绿色环保建材，2017（1）：112.

[2]卢兵.高层建筑施工主体结构的关键施工技术探讨[J].建材与装饰，2018，552（43）：31-32.

[3]刘扩.高层建筑施工主体结构的关键施工技术探讨[J].绿色环保建材，2018，132（02）：163.

论文作者:张庆丰

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c74c487c0d5175b105fbcd9.html