# 采矿工程施工中不安全技术因素及对策论文_许海利

山东东华能源有限责任公司葛亭煤矿 山东济宁 272053

摘要：在煤矿采矿工程的施工中，为有效的避免煤矿安全事故的发生，需保证采矿工程施工的合理进行，可以有效的改进过程施工设计中所存在的不安全技术因素，以有效的保证煤矿安全生产进行。下面就对采矿工程施工中的不安全技术因素进行分析，并且阐述了其解决的对策。

关键词：采矿工程；不安全技术；安全管理

前言：在实际的煤矿采矿工程施工中，其安全技术作为工程施工中的重要环节，我们必须严格的要求及规范施工技术，进而有效的控制采矿工程质量，避免了安全事故的发生。

1 采矿工程施工安全管理的重要性

矿产资源作为我国工业发展的重要能源，随着我国工业规模的不断扩大，矿产资源的需求也在不断增加，为了更好的满足工业发展的需求，一些采矿工程的建设已成为社会发展的必然。在我国，矿产资源大都蕴藏在地下，而地下环境恶劣，会给采矿工程施工造成很大的安全隐患。在我国当前社会发展形势下，我国经济发展水平还不够高，工程施工技术还不够先进，在我国采矿工程施工中，受多种因素的影响，对工程各项工程环节不能做好科学施工、合理施工，从而增加工程的安全隐患，由于我国采矿工程的特殊性，一旦工程施工中出现安全事故，如果缺乏必要的安全措施，就会造成巨大的财产损失及人员伤亡，从而不利于我国社会的发展。在我国构建社会主义和谐社会过程中，保障广大人民群众的生命财产安全是我国社会发展的内在要求，采矿工程作为我国社会发展的一部分，确保工程施工安全是我国现代社会发展的根本要求。只有保障采矿工程施工安全，才能减少不必要的财产损失及人员伤亡，才能提高采矿企业的经济效益，才能促进我国社会的稳定发展。

2 影响采矿工程施工安全的因素

2.1 信息化水平低

在这个信息化快速发展的社会中，以计算机为核心的应用技术在我国当前社会发展过程中有着决定性的作用。然而在我国当前采矿工程施工中，采矿企业片面的追求企业的经济效益，而忽视了生产方式的选择，在采矿工程施工中，采矿方式相对落后，科技含量地，再加上采矿施工条件恶劣，大多都处于井下，由于采矿工程的信息化水平低下，整个生产系统的科技含量相对较低，缺乏完善的隐患监督系统，对于存在的安全隐患不能够及时地察觉排除，进而使安全隐患升级为灾难，威胁生产的安全性。一旦一个地方出现安全问题，其他施工的地方不能及时的了解到工程施工状况，从而造成了一些不必要的财产损失和人员伤亡。

2.2 从业人员的素质低下

随着我国社会的进步与发展，采矿工程规模也越来越大。在采矿工程施工中，采矿从业人员是采矿工程取得经济效益的根本，然而在我国当前采矿工程施工中，采矿从业人员都是一些农民百姓，他们文化水平低，缺乏必要的安全生产知识，在采矿过程中不能够严格按照操作规范进行施工，很容易出现各种违规操作的现象。再者在采矿工程施工中，只要出现突发状况，采矿从业人员就会恐慌，施工人员不能对突发状况进行科学的处理，从而造成使得结果恶化，危及到采矿人员的生命安全。

2.3 管理不到位

在采矿工程施工中，由于采矿环境的恶劣，会给工程施工造成极大的不便。同时有些矿产企业片面的追求采矿效益，对采矿工程施工中疏于管理，不能对采矿工程施工做好安全施工，进而导致在改善施工环境、安全生产等方面的资金投入相对较少，相关安全管理工作与生产技术相比相对落后，甚至存在没有安全管理工作的情况。采矿企业对安全生产的重要性不够重视，没有建立起相关的安全监察体系，导致不安全施工长期存在。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆由于采矿企业的管理工作不到位，以至于施工人员在井下作业时不能严格按照规范的施工技术来进行，从而造成严重的安全隐患。

2.4 施工技术的因素

2.4.1采矿井巷工程施工安全因素

采矿工程施工中，中部车场、弯道井巷和弯曲巷道的设计和施工，都会影响井巷工程施工的安全，如果设计不合理、施工不规范，非常容易导致生产安全事故的发生。开拓巷道工程施工中，下部车场轨道的安全间隙较小，巷道设计的高度太低，以及巷道腰线设定不合理，这些都是影响工程施工质量，降低工程施工安全性的因素。

2.4.2采掘工作面施工中不安全技术的因素

在采掘工作面施工的过程中，如果没有严格按照规定，沿着煤层的正倾斜方向设计操作开口切眼，或是已经做到沿着正倾斜方向设计，但是开口长度没有达到规定的要求时，就会出现三角带煤柱跨帮的现象，因此，严格按照规定设计和操作切眼开口的方向和长度，对影响工程质量和施工安全有着重要作用。在采掘工作面施工的过程中，一般都是沿着煤层的伪斜方向进行施工的，在对急倾斜煤层主斜坡的坡度进行设计时，即使规定了精确的数值，也容易出现坡度过小的问题，使煤炭在自身重力的影响下不能下降自溜，降低工作效率。

3 加强对采矿工程施工技术的安全管理措施

3.1 施工技术人员培训

在我国当前社会发展形势下，社会竞争已经演变为科技与人才的竞争，专业的技术人才在这个快速发展的社会中有着决定性的作用。为此，在我国采矿工程施工中，采矿工程企业要加强专业技术人才的培养，不仅要加强他们专业技能的培养，同时还要加强他们心理素质的培养，只有专业的技术人才才能在采矿工程施工中做到科学施工、合理施工，减少工程误差，确保工程质量，减少安全隐患，从而保障采矿工程的经济效益。

3.2 完善企业管理制度

在采矿工程施工中技术不安全的根本原因就是采矿企业缺乏完善的管理制度，不能对采矿工程施工过程中进行全面的管理，从而造成了很大的安全隐患。为此，采矿企业必须建立完善的管理制度，加强施工过程中的管理，规范施工行为。同时落实安全责任制度，将施工安全责任落实到具体施工人头上，从而提高施工人员的工作责任心和责任意识，保障工程施工安全。

3.3 加大信息化技术的应用

采矿工程不仅关系到我国社会的发展，更关系到采矿从业人员的生命健康，进而影响到我国社会的健康发展。在采矿工程施工中，由于施工环境的恶劣，给施工造成很大的安全隐患，为此，采矿企业要加大科技的应用，引进先进的生产设备和采矿生产技术，在信息化时代的今天，通过采用先进的设备和技术来提高采矿生产的科技含量。采矿企业利用计算机技术建立统一的信息化系统，能够对整个生产过程的每个环节都有着比较详细的了解和掌握，一旦出现故障能够及时地发现并处理，从而减少不必要的损失和人员伤亡。

3.4 落实施工技术的控制

第一，在巷道设计时，必须充分考虑巷道的曲率半径，不宜将曲率半径选择过小，在满足成本预算的前提下，可以适当的扩大曲率半径，通常控制在12m-15m，以保障安全生产与运营。

第二，利用搪瓷溜槽溜煤是急倾斜煤层的主斜坡的工作原理，其方向是沿着煤层的伪斜方向，为了使煤炭能够下降自溜，主斜坡的坡度必须要设在23度以上。而现实施工中，往往达不到这个标准，进而引起一系列不必要发生的安全事故。

第三，改造眼的位置设计或反眼的坡度设计。改造眼的位置、方位和坡度等，都是要根据地质条件和煤层的赋存条件来设计的，但是，在大部分的设计中，通常只重视经济效益，缺乏对综合影响要素的全面考虑。因此，为提高采矿工程施工的安全性，改造眼的位置、方位和坡度设计必须严格按照施工规范来执行。

结束语：

在采矿工程施工中出现的安全事故，大多数是因为施工工作不符合生产规范或是技术操作不严谨。因此，在实际的采矿过程中，我们一定要严格遵守生产规范准则，完善自身的设计规划，为加强采矿工程施工的合理性，为提高采矿工程施工的科学性，提供更多更好的安全保障。

参考文献：

[1]王锐锋.探讨采矿工程施工中不安全技术因素及对策[J].科技致富向导，2013（12）.

[2]弓小平.木合塔尔・扎日.黄滚.戴兴国.石忠民.我国采矿工程专业改革现状与问题[J].高等理科教育，2010（03）.

论文作者:许海利

论文发表刊物:《基层建设》2016年22期

论文发表时间:2016/12/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4c815d787500101baab3d1e6.html