# 浅谈地下室底板大体积防水混凝土的施工论文_阚建军

摘要地下室已经成为了我国现今很多建筑都具有的一个重要部分，在本文中，将就地下室底板大体积防水混凝土的施工进行一定的研究与分析。

关键词：地下室底板；大体积防水混凝土；施工；

1引言

近年来，我国的建筑事业得到了较大程度的发展，且具有着一种高层化的发展趋势。而在高层建筑中，地下室则是非常重要的一个组成部分，为了能够保证地下室施工质量，就需要我们能够对地下室防水混凝土施工技术进行更好的把握与应用。

2施工准备

2.1材料准备

为了能够保证凝土施工能够具有更好的防水性，我们在材料方面需要保证混凝土配比具有如下特点：

2.1.1混凝土材料需要具有良好的和易性，在具有较强流动性的基础上不会出现离析以及分层等现象。同时，也不应当出现骨料堆积情况，在经一定振捣之后即具有较好的密实性，不会出现蜂窝问题。

2.1.2泌水性适中，在实际泵送、运输以及平仓的过程中不会出现泌水现象，避免由于存在泌水问题而在混凝土内部出现渗水通道。

2.1.3要具有稳定的膨胀率，在膨胀至后期具有较小的回落特征，以此在降低混凝土收缩性的同时保证混凝土材料能够具有更好的防渗抗裂能力。

2.2流程准备

2.2.1在对混凝土底板浇筑日期确定之后，在浇筑工作开始的前几天应当同厂家联系，将本次施工混凝土所需要的数量、标号、时间、坍落度以及供应频率等参数对其进行提供，以此使厂家在做好准备的基础上保证在我们施工过程中材料能够供应充分；

2.2.2在对混凝土实际浇筑之前，厂家需要将本次混凝土材料的级配通知单、材料试验报告以及质量证明单等资料进行提供，并将其上报到监理部门进行细致的审核。

2.2.3做好钢筋隐检验收，并办理签字手续，预埋件、模板等经技术复核。同时，应当对标高控制点进行科学的测设，并对其做好标记。

2.2.4泵车到位，并安装调试完毕，照明器具、夜间值班人员，小型施工机具等均安排就绪，并做好测温管的布置工作。

2.2.5在具体施工之前，需要对本次施工的操作人员做好交底工作，使其能够对本次施工的质量标准以及操作程序进行明确。

2.2.6在浇筑工作开始之前，需要对基底表面可能存在的积水、垃圾以及碎石等做好清理工作，并将表面所存在的浮浆冲洗干净。

3地下室混凝土浇筑要点

3.1连续浇筑技术

在对膨胀加强带位置进行确定的情况下，可以将地下室底板混凝土以4个区域进行浇筑，并在每一个区域中都按照独立的顺序进行浇筑。在浇筑过程中，由于混凝土具有着较强的流动性，在振捣的过程中往往会形成一种具有角度的坡面，并因此对实际混凝土振捣工作的开展造成了一定的不便，且对于混凝土的密实程度来说也具有着削弱的作用，非常容易因此使其出现裂缝或者渗漏情况。对此，我们则可以通过挡板的应用对其进行一定的分区，以此使混凝土在浇筑过程中的流动区域受到了一定的限制，同时，在振动棒的作用下，混凝土所具有的密实程度也会得到提升，进而使整体浇筑质量得到了提升。

此外，为了能够保证混凝土浇筑工作开展的连续性，在具体施工时也应当能够对罐车的到场时间进行控制，并做好浇筑工作所需的准备工作，对混凝土制作地点同施工现场之间的交通道路情况在进行充分把握的基础上对车辆路线以及运输时间进行调整，进而在有效避开当地交通高峰的基础上使混凝土浇筑的连续性能够得到保证。

3.2混凝土浇筑

在实际开展浇筑工作之前，需要对钢筋的绑扎情况做好检查工作，看其在质量、规格以及绑扎方面是否同施工规范以及设计要求相符合，同时也需要做好模板的检查，其看其同支撑体系牢固性是否良好，并保证其同钢筋之间所具有的杂物应当得到良好的清理。

在对混凝土的振捣过程中，则要保证其所具有的密实性，避免出现过振以及漏振等情况。时间方面，一般应当控制在30s左右为宜，具体以混凝土不冒气、开始泛浆为准。在振捣过程中，需要以快插慢拔的方式进行，并保证振点布置的均匀性。而在预埋件以及施工缝等位置处，则应当加强振捣工作的力度，避免其出现渗水通道。此外，在振捣过程中也不应当同钢筋、保护层垫块以及模板进行接触，避免出现止水带以及钢筋出现变形以及位移等情况。最后，在浇筑带宽度方面，在实际浇筑过程中应当根据建筑物长度以及现场的供料等情况进行确定，避免由于浇筑工作面过大使其出现冷缝。

3.3表面处理

当混凝土浇筑完毕之后，其表面就可能由于收缩情况的出现而产生塑性裂缝。对于该种情况来说，其经常出现在混凝土浇筑完毕、终凝之前，且由于粗大骨料以及钢筋等方面的限制而使其内部出现颗粒沉降不均匀的情况，并因此出现裂缝问题。为了能够对该种裂缝问题进行有效的避免，在实际对混凝土进行浇筑、在其浇筑高度同设计标高相互吻合时则需要通过振动器的应用将其振捣密实，在其表面出现浮浆时再通过刮尺的使用对其进行刮平，在其最终硬化之前则需要通过木抹子的应用进行搓平，以此避免其由于泌水而出现收缩裂缝。之后，也应当做好其覆盖以及养护工作，避免由于混凝土内部颗粒沉降不均匀而造成危害性表面裂缝的出现。

3.4防裂养护

为了避免混凝土在浇筑完毕之后由于热胀冷缩等原因而出现裂缝，在浇筑工作完成之后一般都会使用保温保湿复合保温层的方式对其进行养护，即首先在混凝土包面对塑料薄膜进行覆盖，中间两层湿麻袋，最上面一层两用塑料薄膜覆盖压住，以避免雨水淋湿麻袋而降低保温效果。由于混凝土在硬化之前不适合以浇水的方式进行养护，通过这种遮盖方式的应用则更能够通过对混凝土水灰比蒸发方式的应用来达到其养护目的。而当浇筑工作完成6天左右时，混凝土则处于一个逐渐的温度下降状态，此时，我们则可以将其薄膜进行一层层的揭去，在只剩下一层麻袋的情况下安排专人以浇水的方式对其养护14天以上。通过这种方式的处理，则能够有效的避免地下室混凝土施工裂缝情况的出现。

3.5温度监控

在混凝土浇筑施工中，温度也是非常重要的一项因素，一般来说，在混凝土浇筑完毕后需要保证混凝土内、外所具有的温度差能够控制在25℃以内。为了能够对其做好温控工作，就需要在混凝土内部设置一定数量的测温点。在对这部分测温点位置进行选择时，需要根据深度、高度方向不同对其进行设置，保证其能够具有良好的代表性。具体操作方面，要在浇筑完成之后20h后进行测温，每隔4个小时测一次温度，连续10天，每一次测温后做好记录。如果经过监控存在问题，则需要立即采取补救措施。

4结束语

可以说，在现今我国城市建筑建设中，地下室底板混凝土施工是非常重要的一类技术。在上文中，我们对地下室底板大体积防水混凝土的施工技术进行了一定的研究，需要在实际施工中能够把握施工重点，以良好施工方式的应用保障地下室混凝土施工质量。

参考文献

[1]扶永益.地下室底板大体积混凝土的浇筑与裂缝控制[J].中国新技术新产品.2011(10):78-81.

[2]龚毛易.地下室底板大体积混凝土整体浇筑施工技术及裂缝控制分析探讨[J].中外建筑.2010(12):123-124.

[3]周向明.大体积混凝土施工技术在地下室底板中的应用[J].中国高新技术企业.2010(06):74-75.

论文作者:阚建军

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期

论文发表时间:2015/11/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4cbecc720a9d4ac3610f304d.html