# 火电厂汽机运行中的常见问题及解决措施论文_孙建国

（内蒙古华伊卓资热电有限公司 内蒙古乌兰察布 012300）

摘要：电作为人类社会生产生活的重要能源，随着整个经济的快速发展，对其的需求量正在不断增加。汽机作为火电厂生产电能的主要设施，其运行质量直接关系到电能的产出。所以为了能够提高电能的质量，就必须加强对火电厂汽机的关注程度，并积极地把节能降耗的理念贯穿到电能的生产中，为国家的经济发展提供足够的电能支持。本文便针对内蒙古华伊卓资热电有限公司在面临火电厂汽机运行常见问题的解决措施进行分析，以求能够促进工作交流。

关键词：火电厂汽机；运行问题；解决策略

1优化火电厂汽机运行管理的重要意义

处于快节奏的社会发展当中，火电厂作为提供电能的重要基地，在保证人们的正常工作与生活中发挥着重要作用。在火电厂实际的电能生产过程中，通常以能源燃烧为主要产电方式，若是无法保证燃烧效率将导致电厂生产成本不断增加，甚至对环境产生一定的破坏等。而对燃烧效率与能源使用效率产生最大影响的便是汽机，故此，对汽机的运行加强管理势在必行。从当前的基本情况来说，汽机运行中往往受到一些客观因素的干扰，导致出现一些故障问题，例如，汽机滤油机过滤故障、汽机功率故障、汽动给水泵前置泵故障等，对于汽机的运行效率将造成恶劣的影响，甚至降低能源的使用效率。故此，火电厂应该对汽机运行状态加强研究，并充分考虑到汽机的结构特征，对出现的故障查明来源，同时按照实际情况制定出可行计划，以便于解决其中存在的各种问题，进而提升汽机的运行效率，保证火电厂的正常运行。

2火电厂汽机运行中的常见问题

2.1汽机功率过低

当前，火电厂汽机运行中的相关技术还存在一定的局限性，有比较多的不完善之处，同时也存在技术层面上的缺陷与问题，而功率过高或过低也是的造成该问题的主要原因。一般来说，火电厂汽机的运行功率必须视情况控制在一定范围内，若超过该范围，则意味着汽机运行存在缺陷。具体实践中认为，导致汽机运行功率出现异常的主要原因有以下几个方面，其一是汽机自身的工艺缺陷，其二是汽机的高压缸与低压缸接触面破裂后造成泄漏，进而对汽机运行功率造成不良影响。

2.2火电厂汽前泵非驱动端轴承温度过高

火电厂的汽机在运行的过程当中，所采取的工作模式大多是循环往复的形式，这样的工作模式就不可避免的会使得汽前泵非驱动端轴承的温度升高。我们都知道，汽前泵的非驱动端轴承的正常工作必须是要在额定的工作环境当中的，如果运行环境温度一旦过高的话，就需要我们及时的来进行降温工作，通过物理降温的方式，也就是冷水降温等方式，以此来确保运行环境温度保持在额定的温度之内。虽然冷水降温的方式有一定的效果，但是我们不能长时间的来使用这一方法，因为一旦长期使用的话，就会不经意间的导致水进入到油孔内，进而渗入到轴承室，这样一来，非但降温工作得不到解决，还极易导致汽前泵非驱动端轴承被烧毁。

2.3汽机滤油机出现过滤问题

在汽机组正常的运行状态中，对于汽机油的要求较高，不仅要保证机油无水分，同时应该确保选用颗粒较少的机油材料。故此，为了充分满足这一要求，应该在汽机正常运行之前便安装滤油机对机油进行过滤。由此看来，滤油机的运行效率将对机组运行时间产生直接的影响。为确保汽机组的正常运行，应该对所用机油采取2次过滤的方法，以保证机油的纯度无杂质。第一次对机油过滤应该借助于主油箱进行过滤；第二次机油过滤则运用滤油机进行过滤处理，并加上脱水循环处理过滤。在实际的机油过滤过程中，应启动汽机组的油泵，确保油质量与实际需求相符合，并在过滤过后进行科学的检测，当机油在颗粒较少且不含多余水分的情况下便可投入正常的生产状态中。但是，一旦检测发现无水分但存在较多颗粒时，则应该借助于循环过滤法，确保油滤的效率与效果等。值得一提的是，采用循环过滤通常对汽机组的启动时间将产生一定的影响，因此将降低电厂的整体经济效益，值得格外注意。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3火电厂汽机运行问题的应对措施

3.1加强汽机热力测定

在针对火电厂汽机热力进行测算的过程当中可以通过热力实验的方式得到相应的结果，基于对实验结果的分析，使火电厂汽机运行效率能够得到一定的提高。也只有准确分析实验结果，才能够了解控制火电厂汽机运行效率的主要因素，从而及时针对火电厂汽机进行升级改造。在热力实验过程中，分析的重点应当是机组工作效率，热力系统内部热循环效率等。在热力实验中，需要多次进行测定，并通过计算平均值的方式，使分析结果能够更加的准确。

3.2做好汽机检验

我们都知道，汽机的运行是否正常，主要是由于汽机自身的性能和外部运行环境两个方面所决定的。因此，相关的工作以及管理人员，不仅要做好汽机设备的外部运行环境的检查工作，还应加强对汽机运行过程当中的管理，尤其是温度、汽机运行是否稳定等方面，在检查的同时，做好相应的记录工作，以便于后续汽机发生故障时，能够快速的查找到问题所在，并以最快的速度做好修复工作，最大限度的降低对电能生产的影响。例如:如果我们发现汽机运行温度过高的话(时)，首先就应检查轴承室是否有油渗入，其次检查汽油油位是否正常，如果发现油位过低的话(时)，就应及时的加油，确保设备的正常运行。此外，我们还应及时的做好轴承室的清理工作，因为一旦轴承室有污秽存在的话，就会导致汽机的运行温度过高或者过低，做好轴承室的清理工作，最大限度的保证汽机的稳定运行。

3.3对汽机热力情况加强测定

若想准确测算火电厂汽机的热力情况，可以借助于热力实验的方法进行测算，通过对实验结果的全面分析，采取一定的措施提升火电厂汽机的整体运行效率与运行质量等。实验结果对于热力测定来说是一项至关重要的因素，通过分析实验结果可以采取针对性的措施对汽机实行改造或者升级，使汽机始终保持最佳的工作状态。在热力实验进行中，应该高度重视机组的工作效率，汽机热力系统的内部热循环情况等。同时，热力实验不能仅进行一次，而应该通过多次实验结果进行计算平均值，以保证实验结果更加科学。

3.4优化汽机运行系统

对于火电厂汽机部分而言，该部分是一个具有综合性以及整体性的系统，任意一个部分所产生的故障将直接对整个汽机的整体运行效率产生影响。因此，在汽机运行中，必须安排专人做好对各个部位的检测工作，杜绝“牵一发而动全身”的问题出现。即便是任意一个细微的部分或是细微的故障，都必须引起工作人员的高度重视，并采取相应的措施加以解决。例如，针对汽机油系统而言，即便是清洁度不达标，也需要及时采取清洁措施，其目的是减少含有杂质的油成分进入轴承室内。只有通过对汽机运行系统的优化，方能够使汽机运行效率以及启动效率更加理想，实现汽机系统稳定运行的目标。

结语：

汽机作为火电厂系统中关键性的构成部分之一，其运行技术以及性能要求将更加的复杂与严格，这在提高火电厂运行效率的同时，也使得汽机的运行存在一定的问题。因此，本文从汽机运行的角度入手，分析在火电厂汽机运行中的常见问题，指出相应的应对措施，以期促进汽机的稳定运行。

参考文献：

[1]李占京.浅析火电厂汽机运行过程中的问题及应对措施[J].城市建设理论研究:电子版,2018(18):3.

[2]肖木清.浅析火电厂汽机运行中问题及解决措施[J].中国高新区,2018(9):133-134.

[3]冯宇亮,刘文军,曹天明.试论火电厂汽机运行中常见问题及措施[J].科技创新与应用,2017(28):82,84.

[4]李春华.火电厂汽机运行中常见问题及措施分析[J].科技风,2015(13):15.

论文作者:孙建国

论文发表刊物:《电力设备》2019年第19期

论文发表时间:2020/1/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d0221d1966ee6b17a524edc.html