# 高层建筑消防供电照明防火设计与分析论文_成梦思

湖南省建筑工程集团设计研究院 湖南省长沙市 410003

摘要：为满足人们居住需求，高层建筑的应用越来越广泛。其中，降低高层建筑火灾发生概率作为一个重要的方面，能够保障人们的生命财产安全。因此，本文主要就高层建筑消防电源选择、防火电线应用设计、低压开关选用、火灾应急照明灯具选择等内容进行论述。

关键词：高层建筑；消防电源；防火电线

引言

众多实践应用例子表明，高层建筑发生电气火灾重要的原因是配电线路、变配电装置、接地保护系统、电气设备终端、防雷装置等发生严重问题，引起电气产品设计不合理、质量不达标、操作不科学、施工不规范，无法有效降低各种安全问题发生概率。因此，高层建筑设计施工相关人员需要优化电气设备等消防、供电、防火、照明设计方式，提升高层建筑应用质量和水平。

一、高层建筑消防电源选择与供电方式

在高层建筑中主要应用的消防设备有：防排烟风机、应急照明设备等。有关人员需要严格依据电气设备应用改造后运用价值，将整个电力负荷分为以下几个等级。第一，配置1个应急电源、2个常规性电源。第二，配置2个回路供电方式，保障主要电路供电电压大于6千伏。第三，这种配置电源由于受到停电影响较小，可以设计为单回线路。高层建筑应急电源主要可以应用蓄电池组、柴油发电机组、专用馈线线路。具体选择类型需要专业人员依据实践需求，选择合适消防用电设备终端，提升设备应用水平（其配置方式如图1所示）。

二、高层建筑防火电线电缆应用设计

高层建筑电线电缆起火的重要原因有：外部因素引发火灾、线路出现漏电、电气线路出现接触不良或接触电阻过大、电气线路过载、短路等。因此，需要优化防火电线电缆应用设计。比如：高层建筑在35层以上或者是总高度在100米以上，需要选择运用矿物绝缘电缆，即在10到18层中应用阻燃耐火电缆、在19到34层应用矿物绝缘电缆，充分发挥出这些材料产烟率低、有毒性低功能，可以在最大程度上降低火灾发生概率。除此之外，在整个电路电缆设计中需要选择运用铜线芯、阻燃材料、低卤低烟材料等，充分结合高层建筑中电缆、低压绝缘导线、母线、架空线等不同结构形态，科学布置这些线路模式。原因在于，每一种高层建筑结构形态对电缆线路型号具有不同要求，需要有效结合机械强度、电压损失、动效检验、热效检验、导线和断路器配合方式，开展PE线截面、零线、火线等设计，提升设计应用水平（其具体设计关系如表1所示）[1]。

三、高层建筑低压开关选用

现阶段我国高层建筑常用的低压开关有：低压开关器、剩余电流保护器、道闸开关等。这些不同类型开关器具有不同功能。当电气线路发生短路、过载等问题时，专业人员可以及时切断电路开关，有效防止电气线路火灾发生。开关器在设计过程中，需要保障开关器频率、开关器额定电压与回路标称频率、电压保持一致，电气额定电流需要大于等于正常状态下或者回路计算下的过载电流，开关器需要具有良好性能，在设计应用中与高层建筑级间配合、保障电气线路具有校验灵敏度，实现电流资源优化运用。

四、高层建筑火灾应急照明灯具选择

配置高质量高层建筑火灾应急照明灯具，提升高层建筑防火质量。比如：设计人员需要充分考虑到火灾随着线路配置扩大而出现扩散，开展以下工作。第一，在消防控制室中配置可以有效切断起火部位的非消防电源，同时自动开启应急照明灯具，方便所有人员安全撤离，为他们进行有效指引。第二，专业人员可以选择应用市场中性能良好的应急照明灯具，保持其亮度不低于普通照明灯具的10%。第三，专业人员需要将应急照明灯具、紧急疏散灯具配置在高层建筑中配电室、消防控制室、电话总机房、避难间、楼梯间等部位。比如：专业人员需要在安全门上方安装高质量疏散照明灯具，其安装高度需要保持找2米以上。

而在整个建筑每一个楼梯间转角和走道需要安装疏散指示标志灯，其高度需要保持在距离地面不足1米位置。而在一些特殊场地，需要调整灯具配置方式。如：在一些高层建筑中的幼儿园或者是少儿辅导班，需要将疏散指示标志灯高度保持在距离地面不足0.5米位置，并且保障每两个疏散指示标志灯之间的距离在10米范围内。在一些袋形走廊中，需要在走廊末端和主要拐角处配置一些特殊形态安全疏散指示标志灯，加强高层建筑疏散安全引导。同时，应急灯具在安装中需要充分考虑到高层建筑电气线路配置方式，保持应急灯具之间具有足够的安全距离，需要预留足够散热空间，实现良好应用水平，降低安全事故发生概率[2]。

结论

综上所述，高层建筑消防供电照明防火设计需要配置应急电源、常规性电源，应用产烟率低、有毒性低矿物绝缘电缆线路，保障开关器频率、开关器额定电压与回路标称频率，安装切断起火部位的非消防电源、将应急照明灯具、紧急疏散灯具配置在高层建筑各个部位中，实现良好的应用水平，防止安全事故发生。

参考文献

[1]谢取荣. 高层建筑消防供电照明防火设计策略探析[J]. 低碳世界,2016,(12):176-177.

[2]蔡丽敏. 高层建筑消防供电照明防火设计与研究[D].长安大学,2014.

论文作者:成梦思

论文发表刊物:《基层建设》2017年第24期

论文发表时间:2017/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d31d6825e3cac128377200a.html